Risiver

Sadržaj

Sigurnosti - održavanje	2-3

Osobine jedinice	3

Funkcije i uputstva za rukovanje prednjim panelom	4-5

Funkcije i uputstva za rukovanje zadnjom stranom	6

Uputstva o funkcijama daljinskog upravljača	7

Instalacija baterija za daljinski upravljač i upravljanje	8

Razmeštaj i instalacija sistema kućnog bioskopa	9

Nacrt povezivanja zvučnika	10

Nacrt povezivanja sistema	11

Upravljanje	12-13

Saveti za rešavanje problema	14

Tehnički podaci	15

Sadržaj pakovanja	15

Proizvođač i uvoznik zadržavaju pravo promene tehničkih i drugih karakteristika bez prethodne najave. Proizvođač i uvoznik nisu odgovorni za moguće štamparske greške

Sigurnost i održavanje

Upozorenje na rizike

U slučaju nagle pojave dima iz uređaja ili bilo kakvog drugog kvara, molimo odmah izvucite utikač napajanja kako biste izbegli požar, te kontaktirajte lokalnog servisera ili službeni servisni centar kako bi se kvar uklonio.

•	Ako uređaj pokisne ili se ovlaži sa unutrašnje strane molimo osušite ga na dobro provetrenom mestu ili na suncu. Ne priključujte uređaj na struju i ne sušite ga velikom toplotom! U suprotnom će se električni delovi lagano spaliti ili oštetiti!

Ako u uređaj padne strani predmet, molimo prekinite dovod struje, podignite uređaj, preokrenite ga naopako i zatresite ga par puta. Ako nakon toga strani predmet ne ispadne molimo kontaktirajte lokalnog distributera za popravak i nikada ne otvarajte poklopac uređaja bez ovlaštenja kako biste izbegli električni udar!

Ne pritiskajte, vucite, namotavajte, vežite u čvor, gazite kabl za napajanje i ne vešajte teške stvari o njega kako biste izbegli oštećanja izolacije kabla, što može rezultirati strujnim udarom.

•	Uređaj bi trebalo držati van dohvata dece kako biste izbegli strujni udar.

Nastojte izbeći upadanje stranih predmeta i tečnosti u uređaj. Naročito je zabranjeno stavljati predmete (poput kozmetike, tečnih lekova, insekticida, itd.) na poklopac uređaja, jer bi preterana toplota generirana usled rada mogla zapaliti zapaljive i eksplozivne materijale. Dotle će toplota skratiti vek trajanja jedinice ili će je spaliti zbog blokiranih rupa za odvod toplote!

Ako uređaj ne nameravate koristiti duže vreme, molimo isključite kabl za napajanje kako biste izbegli oštećenja uređaja uzrokovana udarom groma!

Napomene za održavanje

Osigurajte dobro provetrravanje kada jedinica radi, napravite razmak >15cm između vrha jedinice i prepreke, i ostavite slobodno >5cm s leve i desne strane jedinice. Prekrivač protiv prašine ili drugih stvari treba za vreme rada ukloniti.

Postavite uređaj daleko od mesta s jakim magnetizmom i vibracijama, jer uređajem upravlja mikroprocesor koji zbog takvih smetnji može prestati s radom.

Čišćenje

Molimo nemojte zaboraviti ugasiti uređaj, te isključiti kabl za napajanje prilikom čišćenja jedinice. Čistite je isključivo vlažnom tkaninom i ne koristite nikakve druge tečnosti ili sredstva za pranje u spreju.

Sigurnost i održavanje

Baterija daljinskog upravljača

Molimo uklonite bateriju iz daljinskog upravljača ako ga ne nameravate duže vreme koristiti kako biste izbjegli curenje baterija. Pazite da baterije zamenite istim tipom baterija.

Popravke

Ako se uređaj pokvari, svojstva se vidno promene ili se delovi oštete zbog ljudskog djelovanja, molimo prvo ga ugasite, isključite kabl napajanja i kontaktirajte lokalni servisni centar ili centralni servis. Zabranjeno je otvarati uređaj i popravljati ga bez dopuštenja.

Znak sigurnosne predostrožnosti

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

OPREZ:

DA SMANJITE RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE KUĆIŠTE ILI ZAŠTITU. ZA

Rizik od strujnog udara

SERVISIRANJE OBRATITE SE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.

Ovaj simbol označava prisutnost opasnog napona, te usled toga I rizik od strujnog udara. Ovaj simbol označava da se tu nalaze važna uputstva za rad i održavanje.

Kako biste izbegli strujni udar molimo ne otvarajte uređaj! Korisnik ne sme popravljati delove u jedinici, nego će to umesto njega obaviti kvalifikovano osoblje za održavanje.

Kako uređaj poseduje tehnologiju mikroračunalne obrade, njegovo normalno funkcionisanje bi moglo biti ometeno u slučaju jake magnetne interferencije. U tom slučaju potpuno isključite kabl za napajanje iz jedinice na nekoliko minuta nakon čega će uređaj normalno raditi.

Korisne napomene

Kako biste produžili vek trajanja uređaja, te vaše fizičko i mentalno zdravlje, molimo nemojte slušati preglasnu muziku kako ne biste oštetili sluh!

Osobine jedinice

Višestruki DSP efekti;

daljinski upravljač;

Inteligentna kontrola mikroprocesorom i dinamički ekran;

Posebna cev visoke snage za audio kanal i odlični karaoke čip;

Višestruki modovi grafičkog prikaza frekvencija;

Gašenje putem daljinskog upravljača i automatsko gašanje kada nema

signala unutar 20 minuta;

Zaštita od prenapona, kratkog spoja, strujnih udara i druge zaštitne funkcije;

Funkcijski tasteri i uputstva za upravljanje prednjim panelom

- (POVVER) Prekidač za paljenje. Pritisnite ga prema dolje da biste upalili uređaj i pritisnite ga prema gore
da biste ga isključili.

- (INPUT) Biranje ulaznog signala. Rotirajte ga kako biste odabrali izvore ulaznog signala.

- Ekran. Prikazuje status jedinice.

- (INTRO) Automatsko pretraživanje i taster za memorisanje u memoriju za radio. Okrenite 2 (INPUT)
kako biste odabrali AM/FM status radia. Pritiskom na ovaj taster (INTRO), radio automatski pretražuje i
memoriše radio programe.

- (TUNER +) Taster za pretraživanje radio frekvencija unapred. Svakim pritiskom na taster radio menja
frekvenciju unapred za 0.05 MHz i 0.01 KHz za FM i AM područja prijema. Držanjem ove tasteri duže
od 2 sekunde radio počinje automatski pretraživati radio programe.

- (TUNER -) Taster za pretraživanje radio frekvencija unazad. Svakim pritiskom na taster radio menja
frekvenciju unazad za 0.05 MHz i 0.01 KHz za FM i AM područja prijema. Držanjem ove tasteri duže
od 2 sekunde radio počinje automatski pretraživati radio programe.

- (AM/FM) Prekidač za prelaz između radio AM i FM područja prijema.

- (ST/MO) Prekidač za prelaz između stereo i mono načina rada radija.

- (MEMORY) Memorijski taster za radio. Pritisnite 5 (TUNER +) ili 6 (TUNER -) da biste odabrali radio
stanicu i pritisnite 9 (MEMORY) jedanput. Kada (MEMORY) počne treptati na ekranu pritisnite jedan
od 10 brojčanih tastera kako biste odmah odabrali mesto memorisanja stanice, a zatim stisnite 9 (MEMORY) za memorisanje. Na ekranu se (MEMORY) gasi i radio program je memorisan.

Funkcijski tasteri i uputstva za upravljanje prednjim panelom

10.	Brojčani tasteri: Nakon biranjea ulaznog signala radia, pritisnite jednu od 10 brojčanih tastera kako biste odmah pristupili unapred memorisanim radio stanicama. Korištenjem 9 (MEMORY) memorijskog tastera za radio možete memorisati radio stanicu na odabranu poziciju.

- (CH. MODE) Prekidač za biranje 5.1, 3.1 i 2.1 kanalnih načina rada.

- (MUTE) Mute prekidač. Jednim pritiskom na (MUTE), (MUTE) će se prikazati na ekranu i svi će
zvučnici biti utišani. Ponovnim pritiskom na (MUTE) svi će se zvučnici vratiti na normalu.

- (DSP) Prekidač za biranje audio polja. Ima sledeće efekte: (LIVE), (ROCK),«(DISCO), (S1MULAT),
(AMTR1X), (CLASSIC), (HALL), (POPS), itd.

- (DISPLAY) Prekidač za biranje moda grafičkog prikaza frekvencija.

- (LOUD) Prekidač jačine zvuka. Koristite ga za pojačanje basa pri tihom slušanju muzike.

- (MENU) Glavni prekidač za biranje menija. Možete koristiti za posebno podešavanje u kombinaciji s
20 (VOLUME) tasterom jačine zvuka: Jačine zvuka centralnog zvučnika (CEN), Jačine zvuka Subvvoofera (SW), Jačine zvuka Levog Surrounda (SL), Jačine zvuka desnog Surrounda (RS), Visokih tonova Glavnog Kanala (TREBLE), Basa Glavnog Kanala (BASS), Ravnoteže Levih i Desnih Kanala, Ukupne Jačine zvuka, itd.

- (OK. MENU) Meni za karaoke. Možete koristiti za posebno podešavanje u kombinaciji s 20 (Volume)
tasterom jačine zvuka: Jačine zvuka Karaoka, Jačine zvuka Visokih tonova, Jačine zvuka Basa, Efekta miksovanja, itd.

- Prijemnik signala daljinskog upravljača.

- Utičnica za mikrofon.

- (VOLUME) Dugme za kontrolu jačine zvuka. Služi za podešavanje nivoa Ukupne Jačine zvuka i može se koristiti za posebno podešavanje u saradnji sa 16 (MENU) glavnim prekidačem za biranje menija : Jačine zvuka centralnog zvčnika(CEN), Jačine zvuka Subvvoofera (SW), Jačine zvuka Levog Surrounda (SL), Jačine zvuka desnog Surrounda (RS), Visokih tonova Glavnog Kanala (TREBLE), Basa Glavnog Kanala (BASS), Ravnoteže Levih i Desnih Kanala, Ukupne Jačine zvuka, itd. Može se koristiti za posebno podešavanje u saradnji sa 17. (OK. MENU) menijem za karaoke: Jačine zvuka Karaoka, Jačine zvuka Visokih  tonova,   Jačine zvuka  Basa,   Efekta  miksovanja  i  drugih  jačina zvuka  za  karaoke..

Funkcijski tasteri i uputstva za upravljanje zadnjom stranom

1.

Utičnica za radio FM antenu.

2.

Utičnica za radio AM antenu.

3.

(TAPE) Utičnica za signal kasetofona i (VCD) utičnica za VCD signal.

4.

Ulazna utičnica za AC-3 audio. Koristi se za spajanje s DVD 5.1 izlaznom utičnicom i treba je odvojeno spariti s DVD 5.1 kanalnim audio izlazom. Inače će polje zvuka biti pogrešno smešteno.

5.

Izlazna utičnica za subvvoofer: koristi se za spajanje zvučnika koji pojačava bas kućnog bioskopa.

6.

Izlazna utičnica za zvučnik centralnog kanala: koristi se za spajanje centralnog zvučnika s pozitivnom žicom spojenom na crveni pol, negativnom žicom spojenom na crni pol i kapacitetom opterećenja od 4-16

7.

Izlazna utičnica za surround zvučnik: koristi se za spajanje levog surround zvučnika s pozitivnom žicom spojenom na crveni pol, negativnom žicom spojenom na crni pol i kapacitetom opterećenja od 4-16 .

8.

Izlazna utičnica za surround zvučnik: koristi se za spajanje desnog surround zvučnika s pozitivnom žicom spojenom na crveni pol, negativnom žicom spojenom na crni pol i kapacitetom opterećenja od 4-16 .

9.

Izlazna utičnica za zvučnik glavnog kanala: koristi se za spajanje levog zvučnika glavnog kanala s pozitivnom žicom spojenom na crveni pol, negativnom žicom spojenom na crni pol i kapacitetom opterećenja od 4-16 .

10.

Izlazna utičnica za zvučnik glavnog kanala: koristi se za spajanje desnog zvučnika glavnog kanala s pozitivnom žicom spojenom na crveni pol, negativnom žicom spojenom na crni pol i kapacitetom opterećenja od 4-16 .

11.

Kabl za napajanje: deklarisana ulazna snaga ~220V/50Hz.

Funkcijski tasteri i uputstva za upravljanje daljinskog upravljača

- Ekran za slanje: koristi se za slanje signala daljinskog upravljača.
Kako biste osigurali normalno primanje poslanog signala, ne sme biti nikakve
prepreke između ekrana za slanje daljinskog upravljača i ekrana za primanje
signala na samom uređaju.

- Taster za biranje DSP moda sa 8 biranja: (LIVE),(ROCK), (DISCO), (S1MULAT), (AMTRIX), (CLASSIC), (HALL) i (POPS).

- Taster za biranje audio modova. Koristi se za biranje 2.1, 3.1 i 5.1 kanalnih načina rada.

- Brojčani tasteri imaju istu funkciju kao i 10 brojčanih tastera na prednjem panelu.

- Taster za povećanje glavne jačine zvuka: koristi se za povećavanje jačine zvuka svih audio kanala.

- Taster za pojačavanje basa glavne jačine zvuka : koristi se za pojačavanje basa glavne jačine zvuka.

- Levi ravnotežni taster : može podesiti jačinu zvuka levog kanala .

- Taster za prigušivanje basa glavne jačine zvuka : koristi se za smanjivanje basa glavne jačine zvuka.

- Taster za smanjivanje opšte jačine zvuka : koristi se za smanjivanje jačine zvuka svih audio kanala.

- Taster za podešavanje jačine zvuka subvvoofera : koristi se za podešavanje jačine zvuka subvvoofera.

- Taster za podešavanje jačine zvuka levih surround kanala : koristi se za
podešavanje jačine zvuka levih surround zvučnika.

- Taster za miksovanje karaoka: koristi se za podešavanje jačine zvuka kod karaoke efekata miksovanja.

- Karaoke bas taster: koristi se za pojačavanje i smanjivanje jačine basa
prilikom karaoke načina rada.

Instalacija baterija za daljinski upravljač

- Otvorite poklopac baterija na dnu upravljača kako je
prikazano na slici.

- Stavite UM-4 ili "AAA" baterije istog tipa i uverite se
da se polovi baterija podudaraju s polovima označenim na
upravljaču.

- Zatvorite poklopac baterija.

Instalacija baterija za daljinski upravljač

1)   U normalnim okolnostima,

daljinski upravljač bi se trebao

koristiti unutar raspona od

8 metara i 30 stepeni od prijemnika signala daljinskog upravljača.

- Prilikom korištenja daljinskog upravljača usmerite ga prema prijemniku
signala daljinskog upravljača koji se nalazi na risiveru.

- Ne sme biti prepreka između daljinskog upravljača i risivera.

- Ako se prijemnik signala nalazi pod jakim svetlom, može se dogoditi da
ne hvata signal daljinskog upravljača. U tome slučaju molimo pomerite risiver
sa direktnog svjetla.

- Izbegavajte zajedničko korištenje starih i novih baterija i redovno proveravajte
da li je došlo do curenja baterija u daljinskom upravljaču.

Razmještaj i instalacija sistema kućnog bioskopa

Korisne napomene

- Pod i zid akustične sobe je bolje opremiti tepihom i drugim materijalima koji apsorbuju zvuk, i ne bi trebalo biti nikakvih značajnijih prepreka oko zvučnika (poput nameštaja, nosećih stubova, itd.).

- Surround zvučnike nemojte smestiti preblizu
prednjim i centralnom zvučniku, jer u suprotnom nećete
postići surround efekat.

- Centralni zvučnik trebate smestiti između dva prednja
zvučnika koji ne smejuu biti preblizu jedan drugom (predlažemo razmak oko 2.5 metara) i koji moraju biti simetrični sa centralnim zvučnikom u sredini. Visina centralnog zvučnika bi trebala biti jednaka visini surround zvučnika.

- Centraalni zvučnik postavite iznad ili ispod televizora kako bi se slika i zvuk podudarali.

- Surround zvučnike postavite na mesta koja su u
visini ili neznatno viša od   položaja ljudskih ušiju.

- Zadržite slobodan prostor ne manji od 15 cm iznad
i iza risivera kako bi se mogla raspršivati toplota.

Nacrt povezivanja sistemskih zvučnika

Spajanje zvučnuka

(1). Spojite zvučnik zvučničkim kablom tačnih specifikacija. Skinite izolaciju u dužini od oko 10mm sa svake strane. Ako su izložene žice raspletene, čvrsto ih zavrnite.

(2). Odvijte utičnicu, stavite ogoljene krajeve žice i zategnite utičnicu kako biste učvrstili žice na polu za spajanje zvučnika.

Spajanje zvučnuka

Utikač u obliku banane se takođe može koristiti za spajanje zvučnika sa jedinicom. Molimo postupite na način prikazan na slici.

(1). Prvo stegnite utikač pola za spajanje.

(2). Zatim stavite utikač u odgovarajuću utičnicu.

Spajanje utikača izvora zvuka

(1). Molimo koristite RCAutikače umesto bilokog drugog tipa utikača kada spajate ulazne i izlazne utikače izvora zvuka. (2). Stavite beli utikač u levu (L) utičnicu i crveni utikač u desnu (R) utičnicu.

Nacrt povezivanja sistema

Korisne napomene

(1).       Pre spajanja linije prvo isključite kabl napajanja iz uređaja kako biste sprečili

nepotrebnu štetu. Kako biste izbegli šumove iz zvučnika ili prestanak zvuka čvrsto spojite kabl

napajanja.

(2).       Ako uređaj ne nameravate koristiti duže vreme, isključite kabl napajanja iz

jedinice kako biste izbegli bilo kakav požar uzrokovan udarom groma.

(3).       Molimo koristite zvučnike unutar njihovog opsega jačine, inače će oni jednostavno oštetiti

jedinicu i skratiti njen vek trajanja.

Upravljanje

1.	Uključite uređaj:

(1). Spojite komponente u skladu s gornjom slikom spajanja sistema.

(2). Uključite jedinicu i na ekranu risivera će se prikazati WELCOME. Uređaj je uključen. Jedinica

je uključena. Tada podesite jedinicu na njenom prednjm panelu ili pomoću daljinskog upravljača.

2.	Uživajte u muzici uz dvostruki kanal (dual channel)

Pod ovim načinom rada možete uživati u originalnom muzičkom doživljaju, naročito kad je u

pitanju muzika sa CDa. Postupak je sledeći:

(1). Uključite uređaj u skladu sa gore opisanim koracima.

(2). Odaberite vrstu izvora signala na prednjm panelu ili daljinskim upravljačem (TUNER, VCD i TAPE).

(3). Potvrdite 2.1 kanalni način rada biranjem "2.7 channel mode" na prednjem panelu ili "high

fidelity' ili "2.1 channel mode" pomoću daljinskog upravljača.

(4). Namestite glavnu jačinu zvuka na odgovarajući nivo.

Podesite taster za ravnotežu („balance") u skladu sa mestom gde ćete slušati muziku dok jačina zvuka levih i desnih kanala ne postane identična.

Korisne napomene

(1). Kako ova jedinica poseduje inteligentnu kontrolu operacija, ekran će prikazati poruku „INVALID" kada odaberete pogrešnu funkciju prilikom korišćenja daljinskog upravljača za podešavanje jačine centralnog, levog i desnog surrounda, super basa i drugih funkcija prilikom uživanja u muzici s 2.1 kanalnim načinom rada.

(2). Ako zahtevate visok kvalitet zvuka, preporučujemo upotrbu CDa ili MDa, a izvor zvuka mora bili ili CD ili MD.

3.	Uživajte u višekanalnoj muzici

Ako puštate videodisk poput VCDa, SVCDa, CVDa, itd. pod ovom vrstom načina rada se možete

osećati kao da ste lično na sceni.

(1). Uključite jedinicu u skladu sa gore opisanim koracima.

(2). Odaberite vrstu izvora signala na prednjem panelu ili daljinskim upravljačem (TAPE, VCD TUNER).

(3). Potvrdite višekanalni način rada korištenjem tastera za biranje akustičnog polja („acoustic field selection") na prednjem panelu za 3.1 ili 5.1 kanala.

(4). Namestite na odgovarajući nivo glavnu jačinu zvuka, centralnu jačinu zvuka, jačinu zvuka levog i desnog surrounda i podesite taster za ravnotežu („balance") u skladu sa mestom gde ćete slušati muziku dok jačina zvuka levih i desnih kanala ne bude istog nivoa.

(5). Podesite nivo visokih tonova („treble") i basa („bass") u skladu sa vašim ukusom. Tada

odaberite vaš omiljeni DSP način rada pomoću daljinskog upravljača. Daljinskim upravljačem

možete uključiti jačinu zvuka („loudness") kako biste, ako je potrebno, dodali visokih tonova ili

basa, te takođe možete na prednjem panelu ili daljinskim upravljačem odabrati način grafičkog

prikaza frekvencija ukoliko smatrate da trenutni grafički prikaz frekvencija nije dovoljno oštar.

Upravljanje

4. Dolby (DTS/DTS) digitalni bioskop

Korištenjem ovog načina rada za uživanje u muzici ćete doživeti efekat vrlo sličan onome u bioskopu.

(1).   Uključite jedinicu u skladu sa gore opisanim koracima.

(2).   Na prednjem panelu ili daljinskim upravljačem odaberite 5.1 kanalni način rada.

(3).   Namestite na odgovarajući nivo glavnu jačinu zvuka, jačinu zvuka levog i desnog surrounda, centralnu jačinu zvuka i jačinu zvuka super basa. Zatim podesite taster za ravnotežu („balance") u skladu s mestom gde ćete slušati muziku dok jačina zvuka levih i desnih kanala ne bude istog nivoa.

(4).   Podesite nivo visokih tonova {„treble") i basa („bass") u skladu s vašim ukusom.

Pažnja:

(1).   Morate imati video player koji može dekodirati AC-3 i DTS (poput DVDa, LDa itd.) ako želite uživati u digitalnim video filmovima pod AC-3 modom.

(2).   Disk koji reprodukujete mora nositi znakove i mora biti proizveden pod dozvolom firmi DOLBY i DTS.

(3).   Ako slušate muziku sa diska pod ovim načinom rada bez subvoofera, isključite super bass DVDa, jer će se u protivnom efekat basa izgubiti.

5. Pevanje uz karaoke

(1).   Uključite jedinicu u skladu sa gore opisanim koracima i uključite mikrofon. Jedinica će automatski uključiti karaoke sistem i prikazati to na ekranu.

(2).   Podesite jačinu zvuka mikrofona na odgovarajuću nivo.

(3).   Namestite miksovanje i efekat kašnjenja mikrofona na najbolji nivo na prednjem panelu

ili pomoću daljinskog upravljača.

Korisne napomene:

(1).   Ne usmeravajte mikrofon prema zvučnicima kako biste izbegli šuštanje i oštećenja zvučnika i pojačala. Ako nije u upotrebi, isključite mikrofon.

(2).       Ako mikrofon nije priključen ili uključen, jedinica neće raditi i ekran će prikazati poruku INVALID ako budete nešto radili sa tasterma Karaoke načina rada.

Saveti za rešavanje problema

Ako korisnik prilikom korištenja jedinice naiđe na neki problem molimo da odmah ne šalje jedinicu na popravak. Proverite jedinicu stavku po stavku sa sledeće liste za rešavanje problema i potražite lokalnog distributera ili hitan telefon službe za korisnike naše kompanije ako i dalje ne možete rešiti problem. Molimo, pogledajte sledeću listu za detalje.

| Problem | Mogući uzrok | Rešenje |
| --- | --- | --- |
| Nema prikaza na ekranu nakon uključivanja uređaja. | 1. Utikač kabla za napajanje nije dobro uključen. 2. Kabl za napajanje je oštećen. | 1. Ponovo spojite utikač kabla za napajanje. 2. Zamenite kabl za napajanje. |
| Postoji prikaz na ekranu, ali nema zvuka. | 1. Kablovi zvučnika su loše spojeni. 2. Izvor zvuka se ne podudara sa izborom izvora signala na uređaju. 3. Jačina zvuka je na minimumu. 4. Uključena je MUTE funkcija. | 1. Spojite zvučnike u skladu sa šemom spajanja sistema. 2. Ponovo odaberite izvor signala. 3. Ispravno namestite jačinu zvuka. 4. Isključite MUTE funkciju. |
| Daljinski upravljač ne radi. | 1. Strana daljinskog upravljača koja šalje nije usmerena prema ekranu prijemnika. 2. Postoji prepreka između pojačaja i daljinskog upravljača. 3. Baterija daljinskog upravljača se istrošila. | 1. Usmerite pravu stranu daljinskog upravljača prema ekranu prijemnika. 2. Uklonite prepreku. 3. Zamenite bateriju u daljinskom upravljaču. |
| Jedinicom se ne može upravljati: 1. Ništa se ne događa nakon pritisaka na funkcijske tastere. 2. MUTE funkcija ne radi. 3. Napajanje je dobro uključeno, ali ekran ne radi. | CPU ne radi zbog interferencija ili neispravnog korištenja | 1. Ponovo uključite jedinicu nakon isključivanja. 2. Spojite kabl napajanja i ponovo uključite jedinicu nakon što ste je ugasili na nekoliko minuta. |
| 4. Jedinica ne radi normalno. | 1. Glavna jačina zvuka je prejaka. 2. Zvučnici bi mogli biti oštećeni. | 1. Snizite glavnu jačinu zvuka. 2. Proverite da li su zvučnici oštećeni. Ako jesu, treba ih popraviti. |
| Zvuk je distorziran. Prilikom karaoka nema zvuka | 1. Jačina zvuka mikrofona je previše niska. 2. Mikrofon nije uključen. 3. Mikrofon nije u potpunosti priključen. 4. Kod bežičnih mikrofona se istrošila baterija. | 1. Povisite jačinu zvuka mikrofona. 2. Uključite mikrofon. 3. Ponovo čvrsto priključite mikrofon. 4. Zamenite bateriju u mikrofonu. |
| Nema surround ili 5.1 reprodukcije | 1. Surround način rada nije ispravno odabran. 2.Kablovi surround zvučnika nisu dobro spojeni. | 1. Odaberite petokanalni način rada ili 5.1 izvor signala. 2. Ponovo spojite surround zvučnike. |

Beleške

Proizvođač i uvoznik zadržavaju pravo promene tehničkih i drugih karakteristika bez prethodne najave. Proizvođač i uvoznik nisu odgovorni za moguće štamparske greške