Kod zamjene smjera obrtanja el motor

N	                                             zamjeni mjesto kondenzatora  sa T na S fazu

C

F

Vrijednost kondenzatora ti direktno zavisi od snage, obrtajate te cos

S obzirom da se radi o elektromotorima snage reda 0,75 Kw- 1.5 kw

Ja sam koristio kondenzatore od 18- 25 mikrofarada u stalnom radu

I nepretjeruj sa teretom jer nemaš više onu nazivnu snagu dizalice.

Napomena :Ovisno o tipu dizalice odnosno el.motora možda ti motor neće startovati  pod opterećenjem, tada moraš dodati paralelno i startni kondenzator koji se isključi odma nakon starta

A njegova vrijednost je duplo veča u odnosu na radni

Ovo sam ti dao samo kao ideju dok za konkretno moraš dati više podataka sa tablice motora. Pazi previše eksperimentisanja može da ti spali motror.

# Text boxes

Trfazni el.motor