26 pol. Signal Ausgang Richtung

Flachkabel Schrittmotor Karte

1 Spindel Ausgang

2 Kühler Ausgang

3 Dir X Ausgang

4 End C Eingang

5 Clock X Ausgang

6 Boost Ausgang

7 Dir Y Ausgang

8 Sleep Ausgang

9 Clock Y Ausgang

10 Gnd Ausgang

11 Dir Z Ausgang

12 Gnd Ausgang

13 Clock Z Ausgang

14 Gnd Ausgang

15 Dir C Ausgang

16 Gnd Ausgang

17 Clock C Ausgang

18 Gnd Ausgang

19 End Z Eingang

20 Gnd Ausgang

21 Not Aus Schalter Eingang

22 Gnd Ausgang

23 End Y Eingang

24 Gnd Ausgang

25 End X Eingang

26 +5V Nicht verbunden

Dir = Richtung

Clock = Schrittimpuls

Sleep = Stromabsenkung im Ruhezustand (wenn vom Programm

unterstützt)

Boost = Stromanhebung beim Motoranlauf (wenn vom Programm

unterstützt)

End = End-bzw. Referenzschalter