NAPRAVITE SAMI MALI HELIKOPTER KOJI LETI

UVOD:

Kada sam prvi put čuo za helikopter kojileti na baterije bez kabla naravno, nisam mogao da vjerujem da to može da postoji. Prosto nisam vjerovao da elektro motor može sam sebe da podigne a uz to ima i baterije i sav ostali teret. Konačno prije neki dan mi je mali klinac iz komšiluika donjeo svoju igračku da popravim i to je bio mali helikopter sa bežičnim daljinskim (radiokontrola) koji leti. Nije bio u kvaru nego mali nije znao da puni baterijeu u helikopteru pa sam mu pokazao i iskoristio priliku da ga rastavim, slikam i premjerim. Nisam mogao vjerovati da je tako jednostavno napravljen i da u njegovoj unutrašnjosti nema skoro ničega značajnog i nedostupnog što bi se moglo naći i napraviti ovako nešto. Odlučio sam da ga i ja napravi i vama predložim da pokušate sa pravljenjem ove strašno zanimljive igračke za odrasle.

Vrlo je lagan i napravljen je od plastike, stiropora, i elektronskih komponenti.

Slika iz ruke

Kao što vidite on ima dvije elise koje se okreću u suprotnim pravcima i time se postiže da se helikopter ne okreće oko svoje ose. Zadnja elisa služi da bi se helikopter kretao naprijed-nazad.

Slika odozgo

Rep helikoptera

OPIS:

Ovo su dimenzje helikoptera koje i nisu tako važne i nemorate se njima opterećavati, slikao sa čito sa imate predstavu o njegovoj veličini. Mnogo značajnije je ono što se nalazi ispod ovog stiropornog oklopa a to je mehanizam koji pokreće helikopter na

Gore. Sledi slika:

Dva elektro motora preko prenosnih zupčanika daju snagu dvema elisa koje se okreću suprotno. Jedna elisa je oslonjena na glavnu osovinu a druga na prenosni zupčanik koji je takođe nabijen na glavnu osovinu i vidi se na ovoj slici.

Slika sa prenje strane

Zupčanizi 1 i 2 su iste veličine i stoje jedan na drugom nabijeni na glavnu osovinu. Jedina je razlika u tome što je zupčanik 1 čvrsto vezan za osovinu i on je pokreće a samim tim i gornju elisu, a zupčanik 2 je samo nabijen na glavnu osovinu i okreće se suprotno do njenog kretanja  i pokreće donju elisu. Ova dva zupčanika se okreću suprotnim smjerovima  što je postignuto time da su polovi  napajanja ova dva motora okrenuta suprotno i motori imaju suprotan smijer kretanja. ( jednostavno)

Slika sa strane

Primjećujete na ovoj fotografiji da glavna osovina prolazi uspravno kroz cijelo tijelo  helikoptera, da se ona nebi izvukla fiksirana je tako da je odozdo drži plasični osigurač ili obični graničnik sa gornje strane je drži zupčanik 1 koji je tjesno navučen na nju (on je pokreće). Primjećujete na ovoj slici da  zupčanika 2  koji je navučen na glavnu osovinu nazubljen sa gornje strane(ima žlijebna svome vratu gore) time on dolazu u vezu sa donjom elisom koja se uklapa u taj žlijeb i tako prenosi svoje kretanje na nju.

Na ovoj slici primjećujete još i prenosne zupčanike koi su isti veličinom i brojem zuba ali je onaj koji pokreće osovinu dva nešto izduženiji na gore tako da je može dohvatit i prenjeti prenos.

Slika sa prednje strane

ZNAČI: sve ukupno imamo samo 6 zupčanika i to: (zupčanik 1, zupčanik 2) koji su na glavnoj osovini, zatim dva prenosna zupčanika i dva zupčanika koji se nalaze na osovinama elektro motora. Mislim da nije teško naći ovakve ili slične zupčanike jer ih ima u raznim dječijim igračkama (autićima i sl.) ili u kasetofonim. Mislim da je jedini mogući prenos snage ovaj ( zupčanici) i netreba pokušavati praviti prenos sa gumenim kajševima i slično.

Zupčanici

Ovi krugovi predstavljaju zupčanike a ovi brojevi  predstavljaju broj zubaca na svakom od zupčanika. Vjerovatno da nije važno naći baš iste zupčanike nego je važno da je odnos u prenosu isti. Što se može izračunati. Obojio sam ih bojama tako da znate koji su zupčanici u kontaktu. (plavi sa plavim a crveni sa crvenim).

Pogled odozgo

Zadnja elisa koja se nalazi na repu helikoptera služi da bi se helikopter kretao naprijed nazad. Elisa je postavljena direktno na osovinu malog elektro motora. Ovaj motor je postavljen pod uglom od 90 stepeni u odnosu na rep tako da elisa stoji vodoravno. Rep je jednostavno napravljen od  plastičnog štapića  obima 2mm.(može i od drveta). Ovaj elektro motor na repu je nali i ima dimenzije baš kao onaj od vibracija u mobilnom telefonu pa mislim da je to baš taj motorić. Prečnik zadnje elise je 40mm, izrađena je od tanke plastike sa kružnim rubom koji joj daje čvrstinu.

Plastične piksne koje se postavljaju na glavnu osovinu između elisa kako bi razdvojile elise koje se okreću u suprotnim smjerovima. Ove piksne nisu tijesno navučene na glavnu osovinu i jedina im je funkcija da razdvoje elise, tj. da gornja elisa ne padne na donju.

OPIS ELISA:

Helikopter ima dvije elise. Ovo na slici je jedna  a i druga je ista takva samo što se razlikuje u tome da joj je drugačija centralna rupa na amorticeru. Amortizer je ovo u sredini elise. Napravljen je od plastike i služi da elisa bude fleksibilnija na savijanje.

Amortizer

Ovaj amortizer je napravljen od tri plastične pločice kvadratnog oblika  prva i treća su iste i na sredini imaju rupu a sa dvije strane imaju uške (uši)  koje služe da bi se osovine sa srednje pločice provukle kroz njih a na suprotnim stranama su po dva kraka elisa. Srednja pločica ima četiri male metalne osovinice koje se uvlače u uške ove dvije i tako se dobija amortizer ili neka vrsa zgloba. Srednja pločica na svojoj sredini ima mali vrat koji joj služi da se amortizer pričvrsti na glavnu osovinu. Primjećujete na ovoj slici (gore) da ovaj vrat nema rupu na sebi u obliku kruga nego polu gruga. To je zato što je i glavna osovina pri vrhu polukružna jer se tako potiže čvršća veza između elise i glavne osovine i nemože doći do proklizavanja. Ovo nije slučaj kod amortizra donje elise. Ova rupa je kružna ali ima člijeb da bi uklopila na žlijeb zupčanika koji pokreće donju elisu.

Amortizer

Amortizer nije teško napraviti i nemoj da vas zbunjuje to što sam ga malo više opisivao.

Sami krakovi elise su napravljeni od tankog plastičnog štapića prečnika oko 1mm na koji je navučen plastični dio dalje pričvašćen za obod elise. Sam obod elise je napravljen od istih plastičnih  štapića kao i kraci ali oni su savijeni i spojeni malim mesingnim piknama. Krakovi su ljepilom pričvršćeni za obod elise.

Slika odozgo

Slika sa strane

Mjere su napisane u milimetrima. Plastični dio se nalazi 30mm daleko od amortizera.

Prečnik elise je 290mm.

Montiranje elisa na glavnu osovinu gelikoptera.

Daljinsko upravljanje:

Ovo je štampana pločica koja se nalazi u helikopteru

Daljinski upravljač. Neznam tačno koliki je domet ovog daljinskog upravljača ali u upustvu piše da radi na 27,195 Mhz. Lijeva komanda mu služi za podizanje i spuštanje helikoptera tj. Da odredite visinu letenja. Desni džojstik se pomjer lijevo, desno i naprijed nazad. Pomjeranjem lijevo desno, helikopter se okreće oko svoje ose, mislim da se to postiže tako što mu jedan elektro motor smanji obrtaje i onda dođe do okretanja oko svoje ose. Kada se desni džojstik pomjera naprijed nazad onda helikopter ide naprijed ili nazad. Tada se pali motorić na repu i od zavisnosti okretanja smijera motora on ide naprijed ili nazad.

Jedino što nezanm je od čega bi mogli da se uzmu elektro motori za pogon jer neznam kako ove da izmjerim. Izgledaju jednostavno i rade na četkice sa samo dva pola + i – (nemaju svoju dodatnu pločicu) . Na  bateriji nepiše od čega je ali je 3,7v i 450mAh što nije teško pronaći jer ovakve baterije koriste i mobilni telefoni. Naročito ovi noviji. Napunjena baterija traje neke 4min vožnje helikoptera i poslije joj je potrebno punjenje od 20 min. Nemate potreba da se mnogo baš osvrćete da vam komponente budu što lakše jer je helikopter vrlo jak i ima snage.(osim motora i baterije).

Dejan vuk