Texopaque   OP

Boje za sito{tampu

PRIMENA

Texopaque OP je familija maksimalno pokrivnih plastisol boja, predvidjenih za {tampanje na ve}ini prirodnih i sinteti~kih tkanina.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Su{enje			- Texopaque OP se mora su{iti na temperaturi od 1400C;

- Razredjivanje i ~i{}enje 	- ukoliko je potrebno, boju razrediti sa 2 -3% razredjiva~em

ZS-640 Tursub;

- za pove}anje te~ljivosti boje, koristiti do 5% razredjiva~a   					  		  ZE-591 Plastisol Flow Thinner;

- za pove}anje otpornosti na istezanje, dodati do 50% OP-395;

- za ~i{}enje sita koristiti ZT - 639 Seriwash Universal Screen 					  		  Wash, ZS - 640 Tursub, ili Actisol Superjet Screen Spray;

- Sito 	- monofilno. Za ekstra pokrivne otiske koristiti sito broj 34-62, a za

trihromatske otiske koristiti sito broj 62-90;

- Vrsta {ablona			- pogodna je velika ve}ina {ablona  otpornih na rastvara~e;

- preporu~uju se : Dirasol 915 ili Dirasol 125;

- Pokrivnost			- 12 - 16 m2/lit, pri kori{}enju monofilnog sita broj  43;

- Primena			- majice, potko{ulje, sportska i modna ode}a, amblemi i oznake 			  	  			  na ode}i, {e{iri, kape, putne torbe, obu}a;

- Materijali			- primenjuje se na ve}ini uobi~ajenih prirodnih i sinteti~kih materijala,

kao {to su pamuk, me{avine pamuka i poliestera,

kao i mnoge vrste sinteti~kih materijala;

- Skala boja	- sadr`i 35 boja, uklju~uju}i trihromatske, fluorescentne i fosforescentnu

zelenu. Na raspolaganju je i PANTONE( 1000 formula za me{anje boja;

- Osobine			- izuzetna pokrivnost;

- visoka otpornost na pranje;

- odli~na sposobnost {tampanja “mokro  na mokro”;

- neograni~ena stabilnost sita;

- Me{anje sa drugim bojama	- Texopaque OP, mo`e se me{ati sa ve}inom drugih Sericol plastisol

boja, mada osobine takvih me{avina mogu biti promenjene.

VA@NO: Dobro izme{ati boju pre upotrebe. Korisnici bi trebalo da prethodno provere da je Texopaque OP kompatibilna boja sa odredjenim vrstama tekstila i da su karakteristike otpornosti otiska prihvatljive.

UPUTSTVO  ZA  SU[ENJE

Texopaque OP boje moraju se termi~ki su{iti, i to na temperaturi od najmanje 1400C, kako bi se postigla puna otpornost otiska na pranje. Razlike u debljini sloja boje, u opremi za su{enje i materijalu na koji se {tampa, veoma mnogo uti~u na potrebno vreme su{enja, i obi~no se kre}e u granicama od 1,5 - 3 minuta. Neki infracrveni greja~i mogu obezbediti potpuno su{enje za vrlo kratko vreme. Ovo vreme je promenljivo, u zavisnosti od boje (tamne boje se su{e br`e od svetlih), a mora se obratiti pa`nja i na to da se sve boje mogu osu{iti bez o{te}enja materijala (nagorevanja ili promene boje). Veoma je bitno da je boja u potpunosti osu{ena, kako bi imali optimalnu otpornost.

Brzo  (blic) su{enje

Vreme su{enja zavisi od mnogih faktora kao {to su tip i talasna du`ina zra~enja opreme za su{enje i rastojanje greja~a od otiska. Dodatni faktori, kao {to su vrsta materijala i nijansa boje, debljina sloja boje i njena pokrivnost su takodje od klju~ne va`nosti. Pod optimalnim uslovima su{enje mo`e trajati 5 sekundi du`e ili kra}e.

POSTOJANOST  PROIZVODA

Texopaque OP boje imaju dobru otpornost na pranje prema ISO testovima br. 1 (400 C), 2 (500 C) i  3 (600 C), kao i prema Britanskoj preporuci br. 3 (600 C).

Kombinacije boja

Trebalo bi napomenuti da kombinacija visokih temperatura pranja i jakih deterd`enata mo`e izazvati promene nijanse kod nekih  boja. Iz ovog razloga, vrlo je va`no da se sve kombinacije boja pre po~etka proizvodnje provere, kako bi se obezbedila prihvatljiva otpornost boja na pranje.

[tampana mesta se mogu peglati sa nali~ja, peglom pode{enom na minimalnu temperaturu, sa kori{}enjem krpe preko {tampane povr{ine.

[tampana mesta nisu otporna na hemijsko ~i{}enje i na delovima garderobe ovo mora biti vidno nazna~eno na odgovaraju}i na~in - na etiketi, ili na deklaraciji.

TRANSFER [TAMPA

MultiTran XM je preporu~eni sistem boja za proizvodnju termo preslika~a (videti tehni~ko uputstvo  Multitran XM boje za sito{tampu). Medjutim, Texopaque OP boje se takodje mogu koristiti za ovu svrhu.

Za dobijanje vi{ebojnih transfera, svaku boju treba termi~ki su{iti na papiru neposredno nakon {tampe.

- u konvekcionoj pe}i / pri su{enju mlazom toplog vazduha - 1000 C, u trajanju od 30-60 sekundi;

- dugo/ srednje-talasni infracrveni greja~ - 1000 C, u trajanju od 15 - 30 sekundi;

Posebna pa`nja se mora obratiti da bi se izbeglo preterano su{enje boja koje se {tampaju prve po redosledu (mo`e imati uticaja na adhezionu mo} izmedju transfera i tkanine).

Na~in otiskivanja

Pripremljeni otisak se mo`e preneti na materijal u ma{ini za otiskivanje pod dejstvom toplote, na temperaturi od oko 180 - 1900 C, u trajanju od 10 - 15 sekundi.

Mora se obratiti pa`nja kod rada sa tekstilnim materijalima osetljivim na toplotu.

Prenosni papir treba da se ohladi pre ukljanjanja. U slu~aju da ma{ine za zagrevanje nisu na raspolaganju, otisak se mo`e preneti i kori{}enjem zagrejane ku}ne pegle, ali u tom slu~aju nije lako odr`ati jednoli~nu temperaturu i pritisak pri otiskivanju.

BRZOSU[E]I (BLIC)  OSNOVNI  SLOJEVI

Sve boje brzo reaguju na blic su{enje. Tamo gde je potreban brzo su{e}i osnovni sloj, mogu se preporu~iti slede}a 4 proizvoda:

XE - 032 Aqua Flash White:    	Visoko pokrivna plastisol boja, rastvorljiva u vodi,  izrazito mekog opipa;

EZ - 031 Opaque Flash Cure White:	Primanjuje se kada je potrebna maksimalna pokrivnost brzo su{e}e

osnovne boje;

EZ - 032 LT Flash Cure White:	Primenjuje se kada je bitna maksimalna 	brzina su{enja i nizak nivo prianjanja tople boje, pri ~emu se zadr`ava visok nivo pokrivnosti;

OP - 381 Extender Base:		Mo`e se takodje koristiti i kao prvi osnovni sloj za brzo su{enje.

Brzo su{e}i beli osnovni slojevi nemaju iste izuzetne karakteristike pri {tampanju  "mokro na mokro", kao {to je to slu~aj sa standardnim bojama. Tamo gde je neophodno {tampati ove slojeve sistemom "mokro na mokro", koristiti OP - 021 White.

FLOK SISTEM

OP - 395 Transparent Flocking Base se koristi kao flok adheziv. Ova baza se mo`e tonirati dodavanjem do 10% Texopaque OP boje, ili do 5% nekog od univerzalnih tonera. Dodatke treba koristiti u minimalnim koli~inama.

Za postizanje maksimalne izdr`ljivosti i gustine, Flocking Base bi trebalo {tampati bez razredjivanja. Ukoliko je neophodno, mo`e se razrediti dodavanjem najvi{e 2% ZS - 640 Tursub ili White spirit-a.

Ukoliko je potrebno da se Flocking Base {tampa na visoko upijaju}e materijale, preporu~uje se kori{}enje grubljeg sita, kao na primer, monofilnog sita broj 15 - 21.

Posle flokovanja, adhezive treba osu{iti kao {to sledi:

- u konvekcionoj pe}i - na temperaturi od 1400 C, u trajanju od 1 - 2 minuta;

- u dugo- ili srednje-talasnom infracrvenom greja~u - na temperaturi od 1400 C, u trajanju od 45 - 90 sekundi.

RELJEFNI (BUBRE]I) OTISCI

OP - 417 Expanding Base mo`e se me{ati sa bilo kojom od Extra Opacity boja u slede}im odnosima, kako bi se postigli trodimenzionalni reljefni otisci:

- 100 te`inskih delova Texopaque OP Extra Opacity boje + 150 - 400 te`inskih delova OP - 417 Expanding Base.

Promenljiva koli~ina OP - 417 koja se koristi pri ovom me{anju sa bojom dozvoljava kontrolu stepena bubrenja otiska, ja~ine njegove boje i stepena iskrivljenosti. Optimalan obim ekspanzije otiska dobija se pri ve}em odnosu dodavanja OP - 417, dok se maksimalan intenzitet boje otiska i njegova minimalna iskrivljenost posti`e pri manjem odnosu dodavanja OP - 417.

OP - 517 Expanding White (Beli ekspander) treba koristiti kada je neophodno koristiti ve} izme{anu boju.

Me{avina OP - 417 Expanding Base i Texopaque OP boje je odmah spremna za {tampanje, ali se mo`e razbla`iti do 5% sa ZE - 591 Plastisol Flow Thinner (Plastisol te~ni razredjiva~). Pranje se vr{i sa ZT -639 Seriwash Universal Screen Wash (Seriwash univerzalna te~nost za pranje sita), ZS - 640 Tursub, ili Actisol Superjet Screen Spray. Ekspandiraju}u boju treba {tampati kroz monofilna sita broj 10 - 34. Maksimalno bubrenje boje se posti`e samo onda kada se bubre}e boje {tampaju poslednje.

SU[ENJE  I O^VR[]AVANJE  RELJEFNIH  OTISAKA

Otisci }e nabubreti i o~vrsnuti u suvi sloj boje samo primenom toplote. Po{to razli~iti materijali i boje zahtevaju razli~ite redoslede postupanja pri su{enju, slede}e cifre treba smatrati orijentacionim:

Napomena:	Preterano su{enje i o~vr{}avanje boje uzrokuje kolaps expandiranog sloja boje.

Za izradu vi{ebojnih otisaka, sve boje se moraju podesiti pri niskim temperaturama, a zatim, po zavr{enom {tampanju, osu{iti do potpunog o~vr{}avanja.

Pode{avanje na niskoj temperaturi - zagrevanjem u konvekcionoj pe}i ili u dugo- ili srednje-talasnom infracrvenom greja~u na 80 - 900 C u trajanju od 1 - 2 minuta;

- Kona~no su{enje i o~vr{}ivanje - zagrevanjem u konvekcionoj pe}i ili u dugo- ili srednje - talasnom infracrvenom greja~u na 1400 C u trajanju od 2 - 3 minuta.

OMEK[IVA^ (SOFT  HAND  BASE)

Texopaque OP boje su dobre za mek opip, {to je postignuto kori{}enjem finih sita gde god to vrsta {tampanog materijala i zahtevi za neprozirno{}u dopu{taju.

Pobolj{anje kod Extra neprozirnih boja (Extra Opacity Colours) mogu}e je posti}i dodavanjem EZ - 439 omek{iva~a (Soft Hand Base), pri ~emu treba o~ekivati smanjenje neprozirnosti boje koje je proporcionalno koli~ini dodatog omek{iva~a. Dodavanje do 80% omek{iva~a Extra neprozirnim bojama rezultira}e u otiscima sa pobolj{anim osobinama mekog opipa. Redosled su{enja i o~vr{}avanja ostaje neizmenjen.

KATALIZATOR ZA NAJLON (NYLON  CATALYST)

EZ - 444 Najlon katalizator je aditiv koji se mo`e me{ati sa bilo kojom Texopaque OP bojom, radi pobolj{anja prianjanja boje na najlon i druge sinteti~ke materijale.

Pa`ljivo izme{ati osnovnu boju sa katalizatorom u slede}em odnosu:

- 95 te`inskih delova Texopaque OP boje;

-   5 te`inskih delova EZ - 444 Najlon katalizatora.

Ovako katalizovane boje imaju vek upotrebe od 8 sati. Boju koja pretekne posle zavr{etka {tampanja treba baciti.

PANTONE(  SISTEM  SLAGANJA  BOJA

Skala Texopaque OP boja uklju~uje 10 Seriton osnovnih boja, sa dodatkom crne, bele i Extender Base, ~ime se mo`e posti}i simulacija od 950 PANTONE nijansi na od{tampanim segmentima. Videti poglavlje "^vrsto}a" ("Fastness") za va`ne informacije u vezi sa karakteristikama otpornosti raznih kombinacija boja.

PANTONE sistem slaganja boja uklju~uje:

1.	PANTONE 1000 Color Formula Guide (PANTONE 1000 ton karta)

2.	Sericol Formula Guide (Uputstvo za Sericol sistem)

Priru~nik sadr`i formule za me{anje boja date u te`inskim procentima.

3.	Softverski paket

Za IBM kompatibilne ra~unare. Sadr`i PANTONE sistem od 950 nijansi, plus:

- mogu}nost memorisanja Va{ih formula za me{anje nijansi;

- mogu}nost prora~una proporcionalnog uve}anja koli~ina me{anih boja sa

dobijenog uzorka nijanse na koli~ine potrebne za serijsku proizvodnju;

- tro{kovi dobijanja odredjene nijanse, bazirani na Va{im nabavnim cenama boja;

- mogu}nost izra~unavanja pokrivnosti odredjene boje ili nijanse, radi procene

potro{nje boja za odredjeni posao.

4.	PANTONE Electronic Scales (PANTONE elektronska vaga)

Unapred programirani sistem, sa formulama za 950 PANTONE nijansi, koji obezbedjuje maksimalnu preciznost me{anja boja i ta~nost i brzinu rada.

SKALA  BOJA

Texopaque OP boje se mogu isporu~iti u 35 nijansi, koje se mogu medjusobno me{ati, uklju~uju}i Extra pokrivne, trihromatske, fluorescentne boje, kao i fosforescentnu zelenu boju. Ova skala uklju~uje i dve bele boje, OP - 021 White - visoko viskoznu belu boju pogodnu tamo gde je izdr`ljivost boje kriti~na karakteristika, kao i OP - 029 Low Pick-up Opaque White - belu boju za primene u slu~ajevima gde se bela boja koristi kao "osen~eni sloj" za kasnije pre{tampavanje procesom ~etiri boje.

OP -381 Extender Base se isporu~uje za me{anje u ma koju boju kada se smanjena ~vrsto}a boje mo`e tolerisati.

OP - 396 je tiksotropska trihromatska baza , koja se mo`e dodavati bilo kojoj boji, mada je njena primarna svrha da modifikuje reologiju i/ili otpornost trihromatskih boja.

STANDARDNE  BOJE

Texopaque OP Extra Opacity Colours (Texopaque OP ekstra neprozirne boje):

OP - 001		Black					Crna

OP - 021		White					Bela

OP - 029		Low Pick-up Opaque White		Pokrivna bela za sen~enje

OP - 042	*	SeritoneYellow(GS)/LightChrom  	Seriton `uta (GS)/ Svetlo hrom

OP - 045		Yellow					@uta

OP - 043	*	SeritoneYellow(RS)/MidChrome		Seriton `uta (RS)/Srednje hrom

OP - 101		Light Orange				Svetlo narand`asta

OP - 162	*	Seritone Orange/Light Red		Seriton narand`asta/svetlo crvena

OP - 165	*	Seriton Magenta			Seriton magenta (svetla,jako crvena)

OP - 166	*	Seritone Violet				Seriton ljubi~asta

OP - 199		Warm Red				Toplo crvena

OP - 134	*	Seritone Red (YS)/Red			Seriton crvena (YS)/crvena

OP - 124	*	Seritone Red (BS)/Deep Red		Seriton crvena (BS)/tamno crvena

OP - 154		Fuchsia					Fuksija

OP - 127		Deep Violet				Tamno ljubi~asta

OP - 227		Light Blue				Svetlo plava

OP - 203	*	Seritone Blue/ Mid Blue			Seriton plava/srednje plava

OP - 212		Blue					Plava

OP - 206	*	Seritone Blue (RS)/Deep Blue		Seriton plava (RS)/tamno plava

OP - 207		Navy Blue				Marinsko plava

OP - 283		Bright Green				Jarko zelena

OP - 320		Green					Zelena

OP - 285	*	Seritone Green/Deep Green		Seriton zelena/tamno zelena

OP - 342		Terracotta				Terakota

OP - 077		Opaque Fluorescent Yellow L		Pokrivna fluorescentna `uta L

OP - 119		Opaque Fluorescent Orange M		Pokrivna fluorescentna 	narand`asta M

OP - 179		Opaque Fluorescent Red M		Pokrivna fluorescentna crvena M

OP - 180		Opaque Fluorescent Magenta M	Pokrivna fluorescentna magentaM

OP - 294		Opaque Fluorescent Green M		Pokrivna fluorescentna zelena M

Boje ozna~ene zvezdicom (*) su osnovne Seriton boje.

Dodatne oznake u zagradama iza naziva boje odnose se na primesu nijanse druge boje, i to:

(GS) - primesa zelene nijanse;				(RS) - primesa crvene nijanse;

(YS) - primesa `ute nijanse;				(BS) - primesa plave nijanse.

Ove boje se isporu~uju u pakovanjima od 1 lit. i 5 lit.

EXTENDER BAZE

OP - 381		Extender Base				Baza

OP - 396		Trichromatic Extender Base		Trihromatik baza

VISOKOOTPORNE  TRIHROMATSKE  BOJE

OP - 058		Primrose Yellow/Trichromatic Yellow	Trihromatska `uta

OP - 135		Trichromatic Magenta			Trihromatska magenta

OP - 215		Trichromatic Cyan			Trihromatska cian

OP - 004		Trichromatic Black			Trihromatska crna

FOSFORESCENTNA  ZELENA

OP - 327		Phosphorescent Green			Fosforescentna zelena

ADITIVI

EZ - 384		Matting Base				Aditiv za matiranje

EZ - 445		Tack Reducer				Aditiv za smanjenje prianjanja

EZ - 439		Soft Hand Base				Omek{iva~

FLOK BAZA

OP - 395		Transparent Flocking Base

BUBRE]E (RELJEFNE)  BOJE

OP - 417		Expanding Base			Osnovna bubre}a baza

OP - 517		Expanding White			Osnovna bubre}a bela boja

Isporu~uju se u pakovanju od 5 lit.

BRZOSU[E]E  BELE  BOJE

EZ - 031		Opaque Flash Cure White		Pokrivna brzosu{e}a bela

EZ - 032		LT Flash Cure White			LT brzosu{e}a bela

XE - 032		Aqua Flash White			Brzosu{e}a pokrivna vodorastvorljiva bela.

Isporu~uju se u pakovanjima od 5 lit. i 1 lit., izuzev XE - 032, koja se isporu~uje samo u pakovanju od 5 lit.

KATALIZATOR  ZA  NAJLON

EZ - 444		Nylon Catalyst

Isporu~uje se u pakovanju od 1 lit.

RASTVARA^I

ZS - 640		Tursub					Tursub

ZE -591			Plastisol Flow Thinner			Plastisol te~ni razredjiva~

Isporu~uju se u pakovanjima od 25 lit., 5 lit. i 1 lit.

PRATE]I  PROIZVODI

Tokom {tampanja, materijali moraju biti fiksirani za radni sto pomo}u adheziva , kako bi se obezbedio kvalitetan otisak na materijalu. FlashFix, S-Fix Extra i T-Fix Extra aerosolni adhezivi, ili Drystick Extra (Ekstra suvi adheziv) su pogodni za ovu svrhu. (Videti relevantne prospekte).

BEZBEDNOST  I  RUKOVANJE

Texopaque OP boje:

- sa~injene su tako da ne sadr`e nikakve toksi~ne, kancerogene, niti mutagene hemikalije;

- su bez tragova olova i drugih te{kih metala i stoga su u skladu sa Evropskim Standardom EN 71-3: 1988;

- treba da se skladi{te i ~uvaju daleko od izvora toplote.

EZ - 444  Katalizator:

- sadr`i izocijanate i ne smeju ga koristiti osobe koje pate od bronhitisa ili astmati~nih tegoba.

Detaljne i potpune informacije o bezbednosti i rukovanju sa Texopaque OP bojama za sito {tampu i rastvara~ima, date su u odgovaraju}em priru~niku “Sericol Safety Data Sheets”, koji se isporu~uje na zahtev.

INFORMACIJE  O  ZA[TITI  OKOLINE

Texopaque OP boje:

- ne sadr`e hemikalije koje o{te}uju ozonski omota~ Zemlje, kao {to je definisano

Montrealskom Konvencijom.

- ne sadr`e aromati~ne ugljovodonike koji imaju {tetno dejstvo na okolinu;

- ne sadr`e nikakve isparljive rastvara~e i stoga su ekolo{ki ~iste, za razliku od proizvoda

izradjenih na bazi rastvara~a.

Uputstva i saveti dati u ovoj tehni~koj informaciji kao i drugi stru~ni saveti koje vam daju na{i predstavnici usmeno ili pismeno, bazirani su na sada{njim nau~nim saznanjima i po na{em uverenju su ta~na. Me|utim, ne mo`emo garantovati njihovu potpunu preciznost jer je nemogu}e svaku primenu na{ih proizvoda predvideti, odnosno opisati, po{to se proizvodni postupci, {tamparski i drugi materijali menjaju. To je razlog za{to na{e proizvode prodajemo bez garancije i pod uslovom da korisnici na osnovu svojih sopstvenih ispitivanja odnosno proba ustanove da li odgovaraju zahtevima. Politika stalnog usavr{avanja na{ih proizvoda ~ini odre|ene informacije zastarelim pa vas molimo da stalno pratite nova saop{tenja.

SYMBOL - Subotica				SYMBOL - Beograd				SYMBOL - Novi Sad

Trg cara Jovana Nenada 15/2				Tri{e Kaclerovi}  27/z				Cve}arska 2

tel:024/555-547, tel/fax:024/551-287			tel/fax:011/3970-149				tel:021/363-580

# Text boxes

SERICOL

Tehni~ko

Uputstvo

Uputstva