KONFIGURACIJA SWITCHA 1900

( konfiguracija izvedena na simulatoru )

>enable ( ulazak u privileged mode )

#configure terminal ( ulazak u global config  mode )

(config)#hostname Switch ( postavljanje imena tj. Naziva Switcha )

Switch(config)#               ( primjer postavljenog naziva switcha sa nazivom SWITCH )

Switch(config)#exit   ( izlaz u global privileged mode )

Switch#

Switch#show running-config ( prikaz trenutno pokrenute konfiguracije )

Building configuration...

Current configuration:

!

hostname "Switch"

!

interface Ethernet0/1

!

interface Ethernet0/2

!

interface Ethernet0/3

!

interface Ethernet0/4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( među – portovi interface-i od 5 – 25 )

interface FastEthernet0/26

!

interface FastEthernet0/27

!

line console

!

End

Switch#

Switch#configure terminal ( ulazak u global configuration  mode )

Switch(config)#enable password level 15 cisco ( postavljanje passw. "cisco" za VTY line )

Switch(config)#enable secret class  ( postavljanje passw. "class" za CONSOLE line )

Switch(config)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 ( postavljanje IP adrese za VLAN 1 )

Switch(config)#ip default-gateway 192.168.1.1 ( postavljanje IP adrese za DEFAULT GATEWAY )

Switch(config)#exit

Switch#show running-config ( prikaz trenutno pokrenute konfiguracije )

Building configuration...

Current configuration:

!

hostname "Switch"

!

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

ip default-gateway 192.168.1.1

!

enable password level 15 "cisco"

!

interface Ethernet0/1

!

interface Ethernet0/2

!

interface Ethernet0/3

!

interface Ethernet0/4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( među – portovi interface-i od 5 – 25 )

interface FastEthernet0/26

!

interface FastEthernet0/27

!

line console

!

End

Switch#show vlan ( prikaz VLAN-ova na switchu )

VLAN 	Name             		Status     	Ports

--------------------------------------

1    		default          		Enabled    	1-12, AUI, A, B

1002 		fddi-default     	Suspended

1003 		token-ring-defau 	Suspended

1004 		fddinet-default  	Suspended

1005		 trnet-default    	Suspended

--------------------------------------

VLAN 	Type           SAID   	MTU    Parent RingNo BridgeNo 	Stp  	Trans1 Trans2

---------------------------------------------------------------------------

1    	Ethernet       	100001 	1500   	0      	0      	0        		Unkn 	1002   	1003

1002 	FDDI           	101002 	1500   	0      	0      	0        		Unkn 	1      	1003

1003 	Token-Ring     101003 	1500   1005   	1      	0        		Unkn 	1      	1002

1004 	FDDI-Net       101004 	1500   0      	0      	1        		IEEE 	0      	0

1005 	Token-Ring-Net 101005 	1500   0      	0      	1        		IEEE 	0      	0

---------------------------------------------------------------------------

Switch#

Switch#show mac-address-table ( naredba za prikazivanje MAC adresa PC-a priključenih na interface )

Mac Address Table

------------------------------------------

Vlan    Mac Address      	 Type       	Ports

----    -----------      		 ----      	 -----

1    000C.9001.1327    	DYNAMIC    Ethernet0/4

1    000C.7693.5946    	DYNAMIC    Ethernet0/1

Total Mac Addresses for this criterion: 2

Switch#

Switch#configure terminal

Switch(config)#mac-address-table permanent 000C.9001.1327 ethernet0/4 ( postavljanje statične/permanentne MAC adrese na interface-u E0/4 )

Switch(config)#exit

Switch#show mac-address-table

Mac Address Table

------------------------------------------

Vlan    Mac Address       	Type       	Ports

----    -----------       		----       	-----

1    000C.9001.1327    	DYNAMIC    Ethernet0/4

1    000C.7693.5946    	DYNAMIC    Ethernet0/1

1    000c.9001.1327    	STATIC     	Ethernet0/4

Total Mac Addresses for this criterion: 3

Switch(config)#

Switch(config)#no mac-address-table permanent 000c.4853.7739 interface ethernet0/1 ( brisanje statične MAC adrese )