"Službeni list SFRJ", br. 3/85

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", br. 9/84),

direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale propisuje

P R A V I L N I K

O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA DOPLEROVE RADARE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se metrološki uslovi koje moraju ispunjavati Doplerovi radari - uređaji za merenje brzine vozila u saobraćaju.

Metrološki uslovi iz stava 1. ovog člana označavaju se skraćeno oznakom MUS.R-1/1.

Član 2.

Doplerovi radari moraju pokazivati brzinu u metrima u sekundi (m/s) ili kilometrima na čas (km/h).

Član 3.

Doplerovim radarima meri se brzina vozila u odlasku.

Član 4.

Najmanji opseg merenja Doplerovog radara mora da bude u granicama od 40 km/h do 120 km/h.

Član 5.

Greška merenja Doplerovog radara pri referentnim uslovima ne sme da bude veća od ±1% od izmerene vrednosti ± 1 km/h.

Ukupna greška merenja Doplerovog radara pri promeni uslova iz stava 1. ovog člana ne sme da bude veća od + 3% od izmerene vrednosti ± 1 km/h pri referentnim uslovima.

Član 6.

Ako Doplerov radar ima više uređaja za pokazivanje brzine, svaki uređaj ispituje se posebno. Izmerene vrednosti na svakom uređaju ne smeju se razlikovati više od ± 1 km/h.

Član 7.

Doplerov radar mora da bude opremljen odgovarajućom nišanskom spravom ili mehaničkim sklopom, koji omogućuje postavljanje antene tako da greška pokazivanja brzine, nastala usled pogrešno postavljene antene Doplerovog radara, ne sme biti veća od 1%.

Član 8.

Odnos emitovane snage antene u osi glavnog maksimuma posle prve nule u horizontalnoj ravni mora da bude veći od 10 dB.

Član 9.

Svi sklopovi Doplerovog radara moraju da budu kućištem zaštićeni od mehaničkih udara i elektromagnetnih smetnji.

Član 10.

Izmerene vrednosti brzine vozila moraju da budu pokazane na instrumentu:

1) analogno, sa reperom ili kazaljkom;

2) digitalno.

Član 11.

Vrednost podeljka na analognom pokazivaču Doplerovog radara može biti najviše 2 km/h, a dužina podeljka najmanje 1,25 mm.

Svaki podeljak koji označava desetice mora da bude označen brojem, a visina cifara mora da iznosi najmanje 5 mm.

Član 12.

Doplerovi radari sa digitalnim pokazivačem moraju da pokazuju izmerenu vrednost ciframa koje su uzastopno poređane u istom redu i čija visina mora da iznosi najmanje 5 mm. Krajnja cifra mora da označava km/h ili delove km/h.

Član 13.

Doplerovi radari koji imaju foto-uređaj za beleženje brzine vozila kao dodatni ili integralni deo moraju da registruju na fotografiji:

1) datum, čas i minut merenja;

2) izmerenu brzinu;

3) zadnji deo vozila sa registarskom tablicom.

Član 14.

Natpisi i oznake na Doplerovom radaru moraju biti ispisani na jednom od jezika i pisama naroda, odnosno narodnosti Jugoslavije.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ili skinuti.

Član 15.

Na spoljnjoj strani kućišta Doplerovog radara moraju da budu ispisani sledeći podaci:

1) firma, odnosno naziv ili znak proizvođača;

2) serijski broj;

3) službena oznaka tipa Doplerovog radara ako je izvršeno ispitivanje tipa.

Član 16.

Ako se Doplerov radar sastoji od više delova, svi delovi moraju da budu označeni brojem.

Zvučne viljuške su sastavni deo pribora Doplerovog radara.

Član 17.

Doplerovi radari koji se nalaze u upotrebi a ne ispunjavaju uslove propisane u čl. 11. i 14. ovog pravilnika primaće se na pregled do 1. januara 1987. godine ako ispunjavaju ostale uslove propisane ovim pravilnikom.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metrološkim uslovima za Doplerove radare ("Službeni list SFRJ", br. 3/82).

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".

Br. 0404-3275/1

26. decembra 1984. godine

Beograd

Direktor

Saveznog zavoda za mere

i dragocene metale,

Milisav Vojičić, s. r.