Ir Light Dimmer V.3

Light Dimmer je ure|aj koji Vam omogu}uje regulaciju rasvete pomo}u daljinskog upravlja~a.

Karakteristike dimmera:

- dva na~ina regulacije – tasterom na samom ure|aju i daljinskim upravlja~em  ( tv, video...).

- soft start ( polako paljenje rasvete ) – omogu}uje du`i vek trajanja sijalica

- soft stop ( polako ga{enje rasvete )

- mogu}nost  memorisanja dugmadi daljinskog upravlja~a za potrebe regulacije  prema Va{em izboru

- regulacijom {tedite na el. energiji

- {irok spektar boja prednje maske koje mo`ete ukonponovati u Va{ enterijer

Prednost ovog ure|aja je jednostavna ugradnja, tj. potrebno je samo zameniti postoje}i prekida~

za svetlo sa ovim tipom dimmera. Nije potrebna nikakva modifikacija postoje}e instalacije.

# Princip rada

Tasterom na dimmeru mo`emo na kratki dodir uklju~iti ili isklju~iti svetlo, dok se du`im pritiskom na taster  vr{i regulacija osvetljenja  od maksimuma prema minimumu i obrnuto.

[to se ti~e daljinskog upravlja~a, jednim dugmetom poja~avamo a drugim smanjujemo osvetljenje.

## Memorisanje dugmadi daljinskog upravlja~a

Ako ste odabrali dva dugmeta na Va{em daljinskom upravlja~u, mo`ete krenuti sa memorisanjem. Dr`ite pritisnut taster na dimmeru toliko dugo da sijalica napravi 3 ciklusa regulacije. Kad se tre}i put poja~a svetlo do maksimuma, tada  se svetlo na kratko ugasi i upali. To je znak da ste u{li u mod  za memorisanje daljinskog upravlja~a i taster mo`ete pustiti. U vremenu od 5 sekundi ure|aj o~ekuje od Vas da pritisnete prvo dugme na daljinskom upravlja~u. Kad to uradite, ure|aj }e opet na kratko ugasiti i upaliti svetlo, daju}i Vam na znanje da je prvo dugme memorisano i tada pritisnite drugo dugme. Sijalica }e opet  trepnuti i Va{e memorisanje daljinskog upravlja~a je zavr{eno.

Ako u|ete u mod za memorisanje i u vremenu od 5 sek. ne pritisnete ni jedno dugme na daljinskom,

sijalica }e trepnuti i ure|aj }e iza}i iz moda za memorisanje.

## NAPOMENA

Kod zamene sijalica ili grla sijalice obavezno odvrnuti osigura~.

Spaja se kao kod obi~nog prekida~a

### Dimmerom ne mo`ete regulisati {tedne, fluorescentne i sijalice koje se

napajaju preko elektronskog transformatora