CONTAGIRI

    - L'installazione di Umbe"Pandatrebbia" su 1.100 SPI

    - L'installazione di Vincenzo "Peppeninno" su 1.100 MPI

L'installazione di Umbe su 1.100 SPI

L'installazione del contagiri era una mia fissa da tempo, grazie anche ai suggerimenti di Marcosisley sono riuscito a farlo funzionare correttamente.

Questo è il contagiri che ho preso io, diametro 53 mm, può fare 3-4-6 cilindri, costa 35-40 euro secondo il negozio.

Ne esistono modelli più sofisticati, 70-100 euro, anche da 100mm, con sette colori luce selezionabili, spia cambio marcia, 2-3-4-6-8 cilindri, ...... ma per la Pandina mi è sembrato più che sufficente questo!

Ci sono cinque fili da collegare, massa illuminazione e massa strumento (che vanno insieme .... a massa!), positivo strumento (sotto chiave), positivo illuminazione (collegato all'accensione delle luci) e ..... il segnale dello strumento!

Dopo vari tentativi, seguendo il suggerimento di Marcosisley, l'ho collegato al Pin 23 sulla centralina (motore Fire) e funziona perfettamente!

Per il collegamento alla centralina bisogna staccare il connettore che si inserisce nella centralina come si vede sopra, tagliare la fascetta che ferma la cuffietta in gomma, e far scorrere il guscio protettivo dello stesso; sotto appaiono tutti i contatti numerati singolarmente; identificato il pin 23, si spela il filo e lo si collega allo strumento.

il gioco è fatto!

Diego dice che il segnale contagiri è presente anche sul filo che pilota il relè pompa benzina. E' un negativo, con una componente in frequenza per pilotare il contagiri.
Basta collegarlo lì e funziona.

L'installazione di Vincenzo su 1.100 MPI

Grazie ai consigli di Umbe "Pandatrebbia" e di Diego "Astegiano" ho potuto installare un contagiri sulla mia Panda 1.1 MPI, dotata di una centralina differente da quella della SPI.

Il luogo più idoneo per fissare il contagiri mi è sembrato proprio quello suggerito da Umberto.
La base è stata fissata con l'adesivo bifacciale fornito più due viti autofilettanti da 3mm.

E' necessario un punto di corrente sotto chiave, un positivo dell'illuminazione del cruscotto e un buon punto massa. Un cavo, infine, dovrà essere collegato all'apposito pin della centralina.

Nel connettore grande della centralina Marelli modello IAW4AF.PW/HW204/1902-OEZ, la frequenza per il contagiri è presente nel pin 4, facilmente individuabile perché in ogni fila è stampato il numero del primo e dell'ultimo pin.

Non essendo di facile reperibilità, ho autocostruito il connettore femmina utilizzando i contatti di un ponticello (tipo jumper) utilizzato nelle schede dei pc.

Saldato il terminale, ho utilizzato il piccolo tappo bianco originale, forandolo, come passacavo.
Lo strumento funziona perfettamente, con un movimento molto fluido del galvanometro.

Ringrazio Diego e Umbe per il prezioso aiuto!