Evo ti seme za PIC16F877 koji ima 10-to bitni AD.

Vaq vezujes na akumulator, a V_AD na ulaz AD kanala. Izaberi da Vref+ bude VCC (napajanje mikrokontrolera) a Vref- na GND. LM239 je komparator, koji nece dozvoliti da u AD ode napon veci od VCC, cime ga stiti od prenapona.

Za Vaq = 14.5V bice V_AD = 4.74V konvertovano u N = 969

Za Vaq = 12.3V bice V_AD = 4.02V konvertovano u N = 822

Rezolucija merenja ja 15 mV.