Prvo sam napravio interfejs sa MAX3001 i uprosceno to je izgledalo:

Na strani interfejsa je obican I/O pin ciju direkciju menjam zavisno od smera sigala. Na strani cilja je poseban pin koji ima otvoren drein sa pulup otpornikom. Signal od cilja ka interfejsu ide sasvim korektno, ali signal od interfejsa ka cilju nema dobru log. nulu, jer 6k u MAX3001 i pulap otpornik prave razdelnik, pa je taj napon negde oko 0.6 do 0.7V sto mi se ne svidja.

Otpori od 6K postoje kod MAX3003, verovatno da ne bi prooscilovao, ver su u krug vezana dva gejta.

Pogledao sam tehnicke podatke za SN74LVC2T45, i on u potpunosti zadovoljava. On ima kontrolu za direkciju signala, sto mi odgovara jer je interfejs uvek master, i zbog toga sto je u jednom trenutku samo jedan smer moguc, pa kod njega ne postoji nikad veza gejtova u krug, i nema rednih otpornika.