////ESPRIT 727

### SIGURNOSNI PANEL SA 8 ZONA

_______________________________________________________________________

## UPUTSTVO ZA INSTALATERA

Verzija softvera 3.3

_______________________________________________________________________

#### OSNOVA INSTALACIJE

Budite sigurni da ste izabrali kontrolni panel za ugradnju koji nije lako dostupan provalnicima. Ostavite najmanje 2"(5.12mm) oko kutije panelada bi obezbedili adekvatnu ventilaciju/hlađenje. Mesto za instalaciju mora biti suvo, u blizini AC izvora i povezano na uzemljenje.

Štampana ploča, montirani hardver i tastatura mogu biti uklonjeni iz pakovanja unutar kutije panela. Pritisni 4 bela plastična montažna klina u kabinetu na zadnjoj stranici da bi montirao kabinetu. Pre montiranja štampane ploče na zadnju stranicu kabineta, gurnuti kablove u kabinet i pripremiti ih za povezivanje. Potom pričvrstite štampanu ploču na montažne klinove. Povezati sve zone sa 1 K EOL otpornikom, uključujući i zonu # 8 za tastaturu.

Procedura Povezivanja Panela

Kompletno ožičenje panela mora biti završeno pre povezivanja transformatora i baterije. Instalirati tastaturu i povezati žicom tastaturu na panel. Zvono ili sirena će biti povezana na "Bell+" i "Bell-" kleme. Obezbediti korektan polaritet povezivanja sirena i polarizovanih zvona.

##### KLEME ZA POVEZIVANJE

AC KLEME

Koristite 16VAC transformator sa minimum 40VA nominalnom vrednosti da obezbedite dovoljno AC snage. Nekoristite bilo koji prekidački-kontrolisani izvor za napajanje transformatora.

Sirena/Zvono kleme (Bell +, Bell -)

Zvona ili drugi uređaji za upozorenje zahtevaju postojani naponski izvor u toku alarma koji ih napaja preko Bell+/Bell- klema. Izlaz zvona je osiguran osiguračem od 3A. Povezati pozitivni kraj na "Bell+" klemu a negativni kraj na relejni ulaz "NO" ili "NC". Takođe povezati žicu između "Reley C" kleme i "AUX -" kleme.

Kleme Dodatnog Napajanja

Detektori kretanja i drugi sigurnosni uređaji zahtevaju napajanje sa 12VDC naponom pomoču pomoćnog izvora. Max. 400mA 12VDC je na raspolaganju sa AUX+ i AUX- klema kada se koristi samo jedna tastatura. Za svaku dodatnu tastaturu dodatni izvor mora biti redukovan sa 20mA. Dodatni izvor je osiguran osiguraćem 1A.

Kelme Tastature (CRVENA,CRNA,ŽUTA,ZELENA)

Svaka tastatura ima konektor sa 4-oro bojnom žicom crvenom, crnom, žutom i zelenom. Povezati kraj na odgovarajuču boju ulazne kleme na kontrolnom panelu i tastaturi. Montirati tastaturu blizu ulazno/izlaznih vrata da bi skratili ulazno/izlazno kašnjenje. Ako se koristi zona # 8 tastature, povezati je sa otpornikom od 1K EOL. Ako se nekoriti, povezati otpornik od 1 K EOL paralelno sa klemama zone na tastaturi. Do 5 tastatura mogu biti povezane u paraleli.

Molimo Vas zapazite: Zone tastature mogu biti povezane na sve instalirane tastature. Međutim, bilo koja otvorena zona će uvek biti prikazana kao zona # 8 na svakom displeju tastature. Međutim, kada je supervizija zone na tastaturi dozvoljena, samo zona kojoj je dozvoljena supervizija se predstavlja kao zona 8 na svakoj tastaturi. Zona tastature je uvek zona sa kašnjenjem.

Kleme Ulaznih Zona (z1 do z6, požarna zona # 7, zona tastature # 8)

Kleme zona su ulazne petlje za 6 potpuno programijabilnih zona. Povezati detektore sa normalno zatvorenim kontaktom ili kontakte na svaku zonu i đamper svake koriščene petlje sa EOL otpornicima. Otvoren kontakt preko otpornika ili redukovana otpornost petlje u požarnoj zoni # 7 će angažovati impuls zvona/sirene.

PALJENJE UREĐAJA

Kada je tastatura instalirana daleko od kontrolnog panela, preporučujemo da privremeno povežete tastaturu blizu panela da bi izvršili testove uključivanja. Ako je instaliran ključ, mora biti koriščena tastatura da bi izvršili programiranje.

Povezati transformator. Nakon 5 sekundi, možete poćeti testiranje uređaja. Unosite slučajne komande na tastaturi. Čuje se bip kao odgovor na ove komande.

Otvorite zonu (osim zone na tastaturi) da obezbedite da tastatura i panel reaguju na signale. Ako tastatura ne reaguje i ako nesvetli indikatorsko svetlo proveriti AC napon na "AC" klemama. Ako 16VAC pliva, tada će ožičenje tastature  biti verifikovano, tako dobro koliko tastatura/aux izvor je spojen. Ako ovaj osigurač izgori, proveriti da li postoji kratak spoj između crne i crvene žice tastature pre nego ga zamenite.

Povezivanje baterije

Upozorenje: Nikad nepovezivati transformator ili bateriju dok nekompletirate ožičenje. Koristite 12VDC, 6.5Ah suvu bateriju. Crveni kraj baterije će biti povezan na pozitivnu klemu baterije a crni kraj baterije na negativnu klemu baterije. Obrnuto povezivanje će spaliti osigurač. Bateriju netreba povezivati dok nepovežemo AC na panel. "Trouble" taster će svetleti na tastaturi ako isključimo AC napajanje a baterija ostane povezana.

KOMUNIKACIONI STATUS SISTEMA:

Svaki put kada pritisnemo taster , on svetli i tastatura bipče da pokaže da je unos prepoznat. Postoje dva tipa bip tona u pogledu koja je komunikaciona informacija unesene na tastaturi od korisnika sistema.

Bip "POTVRDE":

Ako je operacija (npr. aktiviranje/deaktiviranje, programiranje) korektno uneta na tastaturi ili sistemskom prekidaču novi status/način rada, zvučnik emituje isprekidajuči bip ton.

Bip "KRAJA/ ODBIJANJA":

Ako se sistem vrati na predhodno stanje ili  je operacija nepravilno uneta na tastaturi, zvučnik emituje neprekidni bip ton.

PROGRAMIRANJE ESPRIT-a 727

Programiranje Esprit  sistema se vrši sa tastature. Sistem poseduje programijabilnu Memoriju (EEPROM) koja se nemože obrisati, čak nakon totalnog gubitka baterije i AC. Sistem se automatski vraća u stanje "pre greške u napajanju" kada se baterijsko/AC napajanje vrati. Molimo Vas zapamtite: Ako je sistem bio "uključen" pre AC/baterijske greške, vraća se u stanje "uključeno" nakon aproksimativno 2 minuta posle povratka napajanja, da dozvoli detektorima kretanja dovoljno vremena da se zagreju.

Sve u vezi operacija programiranja na kontrolnom panelu se pamti u EEPROM sektoru koji može samo biti pristupačan unošenjem instalaterskog koda. Sa izuzetkom fabrički-postavljenog instalaterskog koda 0000 i master koda 0101 sve druge sistemske karakteristike se moraju programirati. Instalaterski kod obezbeđuje pristup svim karakteristikama programiranja ali neobezbeđuje pristup sistemskim funkcijama: aktiviranje/deaktiviranje, Bajpasovanje i programiranju master i korisničkih kodova. Fabričko postavljeni instalaterski kod može biti modifikovan sledečim instrukcijskim potezima u "Menjanje instalaterskog koda". Ako se novi kod zaboravi, fabrički difolt kod može biti resetovan, sem ako je unesen "instalaterski kod zaključan".

Kada unosimo informaciju na tastaturi, pritiskanjem [CLEAR] brišemo zadnji unos na tastaturi i vračamo panel u predhodno stanje. Ako nijedan taster nije pritisnut unutar 2 minuta, uređaj automatski briše Memoriju i vrača se u normalno stanje. Pritiskanjem [ENTER] unosimo otkucani podatak u Memoriju.

Za sve tastaturne/programerske operacije, taster [10] predstavlja broj "0".

Programiranje instalaterskog koda

Da bi aktivirali mod programiranja prvi put, fabrički difolt instalaterski kod mora biti unet na tastaturi. Da bi to uradili, pritisnemo [ENTER], pračen sa 4-cifarnim instalaterskim kodom 0000. "ENTRY" bip se čuje i [ENTER] svetlo treperi da bi pokazalo da je sistem u modu programiranja, čekajući unos adrese.

Provera instalaterkog koda: (adresa 00, 01, 02)

Sistemski difolt ianstalaterski kod sadrži 4 cifre. (Zasnovan na zahtevima kupca, takođe može biti modifikovan da sadrži 6 cifara.) Dok je u modu programiranja, novi instalaterski kod može biti kreiran koriščenjem Memoriskih adresa instalaterskog koda 00, 01, i 02. Ako se koristi difolt dužina instalaterskog koda od 4 cifre, 00 Memorijska adresa odgovara 1 i 2 cifri novog instalaterskog koda a adresa 01 odgovara poslednjim dvema ciframa koda. Cifre [0][0] ( [10][10] ) moraju tada biti unete na treću Memorijsku adresu 02.

Primer: Menjanje instalaterskog koda 0000 u 9876:

Uneti mod programiranja. Pritisnuti [ENTER]+[0][0]  [0][0]. Zvuk "POTVRDE" se ćuje i [ENTER] taster treperi, pokazujući da je panel u modu "UNOŠENJA ADRESE". Pritisnuti [0]+[0] (adresa za 1 i 2 cifru novog instalaterskog koda). Zvuk "POTVRDE" se čuje. [ENTER] taster se pali i ostaje uključen, pokazujući da je sistem u modu "UNOS PODATKA".

Ukucati prve 2 cifre Vašeg novog koda. U ovom primeru: [9]+[8]+[ENTER]. Zvuk "POTVRDE" se čuje. Sistem se vrača u mod "UNOS PODATKA", i [ENTER] taster treperi.

Pritisnuti [0] + [1] (adresa za zadnji par cifara novog instalaterskog koda). Zvuk "POTVRDE" sledi i sistem se vraća u mod "UNOS PODATKA". Ukucajte 3 + 4 cifru Vašeg novog koda. U ovom primeru: [7]+[6]+[ENTER]. Zvuk "POTVRDE" se čuje.

Pritisnite [0] + [2] (adresa za mandatorski par cifara novog instalaterskog koda).  Zvuk "POTVRDE" sledi i sistem se vraća u mod "UNOS PODATKA".

Ukucajte [0][0]+[ENTER]. Zvuk "POTVRDE" se čuje.

Instalaterki kod 9876 je unet u Memoriju. Sistem ostaje u modu programiranja, [ENTER] taster treperi. (Ako se zahteva instalaterski kod od 6 cifara, isti koraci slede, ali mandatori 00 cifre se zamenjuju sa trečim parom cifara 6-cifarnog koda.) Ostali podaci programiranja mogu sada da budu uneti ili izlazimo iz moda programiranja pritiskanjem [CLEAR]. Nakon izlazka iz moda programiranja, "KRAJ/ODBIJANJE" bip se čuje.

Ponovno pamčenje fabričkog difolt instalaterskog koda:

Ako se novi instalaterski kod izgubi ili zaboravi, kontrolni panel može biti vraćen na fabrički-postavljeni difolt kod sledeći ove korake:

- Skloniti AC i baterijsko napajanje sa uređaja.

- Povezati kratkospajać između EEPROM reset pinova.

- Povezati napajanje ili bateriju.

- Sačekati 5 sekundi, potom ukloniti kratkospajać.

Ovaj difolt instalaterski kod će sada biti obnovljen. Svi ostali programirani podaci ostaju isti. Ako instaler želi da zabrani fabričku difolt "reset" karakteristiku, to može da uradi aktiviranjem "zaključavanja instalaterskog koda".

"Zaključavanje instalaterskog koda": (adresa 37)

Memorijska adresa za ovu karakteristiku je 37. U modu programiranja, kada se unese adresa 37, status "zaključan instalaterski kod" će biti prikazan na tasteru 1. Funkcija "zaključan instalaterski kod" može biti modifikovana selektovanjem ovog tastera.

Taster "1" on: Sistem se vrača u difolt instalaterski kod na reset

Taster "1" off: Instalaterski kod zaključan. (neće se vratiti na sistemski difolt na reset) Važno: ako je aktivirano zaključavanje instalaterskog koda a novi instalaterski kod se zatim izgubi ili zaboravi, nepostoji način da se sistem vrati u mod programiranja. Panel mora da se vrati Pirotec Technologies da bi se instalaterski kod resetovao. Postoji odgovornost za ovu uslugu.

Prioritet Kodova:

Postoji nekoliko različitih tipova pristupa sistemskim kodovima i svakom će biti dodeljen prioritet koji određuje koje sistemske funkcije i karakteristike može aktivirati. Instalaterski kod (Prioritet 1) ima potpuno pristup programiranju, Bajpasovanju zona i aktiviranju/deaktiviranju sistema. Glavni korisnički kod (prioritet 2) može aktivirati/deaktivirati sistem, aktivirati Bajpasovanje zona i programirati ostale korisničke kodove. Korisnički Kod 1-3 (prioritet 3) može biti koriščen za aktiviranje/ deaktiviranje sistema i bajpasovanje zona. Korisnički Kodivi 4-6 (prioritet 4) može samo da aktivira/deaktivira sistem i Kori-snički Kod 7 (prioritet 5) je kod koji ima pristup "Uključivanje samo".

Programiranje Master i Korisničkih Kodova:

Da bi programirali glavni i sve korisničke kodove:

Pritisnite [ENTER] + master kod + 1 cifarni kodni broj + 4 ili 6 cifarni kod + [ENTER].

Nota: Ako su unete 2 ili 4 cifre, cifra 00 će biti uneta automatski u sledeći memorijski prostor.

Master kod:         [1] Ukljućivanje, isključivanje, bajpasovanje, away, stay, reprogramiranje master i korisničkih kodova (difolt/reset kod 010101)

Korisnički kod 1:  [2] Ukljućivanje, isključivanje, bajpasovanje, away, stay

Korisnički kod 2:  [3] Ukljućivanje, isključivanje, bajpasovanje, away, stay

Korisnički kod 3:  [4] Ukljućivanje, isključivanje, bajpasovanje, away, stay

Korisnički kod 4:  [5] Ukljućivanje, isključivanje

Korisnički kod 5:  [6] Ukljućivanje, isključivanje

Korisnički kod 6:  [7] Ukljućivanje, isključivanje

Korisnički kod 7:  [8] Samo ukljućivanje

"Samo aktiviranje" kod: Može biti koriščen samo za aktiviranje sistema. Nemože pristupiti nijednoj drugoj sistemskoj karaktersistici i sistem se nemože isključiti koriščenjem "Samo aktiviranje" koda, čak i kada se koristi u toku perioda izlaznog kašnjenja.

Brisanje korisničkog koda: Pritiskanjem [2ND] tastera, sleđenog [ENTER] pri bilo kojoj adresi korisničkog koda, će obrisati taj korisnički kod.

Programiranje dužine izlaznog kašnjenja/ ulaznog kašnjenja/alarma

Memorijske adrese za trajanje izlaznog i ulaznog kašnjenja i alarma su:

"27" izlaz (00-99sekundi)	"28" ulaz(00-99sekundi)

"29" alarm (00-99minuta)

PROGRAMIJABILNI IZLAZI: (adresa 30)

Memorijska adresa za programiranje opcionih izlaza je "30". Sledeće dve unesene cifre dodeljuju uslove koji prouzrokuju PGM izlaz na masu. Prva uneta cifra odgovara PGM 1 a druga cifra PGM 2.

1-va CIFRA              2-ga CIFRA

PGM1 UZEMLJENJE ON	PGM2 UZEMLJENJE ON

0 IZLAZ ZAKAŠNJEN     	0 IZLAZ ZAKAŠNJEN

1 AKTIVAN             	1 AKTIVAN

2 SPREMAN             	2 SPREMAN

3 Š2ND] TASTER "ON"	3 Š2ND] TASTER "ON"

4 POŽARNI             	4 POŽARNI

5 ALARM		5 ALARM

6 STROB		6 STROB

7 ULAZ+IZLAZ+ALARM    	7 ULAZ+IZLAZ+ALARM

8 IZLAZ+AKTIVAN       	8 IZLAZ+AKTIVAN

9 NORMALNO AKTIVIR.   	9 NORMALNO AKTIV.

* Opcija štednje energije: PGM 1 će biti aktivan pomoču svih opcija aktiviranja osim "STAY" aktiviranja. Možeš smanjiti termostat, ugasi svetlo ili uređaje kada napustiš prostoriju.

Definisanje "Bajpasovanje dozvoljeno": (adresa 31)

Memorijska adresa za "Bypass dozvoljen" definiše se "31". "Bypass dozvoljen" identifikuje zone koje mogu potencijalno biti Bajpasovane tokom ručnog Bypass aktiviranja, "AWAY" aktiviranje i "STAY" aktiviranje. (Požarna zona 7 nemože biti Bypass dozvoljena a zona 8 je uvek Bypass dozvoljena.) Ako se svetlo zone prebaci u "on" tokom definisanja "Bypass dozvoljen", biće moguče Bajpasovati tu zonu tokom svih Bypass operacija. Ako instalacija sadrži bilo koju zonu gde zvuk nikada neće biti Bajpasovan, svetlo te zone mora biti ugašeno tokom definisanja "Bajpasovanje dozvoljeno".

Primer: "bajpasovanje dozvoljeno" zona 1 i 3

Uneti mod programiranja: ([ENTER] + instalaterski kod, bip "POTVRDE" se čuje i [ENTER] taster treperi.)

Ukucati Memorijsku adresu "Bzpass dozvoljen": 31, [ENTER] ostaje on. Pritisnuti tastere [1] i [3] da ih osvetlimo. Isključiti ostale zone koje svetle (ako ih ima) da bi deaktivirali definisanje "Bypass dozvoljen". Pritisnuti [CLEAR] da odbije bilo koji nekorektno uneti podatak. Pritisnuti [ENTER] da zapamti podatak u Memoriju. Uneti sledeču Memorijsku adresu da nastavite programiranje ili pritisnite [CLEAR] da izađete iz programiranja.

Programiranje zona 24 sata: (adresa 32)

Bilo koja zona koja svetli na adresi 32 definiše "24 sata" i generiše alarme kad god je zona otvorena, uprkos tome da li je sistem uključen. Definisanje zone "24 sata" ima viši prioritet u odnosu na bilo koju definisanu zonu koja se programira.

Definisanje zone zakašnjene/trenutne: (adresa 33)

Na Memorijskoj adresi 33, ako se svetlo zone uključi na "on", ta zona je projektovana kao "trenutna" dok je sistem uključen i  aktivirače alarm odmah bez ulaznog kašnjenja. Bilo koje zona koja nije "on" će biti definisane kao "zakašnjene" zone i dozvoljavaće zoni period ulaznog kašnjenja dok je sistem uključen. (vreme ulaznog kašnjenja zone se programira na adresi 28. Požarna zona 7 nemože biti definisana kao "zakašnjena" zona a zona 8 definiše se uvek sa "kašnjenjem".

Definisanje "Odložene" zone: (adresa 34)

Odložene zone će biti trenutne zone koje postaju zakašnjene kada je 727 u ulaznom kašnjenju.

Definisanje "Stay" zona: (adresa 35)

Adresa 35, selektujte zone koje će biti bajpasovane kada je aktivna karakteristika "stay-uključivanje".Selektovane zone (tasteri svetle) neće biti uključene kada je izabrana karakteristika "stay-uključen". Ako nijedna zona nije selektovana nakon što se unese adresa 35 sve zone će biti uključene kada se unese "stay-ukljućen" sa tastature. Molimo Vas zapazite da bilo koja zona koja je definisana kao "stay" zona mora biti prvo "dozvoljena za bajpasovanje" (adresa 31) Zone 7 i 8 nemogu biti "stay" zone.

SISTEMSKE OPCIJE 1: (adresa 36)

Memorijska adresa za ovu karakteristiku je 36. U programiranju sistemskih opcija, "on" ili "off" statusni tasteri 1-5 određuju koje karakteristike su aktivne. Ako je selektovan pogrešan taster, pritisnite isti taster ponovo da poništite unos. Jednom kada se karakteristika selektuje, pritisnite [ENTER] da zapamtite podatak u memoriju.

"Brze" Zone	(sve - osim zone 8)	Taster [1]"off"

(brze zone = trenutna detekcija)

"Spore" Zone 	(sve 8)			Taster [1]"on"

Rad Prekidača zabranjen		Taster [2]"off"

Rad Prekidača dozvoljen		Taster [2]"on"

Prekidač/Tastature [10] regular uklj/isklj.Taster [3]"off"

Prekidač/Tastature [10] stay uključ.	Taster [3]"on"

(u toku alarma sistem se može isključiti samo šifrom na tastaturi)

6-to cifarni pristupni kodovi 		Taster [4]"off"

4-oro cifarni pristupni kodovi 		Taster [4]"on"

Brzo uključivanje Taster [10] zabranjen	Taster [5]"off"

Brzo uključivanje Taster [10] dozvoljen	Taster [5]"on"

Panik zone zabranjene			Taster [6]"off"

Panik zone dozvoljene			Taster [6]"on"

*Spore zone: sistem ćeka da zona bude otvorena neprekidno minimum 200 msekundi pre nego što prenese status "otvorena zona", da bi redukovao rizik od lažnih alarma.

Brze zone = 20 milisekundi

** programiranje 4-voro cifarnih ili 6-to cifarnih pristupnih kodova

Difolt sistemski instalerski i master kodovi sadrže 4 cifre.

Kada menjate instalerski kod ili kreirate novi master ili korisničke kodove, svi kodovi moraju biti programirani da sadrže 4 cifre.

SISTEMSKE OPCIJE 2: (adresa 37)

Zaključavanje instalaterskog koda:

Taster [1] "off":	Sistem se vrača na difolt nakon reseta.

Taster [1] "on":	Instalerski kod zaključan.

Taster [2] "off":	Supervizija tastature dozvoljena.

Taster [2] "on":	Supervizija tastature zabranjena.

Relejni izlazi:

Taster [5] "on":	Relejni izlaz je pod naponom samo u 			toku alarma.

Taster [5] "off":	Relejni izlaz nije pod naponom u toku 			alarma a pod naponom je kada 727 nije 		pod alarmom ("fail safe") (Požarni alarm 		će generisati isprekidani alarmni signal 			u oba slućaja.)

Požarne / 24 satna zona:

Taster [6] "on":	Zona 7 je definisana kao požarna zona.

Taster [6] "off":	Zona 7 je definisana kao 24 satna zona.

OPCIJE UKLJUČIVANJA SISTEMA

REGULARNO UKLJUČIVANJE SISTEMA

Sistemmože biti ukljućen samo ako zelena led dioda "READY" svetli. "READY" indikator će svetleti samo ako su sve zone zatvorene. Ovo znaći da svi kontakti na vratima/prozorima moraju biti zatvoreni i kretanja u oblastima koje su zaštićene detektorima kretanja moraju prestati. Kada "READY" svetlo svetli, unesite predhodno-programirani 6-to ili 4-voro cifarni korisnički kod. Nakon unosa kompletnog korektnog korisničkog koda, crvena "ARMED" led dioda svetli, sleđena zvučnim signalom potvrde. (Ako se pristupni kod unese pogrešno, "END/REJ" bip ton će se ćuti. Ako se prilikom unosa napravi greška, pritisnite [CLEAR] i ponovo unesite podatke.) Zeleno "READY" svetlo će trepereti u toku perioda izlaznog vremena. (Molimo Vas zapazite: Ovo je samostalna funkcija sistema kod koga je aktivan kod "samo uključivanje". Kod "samo uključivanje" neće dati sistemu korisnički pristup nijenoj od funkcija koje su navedene niže.)

STAY UKLJUČIVANJE	 [STAY] + PRISTUPNI KOD (PRIORITET 2,3)

Ova karakteristika dozvoljava krajnjem korisniku da parcijalno uključuje sistem, dok ostaje u zaštičenoj oblasti. Ukucavanjem [STAY] + pristupni kod na tastaturi aktivira "stay arming" komandu. Zone koje se bajpasuju u "stay arming" modu moraju biti selektovane od strane instalatera u toku definisanja "stay" zona i moraju takođe biti definisane kao "bajpas dozvoljene". Sistem se neće ukljućiti ako bilo koja zona ostane otvorena a nije predhodno definisana kao "stay" zona. Požarna zona nemože biti programirana kao "STAY" zona. Ako je generisan alarm ili zona koja nije definisana kao "stay" zona ostane otvorena dok se sistem uključuje, sistemski reset može biti samo aktiviran sa tastature a nemože sa kljućem/tasterom.

BRZO UKLJUČIVANJE		       TASTER [10]

Brzo ukljućivanje (regularni mod) se dozvoljava na adresi 36. Ako je aktivirana, kada je "READY" svetlo ukljućeno, pritiskanjem tastera [10] u trajanju od 2 sekunde automatski uključuje sistem. Nema potrebe da unosite pristupni kod. Ova karakteristika može biti korišćena da omogući individualno selektovanje (tj. serviserima) da ukljuće sistem kada napuštaju zaštićenu oblast.

Brzo uključivanje (stay mod) se dozvoljava na adresi 36. Kod aktiviranja se nezahteva "READY" svetlo da bi aktivirali sistem. Pritiskanjem tastera [10] u trajanju od 2 sekunde automatski "STAY" uključuje sistem. (Pogledajte "STAY" karakteristiku ukljućivanja opisanu iznad.) Takođe, kada je sistem u stay ukljućen, pritiskanjem tastera [10] će aktivirati vreme izlaska i potom vratiti sistem u status "STAY" ukljućen, eliminišući potrebu iskljućivanja i ponovnog STAY UKLJKUĆIVANJA.

MANUALNO BYPASS UKLJUČIVANJE   [BYP] + PRISTUPNI KOD (PRIORITETA 2,3)

Bajpasovane zone neće generisati alarm i neće ga prikazivati na tastaturi. Manualno ukljućivanje sa bajpasovanjem se koristi kada korisnik sistema izabere da neukljući celu oblast koja se štiti. Samo zone koje su definisane kao "dozvoljene za bajpasovanje" (adresa 31)mogu biti izabrane u toku ukljućivanja sa manualnim bajpasovanjem. (Zona 8 je uvek dozvoljeno bajpasovanje.) Korisnik manualno selektuje zone koje neće biti ukljućene, rađe nego bajpasovane zone koje je instaler definisao kao deo karakteristike "stay ukljućivanja". Neispravne zone takođe mogu biti privremeno bajpasovane dok se ne izvrši njihova zamena, tako da sistem može i dalje da se koristi.

Da bi bajpasovali zone, unesite [BYP] + važeći pristupni kod. [BYP] i [ENTER] tasteri će svetleti. (Bajpasovanju zona može se pristupiti samo sa master kodom i korisničkim kodovima 1-3.). Broj zone koja se bajpasuje (1,2,3,4,5,6) se ukucava na tastaturi. Kada je svetlo na zoni ukljućeno, to pokazuje da je zona bajpasovana. Pritiskanjem [CLEAR] tastera briše sve podatke o bajpasovanju. Zone koje se žele da se bajpasuju moraju ponovo biti unete. (Ponovnim pritiskanjem [CLEAR] tastera se izlazi iz moda bajpasovanja bez pamčenja bilo koje informacije o bajpasovanju u memoriji.)  Ako je informacija o bajpasovanju korektna, pritisnite [ENTER] za kraj i podaci o bajpasovanju će biti zapamčeni. [BYP] svetlo ostaje da svetli, pokazujući da ima bajpasovanih zona. Da poništite status bajpasovanja samo, pritisnite [BYP] + korisnički kod + [CLEAR] + [ENTER]. Bajpasovane zone se automatski poništavaju svaki put kada isključite sistem.

Ponovno pozivanje bajpasovanja: Ova karakteristika omogućava korisnicima da da ponovno postave podatke o bajpasovanim zonama koje su zadnji put bile zapamčene u memoriji. Pritiskanjem [BYP] dok ste u modu programiranja bajpasovanja, predhodni status bajpasovanja se ponovno uspostavlja. Čak i ako je korisnik u procesu unošenja novih podataka o bajpasovanju na tastaturi, jednim pritiskom na [BYP] taster se upisuje preko nove informacije i ponovno uspostavlja instrukcije o bajpasovanju koje su zapamčene. Zapamtite: Požarna zona nemože biti bajpasovana.

"AWAY" UKLJUČIVANJE SA AUTOMATSKIM BAJPASOVANJEM    [AWAY] + PRISTUPNI KOD  (PRIORITETE 2, 3)

Korisnici sistema koji žele da uključe sistem brzo bez manualnog unošenja zona koje će biti bajpasovane, mogu koristiti karakteristiku "Away" automatskog bajpasovanja. [AWAY] + pristupni kod će biti uneti. ("READY" svetlo nemora da bude upaljeno, ali sve zone moraju biti dozvoljene za bajpasovanje.) Kada vreme izlaska istekne, sve zone koje su otvorene se automatski bajpasuju i sistem će biti uključen. (Požarna zona nemože biti bajpasovana.) Ako je bilo koja zona ostala otvorena, [BYP] svetlo svetli da indikuje da ima zona koje su automatski bajpasovane. Molimo Vas zapamtite: Ova karakteristika se nepreporućuje za uobićajno koriščenje zato što bajpasovane zone redukuju efikasnost sistema obezbeđenja.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE KLJUČEM

Da bi obezbedili uključivanje/isključivanje sistema jednim dugmetom, mora biti dozvoljen "key switch" rad. (Pogledajte u "Sistemske Opcije"). Bravica mora biti povezana i taster povezan na mesto tastature. Panel može biti programiran da aktivira "regularno" ili "stay" uključivanje sa bravice/tastera. Ako se "READY" i "ARMED" LED diode zahtevaju, LED diode mogu biti povezane na 2 PGM izlaza. Dva programijabilna izlaza se tada postavljaju kao što sledi: (Molimo Vas pogledajte "Opcije Programijabilnih Izlaza" za dalja objašnjenja.)

- PGM 1 će biti programiran da prikazuje "EXIT + ARMED" status 		(Opcija #8, PGM 1)

- PGM 2 će biti programiran da prikazuje "READY" status 			(Opcija #2, PGM 2)

Ako se zahteva zumer za ulazno vreme, Opcija #8 (ENTRY + ALARM) će biti programirani za PGM 2.

ISKLJUČIVANJE SISTEMA

Uđite u zaštićenu oblast koriščenjem ulazno-izlaznih vrata. Zvuk iz tastature će se ćuti da podseti korisnika da iskljući sistem. Ukucajte 6-to ili 4-voro cifarni pristupni kod na tastaturi, pre nego što ulazno vreme istekne. Ako se pristupni kod unese pogrešno, pritisnite [CLEAR] i ponovo ga uesite. “ARMED” svetlo svetli i iz zvučnika se ćuje zvuk potvrde pre nego što utihne.

MEMORIJA ALARMA [MEM]

Kada iskljućite sistem (ili resetujete alarm), taster [MEM] će sijati ako se bilo koji alarm desio za vreme dok je sistem bio ukljućen. Zapis o svim alarmima koji su se desili dok je sistem bio ukljućen se pamte u memoriji. Nakon iskljućivanja sistema, jednim pritiskom na [MEM] taster daje nam zadnji “alarmni događaj”, koji se prikazuje na tastaturi.

Do 15 nivoa alarmnog istorijata može biti zapamčeno u memoriji i prelistavano ponovnim pritiskanjem tastera [MEM]. Kada se dođe do poslednjeg zapisa, “END/REJ” bip se ćuje i [MEM] svetlo nestaje. Ovo ukazuje da je maksimalni nivo alarmnog istorijata dostignut. Da bi ponovo pregledali alarmni istorijat, pritisnite [MEM]. Zadnjih 15 događaja se pamti u memoriji. Kada je memorija puna, najnoviji događaj zauzima mesto najtarijeg događaja u memoriji. Nakon pritiskanja [MEM] tastera, događaji će biti prikazivani redom od najsvežijeg do najstarijeg. Memorija se nebriše u toku ukljućivanja. Izlazak iz memorijskog moda na bilo kom nivou se vrši pritiskanjem [CLEAR],koji će biti sleđen bipom “END/REJ”. [MEM] taster takođe se gasi. (Sistem će izaći iz memorijskog moda automatski nakon prikaza poslednjeg alarmnog događaja.)

SISTEMSKI ALARMI:

Opšti alarmi:

Važno: U slućaju provalnog alarma, alarmni izlaz generiše kontinualni alarmni signal da aktivira drajver sirene. Da bi zaustavili alarmni signal, unesite važeći kod za gašenje. “CONF” bip se ćuje i alarmni signal (i sirena) prestaju. Ako je sistem ukljućen, automatski se i gasi. Ako je alarm generisala 24 satna zona, sirena će prestati za period od 30 sekundi kada se važeći pristupni kod unese. Nakon perioda od 30 sekundi, ako je 24 satna zona još uvek otvorena, sirena će se ponovo aktivirati.

Ako se unese nijedan važeći pristupni kod, sirena će automatski stati nakon što istekne predhodno programirano vreme rada sirene. (Pogledajte u  “UPUTSTVU ZA PROGRAMIRANJE” sekciju: “trajanje alarma”. Međutim, ako je zaštitna zona ostala otvorena, alarm će se automatski obnoviti.

Požarni alarmi: (Zona 7)

U toku požarnog alarma, alarmni izlaz generiše isprekidani alarmni signal. Uslovi za resetovanje požarnog alarma su isti kao i za signale 24 satnih zona. Požarna alarmna sirena će automatski stati nakon progarmiranog vremena rada alarma. Požarni alarm će biti zapamčen u memoriji i prikazan kao zona 7.

Alarmi Panike:

Pritiskanjem tastera [1] i [3] istovremeno 1 sekundu generiše se alarm panike. Alarmi panike će biti zapamčeni u memoriji ali neće biti prikazani na tastaturi.

PRIKAZ SMETNJI [TRBL]

Nestanak AC napajanja se prenosi korisniku sistema svetljenjem na tastaturi [TRBL] tastera.

PODEŠAVANJE NIVOA OSVETLJENJA TASTATURE

Pritiskanjem [MEM] tastera 2 sekunde ga menja u taster za podešavanje osvetljenja tastature. Promena  osvetljenja tastature će biti postignuta ponovnim pritiskanjem tastera [MEM] i nivo može biti podešen od niskog, srednjeg do visokog ili iskljućen ako se zahteva. Nakon što se izabere željeni nivo, pritisnite [ENTER] ili [CLEAR] da zapamtite izbor u memoriju tastature.

# SUPERVIZIJA TASTATURE

Supervizija tastature, kada je dozvoljena, dozvoljava koriščenje samo jedne zone na tastaturi. Bilo koja druga zona na tastaturi mora biti prespojena.

Ako koristimo 616, 626 ili 633 tastature sa verzijom softvera 3.9 ili starijom, ILI PS1 verziju 1.1:

- KARAKTERISTIKA SUPERVIZIJE ZONE TASTATURE MORA BITI “OFF”.

Ako koristimo 616, 626 ili 633 tastature sa verzijom softvera 4.0 ili starijom, ILI PS1 verziju 2.0:

- KARAKTERISTIKA SUPERVIZIJE ZONE TASTATURE MORA BITI “ON”.

VAŽNO: Ovaj kontrolni panel je kompatibilan sa većinom raspoložive sigurnosne opreme, mi Vam snažno preporućujemo da ESPRIT 727 koristite sa PARADOX detektorima kretanja i loma stakla. Ovo če Vam obezbediti da Vaš sigurnosni sistem radi maksimalno efikasno.

| FUNKCIJA | ADRESA +PODATAK | DIFOLT |
| --- | --- | --- |
| PRIORITET |  |  |
| INSTALER. KOD 1 | [0][0]__[0][1]__[0][2]__ | 000000 |
| MASTER KOD 2 | [1] Ukljuć., Iskljuć., bajpas, away, stay, Programiranje Master i Korisničkih Kodova | 010101 |
| 1 KORISNIČKI 3 | [2] Ukljuć., Iskljuć., bajpas, away, stay |  |
| 2 KORISNIČKI 3 | [3] Ukljuć., Iskljuć., bajpas, away, stay |  |
| 3 KORISNIČKI 3 | [4] Ukljuć., Iskljuć., bajpas, away, stay |  |
| 4 KORISNIČKI 4 | [5] Ukljućivanje, Iskljućivanje |  |
| 5 KORISNIČKI 4 | [6] Ukljućivanje, Iskljućivanje |  |
| 6 KORISNIČKI 4 | [7] Ukljućivanje, Iskljućivanje |  |
| 7 KORISNIČKI 5 | [8] Samo Ukljućivanje |  |