______________________________________________________________________________________________

////esprit 728

UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE

UL CE

______________________________________________________________________________________________

VERZIJA SOFTVERA 3.10

RESETOVANJE KONTROLNOG PANELA:

Instalaterski kod mora biti odključan.

(Adresa 058: unesite bilo koju vrednost osim 147)

Resetovanje isključivanjem  napajanja

- Isključiti bateriju i AC napajanje sa uređaja.

- Postaviti kratkospajač između pinova “reset jumper”.

- Povezati AC i/ili bateriju.

- Sačekati 10 sekunde.

- Ukloniti kratkospajač

Fabrički difolt instalaterski i master kodovi će biti ponovo instalirani. Vrednosti unete na adresama 008-043, 062-126 i 300-527, kao i korisnički kodovi, će biti izbrisani ([2ND] [2ND] ). Programirane vrednosti ostalih adresa se neće promeniti.

PROGRAMIRANJE U HEKSU:

Sve cifre od 0 do F su validne. Vrednosti koje se programiraju na memorijskim lokacijama od adrese 000 do 043 i od adrese 300 do 527.

- Pritisnite [ENTER] + instalaterski kod.

- [ENTER] će trepereti (mod programiranja).

- Unesite 3 cifarnu memorijsku adresu.

- Trenutna vrednost će biti prikazana na tastaturi.

- Unesite 2 cifarni podatak.

- Idite na korak 3 za sledeču adresu.

Da izađete iz programiranja, pritisnite [CLEAR].

STREAMLINED (SEKCIJSKO) PROGRAMIRANJE

Može biti koriščeno za programiranje sekcija 00 do 67 adrese 000 do 043 i 300 do 527)

Pritisnite [ENTER] + instalaterski kod + [7] ([ENTER] i [2ND] tasteri će trepereti)

Unesite 2 cifarni broj sekcije, sleđen sa 8 cifara za programiranje sekcije (bip potvrde se čuje). Podatak se pamti i pomera se automatski na sledeću sekciju za programiranje. Da bi izašli iz moda programiranja pritisnite [CLEAR].

INSTALATERSKI KOD (difolt kod 282828)		(adresa 001, 002, 003)		sekcija 00

Puni pristup programiranju, osim adresama 127-299). Nema pristupa uključivanju / isključivanju. Može biti koriščen za modifikovanje instalaterskog koda. Koristite samo numeričke tastere od [1] do [10]. (Taster [10]=0)

OPCIJE JAVLJANJA PANELA					(adresa 003)				sekcija 00

Prva cifra zabranjuje "Zaobilaženje automatske sekretarice" (taster [2ND] ili taster [1]), ili određuje vremenski period između prvog i drugog poziva (pogledaj tabelu niže). Druga cifra određuje broj zvona koji se zahteva pre nege što panel odgovori. Ako se unese [2ND] [2ND], panel neče odgovarati na poziv. (difolt vrednost je [2ND][8].)

| Streamline Sekcija 00 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ | Opis Instalaterski kod (1-va, 2-ga cifra) Instalaterski kod (3-ća, 4-ta cifra) Instalaterski kod (5-ta, 6-ta cifra) Opcija javljanja Panela | Adresa 000 001 002 003 |
| --- | --- | --- | --- |

# ZAOBILAŽENJE AUTOMATSKE SEKRETRARICE

[2ND] ili [1] zabranjeno.	   [5] = 40 sek.

[2] = 16 sek.			   [6] = 48 sek.

[3] = 24 sek.			   [7] = 56 sek.

[4] = 32 sek.			   [8]do(F) = 60 sek.

| Streamline Sekcija 01 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ | Opis Panel Identifikator (1-va, 2-ga cifra) Panel Identifikator (3-ća, 4-ta cifra) PC Pasword (1-va, 2-ga cifra) PC Pasford (3-ča, 4-ta cifra) | Adresa 004 005 006 007 | Identifikuje kontrolni panel PC Identifikuje PC panelu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

BROJEVI TELEFONA I PRISTUPA: (difolt prazno)

Ako se koristi samo jedan telefonski broj centralne stanice, isti broj mora biti programiran za telefonski broj 1 i 2.

[10]   = broj "0"

[11]   = *

[12]   = #

[BYP]  = prebacuje iz impulsnog u tonsko u toku biranja

[MEM]  = pauza 4 sekunde

[TRBL] = kraj broja

| BROJ TELEFONA KOMPJUTERA: (Videti na adresama 008 do 015.) Streamline Streamline Sekcija sekcija 02 __/__/__/__/__/__/__/__ 03__/__/__/__/__/__/__/__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Pritisnite [TRBL] na kraju telefonskog broja ako se manje od 16 cifara programira |
| --- | --- |
| 1 BROJ TELEFONA CENTRALNE STANICE: (Videti na adresama 016 do 023.) Streamline Streamline Sekcija sekcija 04 __/__/__/__/__/__/__/__ 05__/__/__/__/__/__/__/__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Pritisnite [TRBL] na kraju telefonskog broja ako se manje od 16 cifara programira |
| 2 BROJ TELEFONA CENTRALNE STANICE: (Videti na adresama 024 do 031.) Streamline Streamline Sekcija sekcija 06 __/__/__/__/__/__/__/__ 07__/__/__/__/__/__/__/__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Pritisnite [TRBL] na kraju telefonskog broja ako se manje od 16 cifara programira |
| PRISTUP "A" I "B": (Videti na adresama 032 do 035.) Streamline Sekcija 08 __/__/__/__ __/__/__/__ 1 2 3 4 5 6 7 8 A B | Za 3 cifarni pristupni broj unesite "skip" [2ND] kao prvu cifru. |

Ako se zahteva samo jedan akaunt, isti brojevi moraju biti uneti za oba pristupa "A" i "B".

| Streamline Sekcija 09 10 | Podatak [2ND]/[2ND] [2ND]/____ ____/____ ____/____ ____/____ [2ND]/[2ND] ____/____ [2ND]/[2ND] | Opis Buduče korišćenje 1-va cifra: vrednost mora biti uneta tj. [2ND] 2-ga cifra: vreme korekcije 1-va cifra: formet 1 telefona 2-ga cifra: formet 2 telefona 1-va cifra: tip PGM 1 2-ga cifra: vrednost mora biti uneta tj. [2ND] PGM 1 N/A Maska PGM 1 N/A | Adresa 036 037 038 039 040 041 042 043 |
| --- | --- | --- | --- |

VREME KOREKCIJE

(adresa 037 druga cifra)

[2ND]	-Bez podešavanja	[8]	- Minus  4 sek.

[1]	- Plus  4 sek.		[9]	- Minus  8 sek.

[2]	- Plus  8 sek.		[10]	- Minus 12 sek.

[3]	- Plus 12 sek.		[11]	- Minus 16 sek.

[4]	- Plus 16 sek.		[12]	- Minus 20 sek.

[5]	- Plus 20 sek.		[BYP]	- Minus 24 sek.

[6]	- Plus 24 sek.		[MEM]	- Minus 28 sek.

[7]	- Plus 28 sek.		[TRBL]	- Minus 32 sek.

FORMATI KOMUNIKATORA

TASTER

[2ND]	= ADEMCO spori (1400Hz, 1900Hz, 10bps)

[1]   	= (1400Hz, 1800Hz, 20bps)

[2] 	= SILENT KING brzi  (1400Hz,190Hz, 20bps)

[3]     	= SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20bps)

[4]     	= RADIONICS (40bps sa 1400Hz handshake)

[5]     	= RADIONICS (40bps sa 2300Hz handshake)

[6]	= RADIONICS sa Parnošču (1400Hz, 40bps)

[7]		= RADIONICS sa Parnošču (2300Hz, 40bps)

[8]       	= ADEMCO ekspres

[9]       	= ADEMCO contact ID (selektovani kodovi)

[10]     	= ADEMCO contact ID (svi kodovi)

[TRBL] 	= DTMF - bez handshake (lično biran

RAPORTNI KODOVI: (difolt kod "prazan" [2ND] [2ND])

Sve cifre od [1] - (F) su validne. [2ND] (SKIP) = cifra se ne raportuje.

Ako je izabran CONTACT I.D. format (svi kodovi), sekcije 07 do 32 su već programirane i netrebaju da se programiraju ponovo.

(Selektuj Contact I.D. za oba broja centralnih stanica na sekcijama 33 - adresa 194 - taster [10].)

KODOVI UKLJUČIVANJA (zatvaranja):

| Streamline Sekcija 11 12 13 14 15 16 17 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ | Opis Espload Master Korisnički kod 1 Korisnički kod 2 Korisnički kod 3 Korisnički kod 4 Korisnički kod 5 Korisnički kod 6 Korisnički kod 7 Korisnički kod 8 Korisnički kod 9 Korisnički kod 10 Korisnički kod 11 Korisnički kod 12 Korisnički kod 13 Korisnički kod 14 Korisnički kod 15 Korisnički kod 16 Korisnički kod 17 Korisnički kod 18 Korisnički kod 19 Korisnički kod 20 Korisnički kod 21 Korisnički kod 22 Korisnički kod 23 Korisnički kod 24 Korisnički kod 25 Korisnički kod 26 | Adresa 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 |
| --- | --- | --- | --- |

KODOVI UKLJUČIVANJA (zatvaranja):

| Streamline Sekcija 18 19 20 21 22 23 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ | Opis Korisnički kod 27 Korisnički kod 28 Korisnički kod 29 Korisnički kod 30 Korisnički kod 31 Korisnički kod 32 Korisnički kod 33 Korisnički kod 34 Korisnički kod 35 Korisnički kod 36 Korisnički kod 37 Korisnički kod 38 Korisnički kod 39 Korisnički kod 40 Korisnički kod 41 Korisnički kod 42 Korisnički kod 43 Korisnički kod 44 Korisnički kod 45 Korisnički kod 46 Korisnički kod 47 Korisnički kod 48/ (Duress) | Adresa 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 |
| --- | --- | --- | --- |

RAPORTNI KODOVI: (difolt kod "prazan")

KODOVI ISKLJUČIVANJA (Otvaranja):

| Streamline Sekcija 23 24 25 26 27 28 29 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ | Opis Espload Master Korisnički kod 1 Korisnički kod 2 Korisnički kod 3 Korisnički kod 4 Korisnički kod 5 Korisnički kod 6 Korisnički kod 7 Korisnički kod 8 Korisnički kod 9 Korisnički kod 10 Korisnički kod 11 Korisnički kod 12 Korisnički kod 13 Korisnički kod 14 Korisnički kod 15 Korisnički kod 16 Korisnički kod 17 Korisnički kod 18 Korisnički kod 19 Korisnički kod 20 Korisnički kod 21 Korisnički kod 22 Korisnički kod 23 Korisnički kod 24 | Adresa 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 |
| --- | --- | --- | --- |

KODOVI ISKLJUČIVANJA (otvaranja):

| Streamline sekcija 30 31 32 33 34 35 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ | Opis Korisnički kod 25 Korisnički kod 26 Korisnički kod 27 Korisnički kod 28 Korisnički kod 29 Korisnički kod 30 Korisnički kod 31 Korisnički kod 32 Korisnički kod 33 Korisnički kod 34 Korisnički kod 35 Korisnički kod 36 Korisnički kod 37 Korisnički kod 38 Korisnički kod 39 Korisnički kod 40 Korisnički kod 41 Korisnički kod 42 Korisnički kod 43 Korisnički kod 44 Korisnički kod 45 Korisnički kod 46 Korisnički kod 47 Korisnički kod 48/ (Duress) | Adresa 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 |
| --- | --- | --- | --- |

ALARMNI KODOVI 1 DO 12:

| Streamline sekcija 36 37 38 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] | Opis Zona 1 Zona 2 Zona 3 (požarna) Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 N/A N/A | Adresa 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 |
| --- | --- | --- | --- |

ALARMNI KODOVI 13 DO 24:

| Streamline sekcija 39 40 41 | Podatak [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] | Opis N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A | Adresa 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 |
| --- | --- | --- | --- |

RAPORTNI KODOVI: (difolt kod "prazan")

RESTAURACIONI KODOVI ZONA 1 DO 14:

| Streamline sekcija 42 43 44 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] | Opis Zona 1 Zona 2 Zona 3 (požarna) Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 N/A N/A | Adresa 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 |
| --- | --- | --- | --- |

RESTAURACIONI KODOVI ZONA 13 DO 24:

| Streamline sekcija 45 46 47 | Podatak [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] | Opis N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A | Adresa 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 |
| --- | --- | --- | --- |

"SHUTDOWN" KODOVI ZONA 1 DO 12:

| Streamline sekcija 48 49 50 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] | Opis Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 N/A N/A | Adresa 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 |
| --- | --- | --- | --- |

"SHUTDOWN" KODOVI ZONA 13 DO 24:

| Streamline sekcija 51 52 53 | Podatak [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] | Opis N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A | Adresa 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 |
| --- | --- | --- | --- |

TAMPER KODOVI SMETNJI 1 DO 12:

| Streamline sekcija 54 55 56 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] | Opis Tamper 1 Tamper 2 Tamper 3 Tamper 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A | Adresa 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 |
| --- | --- | --- | --- |

TAMPER KODOVI SMETNJI 13 DO 24:

| Streamline sekcija 57 58 59 | Podatak [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] | Opis N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A | Adresa 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 |
| --- | --- | --- | --- |

RAPORTNI KODOVI: (difolt kod "prazan")

KODOVI SMETNJI:

| Streamline Sekcija 60 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ | Opis Maksimalna Aux. struja Sirena odkačeno / max. struja sirene Baterija odkačena / nizak napon Greška u napajanju | Adresa 496 497 498 499 |
| --- | --- | --- | --- |

| Streamline Sekcija 61 | Podatak __/__ __/__ [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] | Opis Požarne smetnje Tajmer izgubljen Buduče koriščneje Buduče koriščneje | Adresa 500 501 502 503 |
| --- | --- | --- | --- |

RESTAURACIONI KODOVI SMETNJI:

| Streamline Sekcija 62 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ | Opis Maksimalna Aux. struja Sirena odkačeno / max. struja sirene Baterija odkačena / nizak napon Greška u napajanju | Adresa 504 505 506 507 |
| --- | --- | --- | --- |

| Streamline sekcija 63 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ | Opis Smetnja u požarnoj petlji Tajmer izgubljen Grešk u Tamperu/ožičenju TLM smetnja obnovljena | Adresa 508 509 510 511 |
| --- | --- | --- | --- |

SPECIJALNI KODOVI:

| Streamline sekcija 64 65 | Podatak __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ | Opis Test raport Panika 1 Panika 2 Panika 3 Zakašnjeno zatvaranje Nema kretanja Parcijalno uključivanje Recent close | Adresa 512 513 514 515 516 517 518 519 |
| --- | --- | --- | --- |

SPECIJALNI KODOVI:

| Streamline sekcija 66 67 | Podatak __/__ [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] __/__ __/__ [2ND]/[2ND] [2ND]/[2ND] | Opis Duress Buduče koriščenje Buduče koriščenje Buduče koriščenje Espload uključivanje Program promenjen Buduče korišženje Buduče koriščenje | Adresa 520 521 522 523 524 525 526 527 |
| --- | --- | --- | --- |

Decimalno programiranje

Programiraju se 3-cifrne decimalne vrednosti

Koriste se za programiranje na adresama 044-061 Unete vrednosti moraju sadržati 3 cifre između "000" i "255") [10] =0

Programiranje decimalnim vrednostima:

- Pritisnite [ENTER] + instalaterski kod. ([ENTER] taster će trepereti.)

- Unesite 3 cifarnu adresu (044 do 061).

- Trenutna vrednost će biti prikazana na tastaturi.

- Unesite 3 cifre DECIMALNE vrednosti.

- Ponovite od koraka 2 nadalje za sledeče adrese.

Da izađete iz moda programiranja pritisnite [CLEAR].

044: __/__/__ (sati) Vreme automatskog uključenja (između "000" i "023")

045: __/__/__ (minuta) Vreme automatskog uključenja (između "000" i "059")

046: __/__/__ (dana) Auto test raport svakih ? dana (između "001" i "255") (000=zabranjeno)

047: __/__/__ (sati) Auto test raport (između "000" i "023")

048: __/__/__ (minuta) Auto test raport (između "000" i "059")

049: __/__/__ (sekundi) Izlazno kašnjenje (difolt 60 sekundi)

050: __/__/__ (sekundi) Ulazno kašnjenje 1 (difolt 45 sekundi)

051: __/__/__ (sekundi) Ulazno kašnjenje 2 (difolt 45 sekundi)

052: __/__/__ (minuta) Vreme rada sirena (difolt 5 minuta)

053: __/__/__ ( X 15 msec.) Brzina spore zone (difolt 600 mSec.)

054: __/__/__ (minuta) Kašnjenje AC raporta (difolt 30 minuta) (000=zabranjeno)

055: __/__/__ ( X 15 minuta) Vreme za Raport "Nema kretanja" (difolt 8 sati) (000=zabranjeno)

056: __/__/__ Setovanje PGM tajmera: 001 -127 za sekunde i 129 -255 za minute (difolt 5 sekundi).

Dodati 128 na željenu vrednost u minutima (t.j. za 5 minuta: uneti 5 + 128 = 133)

057: __/__/__ Intlizion kašnjenje (u sekundama, minimum = 10 sekundi)(difolt 48 sekundi)

058: __/__/__ Instalater zaključan (147 = zaključan, 000 = odključan) (difolt odključan)

059: __/__/__ (sekundi) Programijabilno kašnjenje pre prenosa alarma (5-63 sekundi) (000=zabranjeno)

060: __/__/__ (sekundi) "Recent cloase" kašnjenje (000=zabranjeno)

061: 2ND/2ND /2ND  Buduče koriščenje

PRIKAZANA DECIMALNA VREDNOST

Ako taster svetli   =  8    =  4   =  2   =  1

ž ž ž ž

ž ž ž ž

Ako taster svetli  = 128 =  64  = 32  =  16

Ako nesvetli = 0

Primer ukupne vrednosti (57) (8 + 1 + 32 + 16 = 57)

programiranje selektovanih karakteristika

Adresa e 062 do 126. “ON”/”OFF” statusi svetljenja tastera određuju selektovanu karakteristiku.

U modu programiranja, unesite 3 cifre memorijske adrese (062 do 126). Da zapamtite entri, pritisnite [ENTER].

Da izađete iz moda programiranja pritisnite [CLEAR]. Reset = “OFF” za adrese 062 do 126

PRIORITET KODA

ZBOR TASTERA: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [BYP] [MEM] [TRBL] [2ND]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 062: SISTEM "A"/STAY: � � � � � � � � � � � � � � � �

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 064: SISTEM "A"/STAY: � � � � � � � � � � � � � � � �

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 066: SISTEM "A"/STAY: � � � � � � � � � � � � � � � �

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 068: SISTEM "B"/AWAY: � � � � � � � � � � � � � � � �

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 070: SISTEM "B"/AWAY: � � � � � � � � � � � � � � � �

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 072: SISTEM "B"/AWAY: � � � � � � � � � � � � � � � �

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 074:Kodovi za bajpasov.: � � � � � � � � � � � � � � � �

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 076:Kodovi za bajpasov.: � � � � � � � � � � � � � � � �

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 078:Kodovi za bajpasov.: � � � � � � � � � � � � � �  

Adrese 080 do 085 za buduče koriščenje.

| 086: Monitorisanje telefonske linije PS1/Prekidač= regularno uklj./(A+B) PS1/Prekidač uklj. Call back Auto uklj. u određeno vreme Auto uklj. kad nema kretanja Impulsno biranje Deljenje Tihe zone/panika generišu tihi alarm (1:2) EVROPSKO IMULSNO Pogledati "raportnu" Tabelu N/A Sirena squawk kod uklj./isklj. Auto isklj. zone | OFF � � � � � � � � � � � � � � � � | taster / [2ND] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [BYP] [MEM] [TRBL] | ON � � � � � � � � � � � � � � � � | STAY uklj./Sistem A dozvoljeno dozvoljeno dozvoljeno dozvoljeno Tonsko biranje DTMF dozvoljeno generiše samo raport (1:1.5) USA IMPULS N/A Dozvoljeno dozvoljeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 088: Pozovi PC kada je lista događaja puna Panika 1 (tasteri [1] & [3], PS1) Panika 2 (tasteri [4] & [6]) Panika 3 (tasteri [7] & [9]) Panika 1 tihi (PS1) Panika 2 tihi Panika 3 tihi Taster [10] regularno uključivanje (A+B) Taster [11] STAY uključivanje 6 cifarni pristupni kodovi Prepoznavanje Tampera Bip ton u toku izlanog kašnjenja Raport zone se restaurira off sirene Zone sa EOL zeleni (1k) Uvek raportuje isključivanje | OFF                 | taster / [2ND] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [BYP] [MEM] [TRBL] | ON                 | Dozvoljeno dozvoljeno dozvoljeno dozvoljeno zvučni zvučni požarni dozvoljeno dozvoljeno 4 cifarni dozvoljeno na zatvaranje zone nema EOL samo nakon alarma |

| 090: Isključivanje prikazivanja AC smetnje Zona 9 dozvoljena Auto uklj. = regularno uklj./(A+B) N/A N/A N/A Tamper se nemože bajpasovati N/A Udvajanje zona (ATZ) Zvučno upozorenje smetnje Duress Tastatura 1 zonska supervizija * Tastatura 2 zonska supervizija * N/A N/A N/A | OFF                 | taster / [2ND] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [BYP] [MEM] [TRBL] | ON                 | Dozvoljeno Zabranjeno (samo u slučaju da je zona 3 požarna) STAY uklj./Sistem A N/A N/A N/A tamper sledi definiciju bajpasovane zone N/A Dozvoljeno Dozvoljeno Dozvoljeno Dozvoljeno Dozvoljeno N/A N/A N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* U sučaju da je verzija softvera tastature pre 4.0 supervizija mora biti OFF, dok u slučaju verzije softvera 4.0 supervizija mora biti ON.

DEFINISANJE ZONA: (difolt = "OFF")

IZBOR TASTERA:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

092: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 094: N/A Intelizion = ON � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

096: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 098: N/A Tiha = ON � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

100: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 102: N/A 24 Satna/Požarna = ON                         Kada je zona 3 definisana kao "24 satna" ona postaje požarna zona

104: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 106: N/A Trenutna = ON � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

108: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 110: N/A Sledi me = ON � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

112: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 114: N/A Kašnjenje 2 = ON � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Ako je ON, zona Sistem A / STAY Sistem A / STAY je uključen pri 116: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 118: N/A Stay ili deljenje             Sistem B            

Ako je ON, zona Sistem B Sistem B je ukljčen pri 120: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 122: N/A split uključenju � � � � � � � � � � � � Sistem B � � � � � � � � � � � �

124: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 126: N/A Bajpasovanje = ON � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Dozvoljeno

Zone koje nisu selektovane na adresama 100 do 114 su zone sa "Kašnjenjem 1".

Nota: Nemojte koristiti Intelizion karakteristiku i ulazno kašnjenje za iste zone, jer se može izazvati alarm kada korisnik pokuša da isključi sistem.

PROGRAMIRANJE PRISTUPOM PREKO TASTERA

Nekoliko karakteristika panela može biti programirano brzo, bez unošenja adresa ili broja sekcije koja se programira.

Izaberite mod programiranja "pristupom jednim-tasterom" pritiskanjem [ENTER], sleđenog instalaterskim, master ili 1 korisničkim kodom (zavisno od karakteristike koju želite da aktivirate, samo odgovarajući kodovi će biti funkcionalni). Tada pritisni jedan taster (izlistan niže) u saglasnosti sa karakteristikom kojoj želite da pristupite.

Pritisnite [ENTER] ili [CLEAR] za izlazak.

Taster

[8]		Instalaterski test mod:						(samo instalaterski kod)

U instalaterskom test modu, beep potvrde (isprekidani) pokazuje da je test "on", a beep odbijanja (dugi ton) pokazuje da je test "off". Sirena će skwiknuti u toku testiranja šetnjom da bi prikazala da su zone otvorene.

[9]		Programiranje vremena "Auto uključivanja":			(sva 3 koda)

Taster [9] treperi. Unesite dve cifre (00 do 23) za sate + 2 cifre (00 do 59) za minute.

[MEM]		"Panelsko vreme" i brisanje "smetnje 8": 			(sva 3 koda)

Taster [MEM] treperi. Unesite dve cifre (00 do 23) za sate + 2 cifre (00 do 59) za minute.

[BYP]		Test raport								(sva 3 koda)

Raportovanje se dozvoljava na adresi 086 tasteri [11], [12]. Vrednost mora biti uneta na adresi 512 i oba telefona i "account" broj moraju biti programirani.

[TRBL]	Poziv Esploada preko telefona					(sva 3 koda)

Panel i PC ID brojevi (adrese 004-007) i PC download telefonski broj (adrese 008-015) moraju biti 				programirane.

[AWAY]	Odgovori Espload-u						(sva 3 koda)

Ova karakteristika je na raspolaganju kada koristimo ADP-1 adapter. U Espload-u, mora biti aktivirano "blind dial" u sekciji "setovanje modema" i telefonski broj mora biti programiran. (Radi takođe i bez ADP-1 adaptera).

[STAY]	Poništavanje komunikacionih pokušaja	     		(samo master i 1 korisnički kod mogu zaustavita 											poziv ka/od Espload-a)

Do sledečeg događaja koji se raportuje.				(Instalaterski kod - sve komunikacije)

# Kada komunicira sa Esploadom, nije moguče ulaziti u mod programiranja.

dijagram povezivanja

Hardver sistema će prepoznati sledeča stanja za svaku zonu:

ZONE povezane bez EOL otpornika (N.C. kontakti)

adresa 088, 	taster [MEM]="on"

taster [10] =”off”(reset)

taster [11] =”off"(reset)

adresa 090, taster [8] = "off"

N.C. kontakti pogledati sl.1

ZONE povezane sa EOL otpornika (N.C. i N.O. kontakti)

adresa 088, 	taster [MEM]="off"(reset)

taster [10] ="off"(reset)

taster [11] ="off"(reset)

adresa 090, taster [8] = "off"

N.C. i/ ili  N.O. kontakti, pogledajte Sliku 2

ZONE povezane bez EOL otpornika sa prepoznavanjem tampera (N.C. kontakti)

adresa 088, 	taster [MEM]="on"

taster [10] =	Pogledati "Definisanje Greške Tampera/ožičenja

taster [11] =			i Opcije"

adresa 090, taster [8] = "off"

Greška tampera šalje posebni kod, pogledajte Sliku 3

ZONE povezane sa EOL otpornika i prepoznavanjem tampera (N.C. kontakti)

adresa 088, 	taster [MEM]="off"

taster [10] =	Pogledati "Definisanje Greške Tampera/ožičenja

taster [11] =			i Opcije"

adresa 090, taster [8] = "off"

Greška tampera šalje posebni kod, pogledajte Sliku 4

# NAPREDNA TEHNOLOGIJA POVEZIVANJA ZONA

2 zone povezane bez EOL otpornika, (N.C. kontakti)

adresa 088, 	taster [MEM]="on"

taster [10] =	Pogledajte "Definisanje Greške Tampera/ožičenja

taster [11] =			i Opcije"

adresa 090, 	taster [8] =	"on"

Svaka zona šalje posebni alarmni kod, pogledajte Sliku 5

2 zone povezane sa EOL, prepoznavanje tampera (N.C. kontakti)

adresa 088, 	taster [MEM]="on"

taster [10] =	Pogledajte "Definisanje Greške Tampera/ožičenja

taster [11] =	 		i Opcije"

adresa 090, 	taster [8] = "on"

Svaka zona šalje posebni alarmni kod.

Greška tampera šalje posebne alarmne kodove, pogledajte sliku 6.

2 zone povezane sa EOL, prepoznavanje tampera i greške u ožičenju (kratak spoj) (N.C. kontakti)

adresa 088, 	taster [MEM]="off"

taster [10] =	Pogledajte "Definisanje Greške Tampera/ožičenja

taster [11] =	 		i Opcije"

adresa 090, 	taster [8] = "on"

Svaka zona šalje posebni alarmni kod.

Greška tampera šalje posebne alarmne kodove, pogledajte sliku 7.

# Text boxes

MONITORISANJE TELEFONSKE LINIJE

Adresa 086, Taster [2ND] [1]

TASTER

[2ND]   [1]

OFF     OFF - TLM zabranjeno

OFF      ON  - TLM generiše samo smetnju

ON       OFF - generiše alarm ako je uklj.

ON        ON  - tihi alarm postaje zvucni

OPCIJE RAPORTA

Adresa 086, Taster [11] [12]

TASTER     TIP SEKVENCA BIRANJA (tel. br.)

[11]   [12]

OFF   OFF- Raport zabranjen

OFF    ON - Regularni raport  -     2,1,2,1,2,1,2,1,

ON    OFF - Split raport::  Alarmi* 1,1,1,1,1,1,1,1,

Sistemski-2,2,2,2,2,2,2,2,

ON     ON  - Dvostruki raport  -     2,2,2,2,2,2,2,2,

1,1,1,1,1,1,1,1,

* Prilikom alarma, svi raporti se šalju na Tel.#1 dok se sistem ne isklj. (Kada se isklj. Sistemski raporti se šalju na Tel.#2)

Adresa 088, Taster [10] [11]

TABELA DEFINICIJE TAMPERA/OŽIČENJA

TASTER

SISTEM UKLJ.            [11]  [12]  SISTEM ISKLJ.*

Alarm kao za pojedine-OFF OFF-Supervizia Tampera

definisane zone		              Zabranjena

Uvek generiše smetnju-OFF ON -Nema alarma, rapo-

i alarm, zvučni ili	                           rtuju se kodovi

tihi kako je definisa-                      smetnje

no za pojedine zone   -  ON  OFF-Tihi alarm i kod-                 				    ovi smetnje se 				    raportuju

-ON  ON -Zvučni alarm i 				    kodovi smetnje se 				    raportuju**

* Izuzetak: za 24 satne zone definicija tampera će slediti definiciju zvučnog/tihog alarma 24 satne zone

** Tihe zone će generisati tihi alarm