///SPECTRA1727

uputstvo za programiranje

UL CE

_______________________________________________________________________________________________

VERZIJA SOFTVERA 1.2

uvod

  - osobine

- 6 zona za programiranje; 4 zone,1 zona tastature,1 požarna/24H PROVALNA ZONA

- 1 INSTALATER KOD I 8 KORISNIČkih kodova(1 sistem master i 7 korisniČkih kodova)

- 2 output-a za programiranje

- regularno ukljuČenje, stej uklj., fors uklj., vantaČ uklj., i bajpas programiranje

- 5a relej

- panik alarm, aktiviran pomoĆu tastature

  - specifikacija

    - spektra 1727 kontrolna tabla

ac power;                         16vac transformer with 20 va rating, 50//60hz

battery;                            12vdc, 4ah

aux. power;                      12vdc output, 400ma max.,iskljucenje na 1a osigurač

zvono;                                1a, shutdown at 3a [fused]

battery output;             fused at 5a

pgm1 output;                   50ma maximum, 30ma preporucuje se

pgm2 output;                   50ma maximum, 30ma preporucuje se

    - spektra 1686h and 1686v 10-zone led keypades

power input;                    9-16vds

zones;                                1 standard keypad zone

potrošnja struje;        62 to 116ma

  - metode programiranja

koristi vodiČ za programiranje da vidiš kako se sekcije programiraju.PreporuČujem da proČitate celo uputstvo

pre nego poČnete sa programiranjem.

kako da unesem programski kod kontrolne table;

- pritisni [enter]

- unesi [instaler kod] 000000

- unesi dvocifrenu sekciju koju želiŠ da programiraš

- unesi odgovarajući podatak [data]

    - metod pomoću pojedinaČnih cifara

koristi se u sekcijama /10/ /11/ /12/ i /13/. posle unoŠenja programskog koda [vidi gore]

u sekcijama od /10/ do /12/ uneĆete vrednost od 00 do 99 Što predstavlja sekunde a u sekciji /13/ uneĆete dve cifre koje

predstavljaju pgm opciju. odgovarajuće deta biće objaŠnjene u odgovarajuĆim sekcijama uputstva.kada jednom

unesete odgovarajuĆe data, kontrolna tabla će ih sačuvati i izaći iz sekcije, što vas vraća na korak 3.

    - metod viŠestrukih osobina

koriste se u sekcijama od /14/ do /20/

za sekcije od /14/ do /18/ svaki broj od 1 do 6 predstavlja zonu od 1 do 6.

za sekcije /19/ i /20/ svaki broj od 1 do 8 predstavlja opciju.

posle unoŠenja programskog koda [vidi gore], pritisni broj koji odgovara željenoj zoni ili opciji i odgovarajuĆi

broj Će zasvetleti. to znaČi da je selektirano.kada broj ponovo pritisnete on se ugasi i viŠe nije selektovan.

pritisni koliko je potrebno puta da izabereŠ željene zone i opcije. pritisni [enter] da saČuvaŠ.

i n s t a l i r a nj e

  - lociranje i postavljanje

odgovara crtezu na strani 18. gurni 4 bela [najlonska] exera na zadnjoj strani kutije prepostavljanja na zid.povuci

sve kablove u kutiji i pripremi ih za povezivanje pre pričvršćavanja veznog borda za exere.mesto za instaliranje treba

da bude suvo, blizu ac izvora i uzemljenja, i da ne bude lako dostupno provalniku.Ostavite barem 2’’ [5cm] oko kutije da omoguĆite odgovarajuĆu ventilaciju.

  - uzemljenje

povežite kraj za uzemljenje sa kontrolne table za kutiju i cev hladne vode ili šipku za uzemljenje kako zahteva

lokalno elektriČno pravilo.

  - ac power

nemojte koristiti prekidački kontrolisane izlaze za snabdevanje transformatora. povežite 16.5vac 40va transformator kao na crtezu na str.18.

  - pomoćna baterija

zavrŠite svo povezivanje pre prikljuČenja ac power i baterije. posle prikljuČenja ac power, povežite 12vdc 4ah acid/lead ili gel cell pomoćnu bateriju, povezujući crveni baterijski vod za + baterijski kraj [red] i crni baterijski vod za – baterijski kraj [blk] [vidi crtež]. ako obrnete polarizaciju iskočiće osigurač.

  - pomoćni power terminali

pomoĆni power obezbeđuje 400ma i koristi se za detektore pokreta i tastaturu sigurnosnog sistema. osigurač od 1a štiti od strujnog preopterećenja, i mora se zameniti ako struja prevaziđe 1a. dakle ukupna strujna potrošnja uređaja povezanih  za pomocni power ne sme da prevaziđe 1a. strrujna potroŠnja [vidi tabelu na str.4]

  - output veze zvona

zvona, sirene i drugi uređaji za upozoravanje zahtevaju neprekidan naponski output za vreme alarma i snabdevani su preko releja zvona i outputa zvona, što je zaštićeno osiguracem od 3a. poveži sirenu + vod za tablin + terminal zvona, - vod za relej output no ili nc terminal, i poveži žicu sa relej com terminala na avx terminal [vidi str.18] [vidi 4.7 na strani 10].

  - output-i za programiranje [pgm]-veze i programiranje

sekcija /13/

spektra 1727 kontrolna tabla sadrži dva autputa za programiranje [pgm] koja obezbeđuju maksimalno 50ma svaki. kada se dese specifični slučajevi u sistemu, pgm može da resetuje detektore za dim, aktivira trepćuće svetlo, otvori /zatvori vrata garaže i drugo. povežite pgm prema slici na str. 19.

u sekciji /13/ programirate slučaj koji aktivira pgm. pgm ostaje aktiviran dok se sluČaj odvija. prvi broj u sekciji kontroliše pgm1 a drugi pgm2. sluČajevi koji su na raspolaganju nalaze se u tabeli na str. 5. npr. ako programirate pgm1 da aktivira  za vreme izlaznog odlaganja i  pgm2 da aktivira za vreme alarma, u sekciji /13/ programirajte /0/ a zatim /5/.  3/3 [pgm1 i pgm2 aktiviraju kada je [pg] dugme pritisnuto].

tabela 1; slučajevi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLUčAJEVI                                                  OPIS

IZLAZNA ODLAGANJA [10]                             PGM SE AKTIVIRA ZA VREME IZLAZNOG ODLAGANJA [10]

UKLJUČENJE                                                  PGM SE AKTIVIRA KAD JE SISTEM UKLJUČEN

SPREMNOST                                                   PGM SE AKTIVIRA KAD JE READY LED OSVETLJENA

PG DUGME                                                      PGM SE AKTIVIRA KAD JE PG DUGME PRITISNUTO I

DEAKTIVIRA KADA SE DUGME PONOVO PRITISNE

POžARNI ALARM                                            PGM SE AKTIVIRA ZA VREME POžARNOG ALARMA

ZVUČNI ALARM                                               PGM SE AKTIVIRA ZA VREME SVAKOG ALARMA

TREPTANJE                                                    PGM SE AKTIVIRA KAD ARM LED SVETLI U ALARMU

VO/i0/ALARM                                                   PGM SE AKTIVIRA ZA VREME ULAZNOG ODLAGANJA[40],

i0 I ZA VREME ALARMA

i0/ALARM                                                         PGM SE AKTIVIRA ZA VREME IO ILI DOK JE SISTEM UKLJUčEN

VO/ALARM                                                       PGM SE AKTIVIRA ZA VREME VO ILI ZA VREME ALARMA

REGULARNO UKLJUčENJE                           PGM SE AKTIVIRA KAD JE SISTEM REGULARNO UKLJUčEN

TABELA 2; OPCIJE

OPCIJE         PGM1 SLUčAJEVI                          PGM2 SLUčAJEVI

PRVI BRIJ                                       DRUGI BROJ

[0]                10                                                    10

[1]                UKLJUčENO                                   UKLJUčENO

[2]                SPREMNOST                                  SPREMNOST

[3]                PG DUGME                                     PG DUGME

[4]                POŽARNI ALARM                            POŽARNI ALARM

[5]                ALARM                                            ALARM

[6]                TREPTANJE                                   TREPTANJE

[7]                VO/i0/ALARM                                   VO/i0/ALARM

[8]                10/UKLJUčENO                               VO/ALARM

[9]                REGULARNO UKLJUčENJE           VO/ALARM

  - INPUTI ZONE

DETEKCIJSKI UREđAJI KAO ŠTO SU DETEKTORI POKRETA I KONTAKATA VRATA SU POVEZANI ZA ZONSKE INPUTE KONTROLNE TABLE OZNAČENE SA Z1,Z2,Z3,Z4, I  FIRE KAO NA CRTEžU NA STR.19.

KADA SU ZONE POVEZANE, MORAJU SE DEFINISATI ZONSKE GRANICE.[VIDI STR 7 I ZONSKO PROGRAMIRANJE]. POžARNI INPUT, KOJI SE PREPOZNAJE KAO ZONA 6, MOžE BITI POVEZAN KAO POžARNA ILI 24H PROVALNA ZONA. POžARNA ZONA MORA KORISTITI OTPORNIK OD 1K  EOL. KAD SE DESI KRATKA LINIJA [MOžDA KRATAK SPOJ] ILI SE AKTIVIRA DETEKTOR DIMA, BEZ OBZIRA DA LI JE SISTEM UKLJUčEN ILI NE, KONTROLNA TABLA AKTIVIRA ALARM U TOJ ZONI.

  - INSTALIRANJE TASTATURE

SAMO SU 1686V I 1686H SPEKTRA TASTATURE ODGOVARAJUćE ZA SPEKTRA 1727 KONTROLNU TABLU. UKLONI TASTATURINU ZADNJU STRANU I POKAžI GRN, YEL,RED, I BLK TERMINALE ZA ODGOVARAJUćE NA KONTROLNOJ TABLI KAO  NA SLICI NA STR.18.

  - INSTALIRANJE ZONE TASTATURE [ZT]

TASTATURA IMA JEDAN ZONSKI INPUT TERMINAL KOJI OMOGUćAVA DA POVEžETE DIREKTNO ZA TASTATURU JEDAN DETEKTOR POKRETA ILI JEDAN KONTAKT VRATA. ZONA TASTATURE SE PREPOZNAJE KAO ZONA 5. SAMO JEDNA ZONA TASTATURE MOžE BITI KORIšćENA KOD SPEKTRE 1727. TASTATURA OBAVEšTAVA O STANJU ZT KONTROLNU TABLU KADA SE UREđAJ POVEžE KAO NA SLICI NA STR 18, I KADA SU DEFINISANE ZONSKE GRANICE [VIDI 3.2]. NAPR; KONTAKT VRATA LOCIRAM NA PREDNJA VRATA MOŽE BITI POVEZAN DIREKTNO SA INPUT TERMINALOM TASTATURE, UMESTO VEZIVANJA ZA ZADNJU STRANU KONTROLNE TABLE.

  - TASTATURIN TAMPER

AKO TASTATURA IMA TAMPER PREKIDAč, STANJE TAMPERA SE POKAZUJE NA ZONI 5. KONTROLNA TABLA NE PRAVI RAZLIKU IZMEđU OTVORENE ZT ILI OTVORENOG TASTATURINOG TAMPERA.

P R O G R A M I R A NJ E     Z O N A

  - ZONSKE OPCIJE

SEKCIJE /14/, /15/, /16/, /17/, I /18/

SVAKA SEKCIJA  OD /14/ DO /18/ PREDSTAVLJA SPECIFIČNU OPCIJU ZONE. UNESITE žELJENU SEKCIJU I KORISTITE  SELEKTIVNO PROGRAMIRANJE DA IZABERETE ZONE OD 1-5 KOJE ćE BITI PROGRAMIRANE SA OPCIJOM ZONE.ZONA 6 JE PROGRAMIRANA KAO 24H PROVALNA ZONA ILI SAMO KAO ZONA POŽARA [VIDI 3.2]. DA IZABEREŠ ZONU PRITISNI ODGOVARAJUĆE DUGME. IZABRANE ZONE ĆE ZASVETLETI. NAPR; AKO HOĆETE DA ZONA 2 BUDE STAY ZONE – ZONA ZADRžAVANJA, U SEKCIJI /18/ PRITISNITE DUGME 2 DA SVETLI. DA UKLONITE OPCIJU SA ZONE, PRITISNITE DUGME KOJE ODGOVARA ZONI DA SE DUGME UGASI.

TABELA 3;  ZONE

INPUTI KONTROLNE TABLE                     BROJ ZONE                              DUGME

Z1                                                    1                                                1

Z2                                                    2                                                2

Z3                                                    3                                                3

Z4                                                    4                                                4

ZONA TASTATURE/TASTAT. TAMPER           5                                                5

POZAR                                                              6                                                6

    - ULAZNO ODLAGANJE

ZONE KOJE NISU IZABRANE U SEKCIJAMA /15/ - /17/ BIćE ODREđENE SA ULAZNO ODLOžENOM OPCIJOM. NPR; AKO HOćETE DA ZONA 1 BUDE PROGRAMIRANA SA ULAZNO ODLOžENOM OPCIJOM, UVERITE SE DA 1 NE SVETLI U SEKCIJAMA /15/, /16/, I /17/. TAJMER ULAZNOG ODLAGANJA JE PROGRAMIRAN U SEKCIJI  /11/ [VIDI DEO 4.2]. SVE ZONE SU SA ULAZNIM ODLAGANJEM.

    - BAJPAS ZONE

SEKCIJA /14/

KADA KORISTITE OSOBINU BAJPAS PROGRAMIRANJA ILI FORCE [FORS] UKLJUČENJA [VIDI 6.4]. SAMO ZONE SA BAJPAS OPCIJOM MOGU BITI BAJPAS. IZABERITE ZONE OD 1-5 DA BUDU BAJPAS . ZONA 6 JE 24H ZONA ILI POŽARNA ZONA I NE MOZE BITI BAJPAS [VIDI 3.2]

    - stay – zona zadržavanja

sekcija /18/

zone sa stay opcijom biĆe bajpas kada je stay [stej] ukljuČenje [vidi 6.3] izaberite zone od 1-6 da budu zone zadrŽavanja.

zonske opcije 24h zona, instant zona i zona praĆenja [follow] ne mogu biti programirane u istoj zoni, svaka zona moze biti programirana samo sa jednom od ovih zonskih opcija.

    - 24h zona provale

sekcija /15/

kad god se ova zona otvori [sistem može biti ukljuČen ili iskljuČen], kontrolna tabla Će odmah aktivirati alarm. izaberite zone od 1-5 da budu 24h zone. zona 6 je veĆ 24h zona ili zona poŽara [vidi 3.2]. zonska brzina [vidi 3.3].

    - instant zona

sekcija /16/

kada se ukljuČena instant zona otvori, kontrolna tabla Će odmah aktivirati alarm.instant zone se obiČno koriste za prozore, vrata terase, prozore na krovu i druge zone graniČnog tipa. izaberi zone od 1-5 da budu instant zone. zona 6 je 24h zona ili zona poŽara [vidi 3.2]. zonska brzina [vidi 3.3].

    - zona praĆenja [follow] – prateĆa zona

sekcija /17/

kada se ukljuČena prateĆa zona otvori, kontrolna tabla Će odmah aktivirati alarm, osim ako se prvo ne otvori zona sa ulaznim odlaganjem [vo zona].

- ako se ukljuČena prateĆa zona otvori posle vo zone, kontrolna tabla Čeka dok ulazno odloženo vreme protekne pre nego ukljuČi alarm.ako se sistem iskljuČi u toku na vreme alarm se neĆe aktivirati.

- ako se ukljuČena prateĆa zona otvori posle otvaranja viŠe od jedne no-zone, kontrolna tabla Će Čekati da no-vreme prve otvorene zone protekne pre nego Što aktivira alarm.ako se sistem iskljuČi u toku no vremena

- alarm Će se aktivirati.

ova osobina se obiČno koristi kada detektor pokreta Štiti prostor u kome se nalazi tastatura. ovako se vrŠi prevencija da detektor pokreta ne aktivira alarm kada korisnik uđe da iskljuČi sistem. izaberi zone od 1-5 da budu pratece zone. zona 6 ne moze biti programirana kao prateĆa zona. zonska brzina [vidi 3.3].

  - programiranje požarne zone

sekcija /20/  opcija /4/

kada ja opcija /4/ iskljuČena, kontrolna tabla prepoznaje zonu kao 24h zonu provale [vidi 3.1.4]. kada je opcija /4/ ukljuČena, kontrolna tabla prepoznaje zonu 6 kao požarnu zonu sa ukljuČenim detektorima dima povezanim kao na slici 8-2 [str 19]. požarne zone moraju koristiti 1k eol otpornik. ako je kratka linija [možda kratak spoj] ili se aktivira detektor dima [sistem može biti ukljuČen ili iskljuČen] kontrolna tabla će aktivirati alarm. alarm je uvek zvuČni, nezavisno od drugih programiranja. požarni alarm će aktivirati isprekidano [pulsirano] zvono/sistem kao na slici 3-1 ; output zvona za vreme požara

- opcija /4/ off; zona 6 je 24h zona provale

- opcija /4/ on ; zona  6 je zona požara

slika 3-1; output zvona za vreme poŽarnog alarma

  - zonska brzina

sekcija /19/ opcija /1/

zonska brzina određuje koliko će brzo odgovoriti kontrolna tabla na otvaranje zone. kontrolna tabla neĆe pokazati na tastaturi da li je zona otvorena niti Će aktivirati alarm dok ne protekne programirana zonska brzina. sve ostale zonske definicije i opcije nisu efektivne dok ne protekne zonska brzina. ova osobina predstavlja prevenciju, da trenutna nepravilnost ne aktivira alarm.

- opcija /1/ off ;  ZONSKA BRZINA JE 20MS [BRZO]

- OPCIJA /1/   ON;   ZONSKA BRZINA JE 200MS [SPORO]

S I S T E M S K E   O P C I J E

4.1    IZLAZNO ODLOžENO VREME  [IO-VREME]

SEKCIJA /10/

POSLE UNOšENJA ODGOVARAJUćE SEKVENCE ZA UKLJUČENJE [KORISNIKOV PRISTUPNI KOD], IO-

VREME ODREđUJE KOLIKO VREMENA IMA KORISNIK DA NAPUSTI ZAŠTIĆENI PROSTOR PRE NEGO

ŠTO KONTROLNA PLOČA UKLJUČI SISTEM. IO-OSOBINA ODGOVARA SVIM ZONAMA. TASTATURA

DAJE ZVUK BIP I SVETLI READY LED U TOKU IO-VREMENA. ŽELJENA VREDNOST SE UNOSI POMOĆU

DVA BROJA OD 00 DO 99 SEKUNDI U SEKCIJI /10/. [30 SEK.].

  - ULAZNO ODLOžENO VREME  [UO-VREME]

SEKCIJA  /11/

KADA JE SISTEM UKLJUČEN I OTVORI SE UO-ZONA [VIDI 3.1] KONTROLNA TABLA ĆE AKTIVIRATI ALARM POSLE PROGRAMIRANOG UO-VREMENA AKO SE PREDHODNO SISTEM NE ISKLJUČI.OVO OMOGUĆAVA KORISNIKU DA IMA DOVOLJNO VREMENA DA UđE U ZAšTIĆENI PROSTOR I ISKLJUČI SISTEM. PROGRAMIRANJE UO-VEREMENA POMOĆU DVA BROJA OD 00 DO 99 SEKUNDI  U SEKCIJI  /11/. [ 45 SEKUNDI]. UO-ZONE SE OBIČNO KORISTE ZA ULAZNO/IZLAZNE TAČKE ZAŠTIĆENOG PROSTORA.

4.3         TAJMER ZA ISKLJUČENJE ZVONA

SEKCIJA /12/

POSLE ZVUČNOG ALARMA , ZVONO/SIRENA ćE SE ISKLJUČITI KADA SE SISTEM ISKLJUČI ILI

ILI KADA PROTEKNE VREME ZA ISKLJUČENJE TAJMERA ZVONA. PROGRAMIRANJE POMOćU

DVA BROJA OD 00 DO 99 MINUTA U SEKCIJI /12/ [4 MINUTA].

4.4         PANIK ALARM

SEKCIJA /19/ OPCIJA /6/

U HITNOM SLUČAJU, SPEKTRA 1727 SISTEM PREDVIđA PANIK ALARM. ON ĆE ODMAH

AKTIVIRATI ALARM POSLE PRITISKA I DRžANJA /1/ I /3/ DUGMETA DVE SEKUNDE. U MEMORIJI

ALARMA  [VIDI 6.8], BROJ /8/ ĆE SVETLETI DA POKAžE DA JE NEKO AKTIVIRAO PANIK ALARM.

- OPCIJA /6/  OFF; PANIK ALARM  JE ISKLJUČEN

- OPCIJA /6/    ON; PANIK ALARM JE UKLJUČEN

  - OPCIJE UKLJUČENJA

    - AUTO FORS [FORCE] UKLJUČENJE

SEKCIJA /19/  OPCIJA /7/

SA OVOM OSOBINOM KONTROLNA TABLA ĆE IMATI FORS UKLJUČENJE A NE REGULARNO NEZAVISNO OD KORISNIČKOG PRISTUPNOG KODA. U USLOVIMA KADA KORISNIK MORA KORISTITI FORS UKLJUČENJE KADA NAPUŠTA ZAŠTIĆENI PROSTOR OVA OSOBINA OMOGUĆAVA FOKS UKLJUČENJE BEZ PRITISKANJA /FORCE/ DUGMETA PRE UNOŠENJA KORISNIKOVOG PRISTUPNOG KODA.

- OPCIJA /7/ OFF; AUTO FORS UKLJUČENJE JE ISKLJUČENO

- OPCIJA /7/  ON; AUTO FORS UKLJUČENJE JE UKLJUČENO

    - VAN-TAČ UKLJUČENJE

SEKCIJA /19/  OPCIJE /3/ I /5/

VAN-TAČ UKLJUČENJE DOZVOLJAVA KORISNIKU REGULARNO ILI STEJ UKLJUČENJE SISTEMA BEZ UNOŠENJA PRISTUPNOG KODA. DA BI UKLJUČILI SISTEM PRITISNITE I DRžITE /ENTER/ OKO 2 SEKUNDE. ZA VIŠE INFORMACIJA VIDI 6.2 I 6.3

- OPCIJA  /3/  OFF; VANTAČ UKLJUČENJE JE REGULARNO

- OPCIJA  /3/   ON;  VANTAČ UKLJUČENJE JE STEJ

- OPCIJA  /5/  OFF;  VANTAČ UKLJUČENJE JE ISKLJUČENO

- OPCIJA  /5/   ON;  VANTAČ UKLJUČENJE JE UKLJUČENO

    - STEJ UKLJUČENJE SA ODLAGANJEM

SEKCIJA /19/ OPCIJA /8/

KOD STEJ UKLJUČENJA [VIDI 6.3], SVE UKLJUČENE ZONE POSTAJU UO-ZONE. NPR; SISTEM JE U STEJ UKLJUČENJU I VI AKTIVIRATE DETEKTOR POKRETA KOJI NIJE U STEJ ZONI. U NORMALNOJ SITUACIJI SISTEM BI AKTIVIRAO ALARM ALI POŠTO SU SVE ZONE UO-ZONE, SISTEM STARTUJE UO-TAJMER DA VAM DA VREMENA DA ISKLJUČITE SISTEM.

- OPCIJA /8/  OFF; STEJ UKLJUČENJE SA ODLAGANJEM ISKLJUČENO

- OPCIJA /8/   ON;  STEJ UKLJUČENJE SA ODLAGANJEM UKLJUČENO

4.6        RESET DžAMPER

SEKCIJA /20/ OPCIJA /1/

RESET ĆE IZBRISATI SVE SEKCIJE KONTROLNE TABLE

- UKLJUČI OPCIJU /1/ USEKCIJI /20/

- UKLONI BATERIJE I AC POWER OD KONTROLNE TABLE

- UKLJUČI RESET DžAMPER POSTAVLJANJEM DŽAMPERA NA RESET-PINS KONTR. TABLE

- PRIKLJUČI BATERIJE I AC POWER

- SAČEKAJ 10 SEK. I UKLONI DžAMPER

- ISKLJUČI OPCIJU /1/ U SEKCIJI /20/ [PREPORUČUJE SE]

AKO RESET DžAMPER OSTANE UKLJUČEN, SEKCIJE KONTROLNE PLOČE ĆE BITI IZBRISANE KADA SE DESI POTPUNI GUBITAK SNAGE [POWER] AKO JE DŽAMPER POSTAVLJEN NA RESET PINSE

- OPCIJA /1/ OFF;  RESET DžAMPER ISKLJUČEN

- OPCIJA /1/   ON; RESET DžAMPER UKLJUČEN

  - ZVONO RELEJ [SMENA] OPCIJA

SEKCIJA /20/  OPCIJA /3/

KADA JE OPCIJA /3/ UKLJUČENA, RELEJ ZVONA OSTAJE U NORMALNOM STANJU. KAD SE ALARM UKLJUČI ON ĆE --------------- U OBRNUTO STANJE. KADA JE OPCIJA 3 ISKLJUČENA RELEJ ZVONA OSTAJE U OBRNUTOM STANJU A KADA SE UKLJUČI ALARM ON ĆE -----------------U NORMALNO STANJE.

- OPCIJA /3/  OFF; RELEJ ZVONA SE DEZAKTIVIRA SA ALARMOM

- OPCIJA /3/   ON;  RELEJ ZVONA SE AKTIVIRA SA ALARMOM

P R I S T U P N I    K O D O V I

  - DUžINA PRISTUPNOG KODA

SEKCIJA /19/ = SISTEMSKE OPCIJE

SVI PRISTUPNI KODOVI MOGU BITI SA 6 ILI 4 CIFRE. KADA JE ČETVOROCIFRENA OPCIJA IZABRANA, UNETE 4 CIFRE OMOGUĆAVAJU PRISTUP. KADA JE ŠESTOCIFRENA OPCIJA IZABRANA ONDA 6 CIFARA. AKO JE DUžINA PRISTUPNOG KODA PROMENJEN SA 4 NA 6 CIFARA A PRISTUPNI KOD VEĆ PROGRAMIRAN , KONTROLNA TABLA ĆE AUTOMATSKI DODATI DVE NULE [00] NA KRAJ KODA. NPR; AKO JE PRISTUPNI KOD 1234 A VI PROMENITE NA 6 CIFARA, KoD ĆE POSTASTI 123400. PROVERITE I POTVRDITE PRISTUPNI KOD NAKON PROMENE SA 4 CIFRE NA 6. PRI OVOJ PROMENI KONTROLNA TABLA ĆE UKLONITI DVE ZADNJE CIFRE. NPR; 123456 POSTAJE 1234.

- OPCIJA /4/  OFF; ŠESTOCIFRENI PRISTUPNI KOD

- OPCIJA /4/   ON;  ČETVOROCIFRENI PRISTUPNI KOD

5.2      INSTALER KOD   [IK]   [000000]

IK SE KORISTI ZA UNOŠENJE PROGRAMING MODA KONTROLNE TABLE [VIDI 1.3] I

PROGRAMSKIH SEKCIJA [01] I OD /10/ DO /20/. IK MOžE IMATI 4 ILI 6 CIFARA [VIDI 5.1] GDE SVAKA CIFRA MOŽE IMATI VREDNOST OD 0 DO 9. IK SE NE MOŽE KORISTITI ZA PROGRAMIRANJE MASTER ILI KORISNIČKIH PRISTUPNIH KODOVA. DA PROGRAMIRAŠ IK PRITISNI;

[ENTER] + [TRENUTNI  IK] + [O1]  +  NOVI 4 ILI 6 CIFRENI  IK

5.3      SISTEMSKI MASTER KOD   [SMC]   [123456]

SMC MOžE DA PROGRAMIRA KORISNIČKE PRISTUPNE KODOVE U SEKCIJAMA OD /02/ DO /09/

ALI NE I KORISNIČKE KOD OPCIJE, VIDI TABELU 4 NA STRANI 14 JER SU ONE PRE-

PROGRAMIRANE I NE MOGU SE MENJATI. SMC MOžE IMATI 4 ILI 6 CIFARA [VIDI 5.1] GDE

SVAKA CIFRA MOžE IMATI VREDNOSTI OD 0 DO 9. DA PROMENITE SMC PRITISNITE;

[ ENTER ]   +  [ TRENUTNI SMC ] +  [ 02 ]  + NOVI 4 ILI 6 CIFRENO SMC

  - KORISNIČKI PRISTUPNI KODOVI  [KPK]

SPEKTRA 1727 IMA 9 PRISTUPNIH KODOVA. OSAM SU NA RASPOLAGANJU KORISNICIMA.

NJIHOVO PROGRAMIRANJE JE DETALJNO OBJAšNJENO NA STRANI 13.

K O R I S N I Č K E   O P E R A C I J E

6.1      ISKLJUČENJE I DEAKTIViranje ALARMA

VRŠI SE POMOĆU PRISTUPNOG KODA. KADA JE ULAzNO/IZLAZNA TAČKA OTVORENA, UKLJUČUJE SE UO-TAJMER. SISTEM NEĆE AKTIVIRATI ALARM DOK NE PRITISNE UO-VREME, ŠTO DAJE DOVOLJNO VREMENA KORISNIKU DA UđE I ISKLJUČI SISTEM. KAD JE SISTEM ISKLJUČEN ALARM JE SPREČEN. SVAKI KORISNIK MOžE DA ISKLJUČI SISTEM IZUZEV KORISNIKA ODREđENOG KADA 7 ‘’ARM ONLY’’.[SAMO UKLJUČENJE]

KAKO DA ISKLJUČIMO SISTEM ILI DA DEAKTIVIRAMO ALARM

unesi svoj  [pristupni kod]

arm 1 led se iskljuČuje i tastatura emituje potvrđujuĆi  beep

  - regularno  ukljuČenje

koristi se obiČno za ukljuČenje kako kojeg dana [kako kad], i ukljuČuje sve zone sistema. ako pogreŠite tastatura emituje odbijajuci bip. kada korektno iskljuČite sistem, io-tajmer startuje a arm 1 led se pali. reg.uklj. može biti izvrŠeno i pomoĆu van-taČ ukljuČenja.

kako da izvrsim reg.uklj .

- zelena ready led mora svetleti. sve zone sistema moraju biti zatvorene

- unesi [pristupni kod]

  - stej ukljuČenje

omoguĆava korisniku da ostane u zaŠtiĆenom prostoru dok delimiČno ukljuČuje sistem. npr; kad krenete na spavanje ulazno/izlazne tacke kao Što su prozori i vrata mogu biti ukljuČeni dok druge zone kao detektori pokreta ostaju iskljuČeni. zapamtite da zona poŽara ne moŽe biti bajpas.

kako da izvrŠim stej  ukljuČenje

1.sve zone osim stej moraju biti zatvorene

2.pritisni [stay] dugme

3.unesi [pristupni kod]

podvuČeno kod reg. uklj. važi i za stej uključenje.

korisnički pristupni kodovi moraju imati stej uključenje opciju da bi izvršili stej uključenje sistema.

  - fors uključenje [fu]

fu uključuje sistem bez čekanja da se sve zone zatvore. svaku otvorenu bajpas zonu u trenutku uključenja kontrolna tabla će zanemariti. ako se neka od tih zona zatvori dok je sistem uključen, kontrolna tabla će uključiti zonu i aktivirati alarm ako bude potvrđena. fu se obično koristi kada detektor pokreta štiti prostor u kome se nalazi tastatura. kada se vrši uključenje pomoću fu i detektor pokreta defektuje pokret blizu tastature, kontrolna tabla ignoriše zonu i uključuje sistem i ako je zona otvorena.

kako da izvršim fu

1.pritisni [force] dugme

2.unesi [pristupni kod]

podvučeno kod reg.uključ. važi i za fors uključenje.

korisnički pristupni kodovi moraju imati fors uključenje opciju da bi izvršili fors uključenje sistema.

  - bajpas programiranje

omogućava da sistem ignoriše određene zone sledeći put kada se uključuje. zapamtite da požarna zona ne može biti bajpas i da izabrane zone moraju biti programirane kao bajpas.

kako da izvršim bajpas programiranje

- pritisni [byp] dugme

- unesi [pristupni kod]

- predhodno izabrane bajpas zone [ako ih ima] će zasvetleti

- pritisni [enter] da potvrdiš izabrane zone ili predhodno ako hoćeš da menjaš pritisni dugmad koja odgovaraju broju zona koje želiš.

    - bajpas podsećanje

dozvoljava korisniku da izvrši bajpas istih zona koje su predhodno bile bajpas,

dodirom na dugme.

kako da koristim bajpas podsećanje

1.pritisni [byp] dugme

2.unesi [ pristupni kod]

- pritisni [byp] dugme

po želji modifikuj pritiskom na dugmad koja odgovaraju zoni koju želiš da promeniš.

- pritisni [enter]

  - korisnički pristupni kodovi

spektra 1727 ima 9 pristupnih kodova.8 su na raspolaganju korisnika. korisničke kod opcije su preprogramirane [vidi tabelu 4 na strani 14].

samo se pomoću master koda mogu programirati pristupni kodivi.

kako da programiram pristupne kodove

- pritisni [enter]

- unesi [master kod] 123456

- unesi dve cifre sekcije vidi tabelu

- unesi novi 4 ili 6 cifreni [pristupni kod] enter svetli. ponovi korak 3 da programiraš sledeći kod

- pritisni [clear] da izađeš.

kako da izbrišem pristupne kodove

- ponovi korake od 1 do 3 [vidi gore]

- pritisni [force] dugme, po jednom za svaku cifru pristupnog koda [4 ili 6 puta] dok tastatura emituje potvrđujući bip.

tabela 4; programirane opcije za korisničke kodove

sekcije   koris.kod   prome.koda   reg.uklj.   isključ.   bajpas uklj.   stej uklj. fors uklj.

[1]            insta.kod

[2]            master kod         *                      *                   *                     *                            *                  *

[3]            kod   01                                         *                   *                     *                            *                  *

[4]            kod   02                                         *                   *                     *                            *                  *

[5]            kod   03                                         *                   *                     *                            *                  *

[6]            kod   04                                         *                   *

[7]            kod   05                                         *                   *

[8]            kod   06                                         *                   *

[9]            kod   07                                         *

  - panik alarm

ako je programiran, odmah aktivira alarm posle pritiska i držanja /1/ i /3/ dugmeta dve sekunde. vidi 4.4 [isključeno].

  - alarmov memorijski displej

zone koje su imale alarm dok je sistem bio uključen biće u memoriji. posle isključenja sistema, pritisni [mem] dugme. da izađeš iz memorije pritisni [clear] dugme. kontrolna tabla će izbrisati memoriju svaki put kad se sistem uključi.

zona /5/ će svetleti ako je alarm aktiviran u zonu tastature ili je okinut tamper prekidač na tastaturi [vidi 2.10]. kontrolna tabla ne pravi razliku izmedju njih. zona /8/ će svetleti ako je pritisnut panik prekidac [vidi 4.4].

  - programiranje zona zvonjenja

pritisni i drži dugme /1/ i /5/ 3 sekunde da aktiviraš ili deaktiviraš zvonjenje zona od 1-6. npr; pritisni i drži /1/ da uključiš zvonjenje zone /1/. ako tastatura emituje potvrđujući bip zvono je uključeno za tu zonu. ako tastatura emituje odbijajući bip zvono je isključeno za odgovarajuću zonu.

  - utišavanje tastature

pritisni i drži [clear] dugme 3 sekunde  da uključiš  ili isključiš utišavanje tastature. kad je utišana daje bip samo kad je dugme pritisnuto i kada emituje odbijajući ili potvrđujući bip.  sve ostale bip funkcije su isključene.

v o d i č   z a    p r o g r a m i r a nj e

da se programira spektra 1727 kontrolna tabla,koristi tastaturu da uneseš programming mode kao što je dole pokazano.

kako da unesem programming mode

- pritisni [enter]

- unesi svoj [ installer code]  /000000/ ili [sistem master code] /123456/

- unesi dva broja [sekcije] koji hoćeš da programiraš

- unesi odgovarajuće [data]

k o r i s n i č k i    k o d o v i

sekcije od /02/ do /09/ mogu biti programirane sa system master code [vidi 5.4]

sekcije

[1]        [enter] + [trenutni installer kod] + [01] + novo 4 ili 6 cifreni instal. kod

[2]        sistem master code

[3]        korisnički kod       01

[4]        korisnički kod       02                  sekcije od [2] do [9]  mogu biti programirane

[5]        korisnički kod       03                  samo sa system master code

[6]        korisnički kod       04                   [enter]+[system master code]+[sekcija]+

[7]        korisnički kod       05                   novi četvoro ili šestocifreni kod

[8]        korisnički kod       06

[9]        korisnički kod       07

s i s t e m s k i    t a j m e r i

sekcije

[10]      -----/-----   io-tajmer /od 00 do 99 sekundi/      30 sek.

[11]      ----/------   uo-tajmer  /od 00 do 99 sekundi/   45 sek.

[12]      ----/------   isključenje zona /od 00 do 99 minuta/   4 minuta.

kako da programiram  pgms

- pritisni [enter]

- unesi [installer code]

- unesi [13]

- unesi jedan broj koji predstavlja aktivaciju / deaktivaciju za event for pgm 1.

- unesi jedan broj koji predstavlja aktivaciju /  deaktivaciju za event for pgm 2.

tabela 5; pgm  programiranje

opcije                          pgm 1                                                      pgm 2

prvi broj                                              drugi broj

[0]                               izlazno odlaganje [io]                   izlazno odlaganje [io]

[1]                               uključenje                                        uključenje

[2]                               spremno                                              spremno

[3]                               pg ključ                                              pg ključ

[4]                               požarni alarm                                   požarni alarm

[5]                               alarm                                                   alarm

[6]                               treptanje                                          treptanje

[7]                               uo/io/alarm                                         uo/io/alarm

[8]                               io/uključeno                                      uo/alarm

[9]                               regularno uključenje                  uo/alarm

[13]     ------/--------          pgm 1 / pgm 2    [3/3]

z o n e      p r o g r a m i r a nj a

kako da programiram zone

- pritisni [enter]

- unesi [installer code]

- unesi dva broja /sekcije/ koje predstavljaju zonske opcije / sve zone su vo-zone/

- izaberi zone pritiskajući odgovarajuće dugme. osvetljena=zonska opcija uključena za zonu.

- pritisni [enter]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sekcije   zonske opcije     inputs   z1   z2   z3   z4   zone tastature        požar

zones     1     2     3     4                   5                            6

pritisni   [1]  [2]  [3]  [4]                 [5]                          [6]

[14]       bajpas uključ.                      [  ]  [  ]  [  ]  [  ]                 [  ]

[15]       24h provala*                          [  ]  [  ]  [  ]  [  ]                 [  ]                          [  ]

[16]       instant*                                   [  ]  [  ]  [  ]  [  ]                 [  ]

[17]       prateća*                                  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]                 [  ]

[18]       stej zona                                [  ]  [  ]   [  ]  [  ]                 [  ]

uo                             sekcije [15],[16] i [17] moraju biti isključene iz izabranih zona

npr; za uo na zoni /1/, isključi /1/ u sekcijama od [15] do [17].

fors zona              programiraj zonu kao bajpas sekcija [14]

* zonske opcije 24h zona, instant zona i prateća zona ne mogu biti programirane u istoj zoni. svaka zona može biti programirana samo sa jednom od ovih zonskih opcija.

s i s t e m s k e    o p c i j e

sekcija [19]   sistem opcija

opcije                                                   off                                                         on

[1]      zonska brzina                 [] brza zona /20ms/                              [] spora zona /200ms/

[2]      ne iskorišćeno                [] n/a                                                        [] n/a

[3]      uantač uklj.[opc.5]        [] regularno uključenje                [] stej uključenje

[4]      dužin.korisn.koda          [] 6 cifara                                              [] 4 cifre

[5]      uantač uklj.[opc.3]        [] isključeno                                       [] uključeno

[6]      panik digmad[1][3]            [] isključeno                                        [] uključeno

[7]      auto fors uključ.         [] isključeno                                        [] uključeno

[8]      stej uklju.sa svim         [] isključenje                                      [] uključeno

zonama kao uo-zone

enter

sekcija [20]  sistem opcija

opcije                                                   off                                                           on

[1]     reset džamper                    [] isključeno                                        [] uključeno

[2]     neiskorisceno                     [] n/a                                                        [] n/a

[3]     output alarm.releja        [] dezaktivirano alarmom               [] aktivirano alarmom

[4]     zona 6 je definis. kao        [] 24h zona                                             [] požarna zona

[5]     neiskorišćeno                     [] n/a                                                        [] n/A

[6]       neiskorišćeno                   [] n/a                                                        [] n/a

[7]       neiskorišćeno                   [] n/a                                                        [] n/a

[8]       neiskorišćeno                   [] n/a                                                        [] n/a

enter