////spECTrA 1728

UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE

UL CE

_______________________________________________________________________________________________

VERZIJA SOFTVERA 1.2

kako da programiram sistem?

Spectra serija kontrolnih panela može biti programirana koriščenjem WinLoad Softwera ili koriščenjem tastature povezane na Spectra kontrolni panel. Za informacije o WinLoad Softweru, molimo Vas pogledajte Uputstvo za Instaliranje & Reference Spectre. Da programirate Spectra kontrolni panel koriščenjem tastature, morate ući u Mod Programiranja kao što je prikazano niže. Kada je jednom kontrolni panel programiran, možete koristiti Paradox Memory Key da kopirate sadržaj iz programiranog kontrolnog panela u jedan ili više kontrolnih panela (pogledajte stranu 5).

METOD UNOŠENJA PODATKA JEDNOM CIFROM (Heksadecimalno i Decimalno)

Unos Podatka Jednom Cifrom se koristi u svim sekcijama izuzev ovih specificiranih u Metodu Programiranja Izborom Višestruke Karakteristike. Nakon unošenja metoda programiranja kao što je opisano iznad, iste sekcije se zahtevaju da unesete Decimalne vrednosti od 000 do 255. Ostale sekcije zahtevaju da unesete Heksadecimalne vrednosti od 0 do F. Zahtevani podatak će biti jasno prikazan u ovom uputstvu. Kada unesete zadnju cifru u sekciji, kontrolni panel će ga automatski zapamtiti i preći na sledeću sekciju. Sa izuzetkom sekcija 001 do 016, gde nakon unošenja prve dve cifre, kontrolni panel će prekinuti Programiranje Izbora Višestruke Karakteristike.

Tabela 1: Tabela Decimalnog i Heksadecimalnog Programiranja

| Vrednost i akcija | Šta treba da Pritisnem | Šta Vidim |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10-Zonska LED | 16-Zonska LED | LCD |
| Vrednosti 1 do 9 | [1] do [9] | [1] do [9] | [1] do [9] | [1] do [9] |
| A | [0] | [0] | [10] | A |
| B | [STAY] | [STAY] | [11] | B |
| C | [BYP] | [BYP] | [12] | C |
| D | [MEM] | [MEM] | [13] | D |
| E | [TBL] / [TRBL] | [TBL] | [14] | E |
| F | [PG] / [FNC1] | [PG] | [15] | F |
| Obriši cifru | [FORCE] | Prikazuje sledeću cifru ili sledeću sekciju |
| Izađi bez Pamćenja | [CLEAR] | [ENTER] treperi | [ARM1] & [STAY1] trepere | ‘’SECTION [ ] ’’ |
| Zapamti Podatak | [ENTER] | Prelazi na sledeću sekciju |

#### METOD PROGRAMIRANJA IZBOROM VIŠESTRUKE KARAKTERISTIKE

Sekcije: [001] do [016], [127] do [138], [302] do [348], [610], [650] do [651]

Nakon unošenja moda programiranja kao što je opisano iznad, svaka opcija od [1] do [8] će predstavljati specifičnu karakteristiku ili opciju. Pritisni taster koji odgovara željenoj opciji i odgovarajuće svetlo će se upaliti ili opcioni broj će se pojaviti na LCD displeju. Ovo znaći da je opcija ukljućena. Pritisnite taster ponovo da nestane odgovarajuće svetlo ili se izgubi cifra sa LCD displeja, time, se iskljućuje opcija. Molimo Vas zabeležite da pritiskanje [FORCE] tastera će postaviti svih 8 opcija na ‘’off’’. Pritisnite tastere toliko puta koliko je potrebno dok svih 8 opcija u trenutnoj sekciji nebudu postavljene. Kada su opcije postavljene, pritisnite [ENTER] taster da zapamtite i pređete na sledeću sekciju.

MOD PRIKAZA PODATKA (Samo LED tastatura)

U Modu Prikaza Podataka možete pregledati programirani sadržaj svake sekcije po jednu cifru. Nakon unošenja izabrane 3-cifarne sekcije (pogledaj korak 3 u ‘’Da uđete u Mod Programiranja’’ na predhodnoj strani), pritisnite [ENTER] taster da uđete u Mod Prikaza Podataka. Ovaj mod neće raditi sa sekcijama korišćenjem Metoda Programiranja Izborom Višestruke Karakteristike (pogledajte predhodnu stranicu).

#### PARADOX MEMORIJSKI KLJUČ

Kopira programirani sadržaj jednog Spectra kontrolnog panela u Paradox Memorijski Kljuć. Potom kopirani sadržaj Paradox Memorijskog Kljuća u toliko Spektra kontrolnog panela koliko je potrebno. Svaki kontrolni panel se programira za manje od 3 sekunde.

Ako koristite Memoriski kljuć da upišete u Spectr-u 1758 ili 1758EX, moraćete da ućitate daljinske kontrole (pogledajte stranu 28).

Ućitavanje u ODREDIŠTNI Kontrolni Panel

- Uklonite AC i baterijsko napajanje sa kontrolnog panela.

- Postavite Memorijski Ključ u serijski konektor oznaćen sa ‘’KEY’’ na Spectra kontrolnom panelu na kome želite da ućitate sadržaj memorijskog kljuća.

- Vratite AC i baterijsko napajanje.

- Uđite u instalerski mod programiranja, unesite sekciju [900], zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu.

- Kada tastatura emituje ‘’bip potvrde’’, uklonite Memorijski Ključ.

Kopiranje u Memorijski Ključ iz IZVORNOG Kontrolnog Panela

- Uklonite AC i baterijsko napajanje sa kontrolnog panela.

- Postavite Memorijski Ključ u serijski konektor oznaćen sa ‘’KEY’’ na Spectra kontrolni panel iz koga želite da kopirate. Budite sigurni da je kratkospajać za zaštitu upisivanja postaljen na Memorijskom Ključu.

- Vratite AC i baterijsko napajanje.

- Uđite u instalerski mod programiranja, unesite sekciju [902], zatim pritisnite [ENTER] za potvrdu.

- Kada tastatura emituje ‘’bip potvrde’’, uklonite Memorijski Ključ. Uklonite kratkospojnik na Memorijskom Ključu ako neželite da slućajno upišete novi sadržaj preko starog.

##### PROGRAMIRANJE ZONA

Kada programirate zone molimo Vas zapazite da Spektra kontrolni paneli dodeljuju zone u zavisnosti gde su detektori u sistemu povezani (pogledaj Tabelu 2 niže).

Tabela 2: Tabela Prepoznavanja Zona

| Uređaj povezan na koji ulaz? | 1725EX BEZ ATZ |  | 1725 SA ATZ |  | 1728EX 1758EX BEZ ATZ |  | 1728 1758 SA ATZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulaz 1 Kontrolnog Panela = Ulaz 2 Kontrolnog Panela = Ulaz 3 Kontrolnog Panela = Ulaz 4 Kontrolnog Panela = Ulaz 5 Kontrolnog Panela = Ulaz 1 Kontrolnog Panela = Ulaz 2 Kontrolnog Panela = Ulaz 1 Kontrolnog Panela = Ulaz 2 Kontrolnog Panela = Ulaz 3 Kontrolnog Panela = Ulaz 4 Kontrolnog Panela = Ulaz 5 Kontrolnog Panela = Ulaz 6 Kontrolnog Panela = Ulaz 7 Kontrolnog Panela = Ulaz 8 Kontrolnog Panela = | Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 N/A Zona 6* Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15 |  | Zona 1 & 6 Zona 2 & 7 Zona 3 & 8 Zona 4 & 9 N/A Zona 11* Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15 Zona 16 N/A N/A N/A N/A |  | Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 N/A Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15 |  | Zona 1 & 6 Zona 2 & 7 Zona 3 & 8 Zona 4 & 9 Zona 5 & 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15 Zona 16 N/A N/A N/A N/A |

Nota: Kod 1725EX zona 5 nepostoji. Kod 1725 zone 5 i 10 nepostoje

#### ŠTA SU ULAZI PROŠIRENJA?

Postoji ukupno osam raspoloživih ulaza na proširenju. Svaki hardverski ulaz na Modulu Proširenja Zona ili bezžičnom predajniku korišćenjem Liberator Bezžičnog Bas Modula može biti dodeljen ulazu proširenja. Ulazi proširenja mogu biti korišćeni u bilo kojoj kombinaciji. Na primer, možete dodeliti ćetiri bezžična predajnika kao 4 hardverska ulaza na proširenju. U zavisnosti koliko se modula za proširenje koriste, kontrolni paneli nemogu podr\ati više od osam ulaza proširenja. Ulazi modula proširenja se dodeljuju kao što sledi:

###### SPC-319 Liberator Bezžićni Bas Modul

Bezžićni predajnici se dodeljuju sekcijama [601] do [608] kontrolnog panela koji predstavljaju ulaze 1 do 8 proširenja respektivno. Pogledajte Dodeljivanje Bezžićnih Predajnika na strani 22.

###### SPC-ZX4 i SPC-ZX8 Moduli proširenja zona

Senzori povezani na ulazne terminale Z1 do Z4 modula SPC-ZX4 ili Z1 do Z8 modula SPC-ZX8, predstavljaju ulaze 1 do 8 proširenja respektivno. Molimo Vas  da zapamtite da ulazi modula moraju biti dozvoljeni u sekciji [651] kontrolnog panela. Pogledajte Dodeljivanje Bezžićnih Predajnika na strani 22.

Nemojte dodeljivati uređaje sa različitih modula istom ulazu proširenja. Na primer, nemojte dodeliti bezžične predajnike sekciji [651], a potom povezati senzor na ulaz Z1 SPC-ZX8 i dozvoliti opciju [1] u sekciji [651].

[FORCE] taster = prazan

Sekcija # 		Opis		    Definicija Zone	Dodeljivanje Particije		   Opcija Zone

Prva Cifra		       Druga Cifra		Izbor Karakteristika

[001] = Zona 1: _________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[002] = Zona 2: _________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[003] = Zona 3: _________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[004] = Zona 4: _________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[005] = Zona 5: _________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[006] = Zona 6: _________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[007] = Zona 7: _________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[008] = Zona 8: _________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[009] = Zona 9: _________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[010] = Zona 10: ________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[011] = Zona 11: ________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[012] = Zona 12: ________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[013] = Zona 13: ________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[014] = Zona 14: ________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[015] = Zona 15: ________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

[016] = Zona 16: ________________		_____			_____			1 2 3 4 5 6 7 8

Difolt = Prazno	Difolt = 1	Difolt	=	1&2	on

SISTEMSKA VREMENA

Sekcija #	Decimalna Vrednost (000-255)	Opis	Difolt vrednost

[050]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 1)	600 msec.

[051]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 2)	600 msec.

[052]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 3)	600 msec.

[053]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 4)	600 msec.

[054]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 5)	600 msec.

[055]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 6)	600 msec.

[056]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 7)	600 msec.

[057]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 8)	600 msec.

[058]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 9)	600 msec.

[059]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 10)	600 msec.

[060]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 11)	600 msec.

[061]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 12)	600 msec.

[062]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 13)	600 msec.

[063]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 14)	600 msec.

[064]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 15)	600 msec.

[065]	__/__/__x10 msec.	BRZINA  ZONE (ZONA 16)	600 msec.

NOTA: Ako je ATZ dozvoljeno (sekcija [132], taster [5], nemojte postavljati brzinu zone manju od 50 msec. jer to može prouzrokovati lažne alarme.

[066]	__/__/__sekundi (000=sledi stop događaj)	PGM1 VREME	5 sec.

[067]	__/__/__sekundi (000=sledi stop događaj)	PGM2 VREME (SAMO 1758/EX)	5 sec.

[068]	__/__/__sekundi (000=sledi stop događaj)	OPŠTE PGM VREME (POGLEDAJ 23&26)	5 sec.

[069]	__/__/__sekundi	ULAZNO KAŠNJENJE 1	45 sec.

[070]	__/__/__sekundi	ULAZNO KAŠNJENJE 2	45 sec.

[071]	__/__/__sekundi	IZLAZNO KAŠNJENJE 1	30 sec.

[072]	__/__/__sekundi	IZLAZNO KAŠNJENJE 2	30 sec.

[073]	__/__/__minuta (000=nema sirene)	VREME RADA SIRENE 1 PARTICIJE	4 min.

[074]	__/__/__minuta (000=nema sirene)	VREME RADA SIRENE 2 PARTICIJE	4 min.

[075]	__/__/__x 15 minuta (000=zabranjeno)	VREME BEZ KRETANJA 1 PARTICIJE	Zabranjeno.

[076]	__/__/__x 15 minuta (000=zabranjeno)	VREME BEZ KRETANJA 2 PARTICIJE	Zabranjeno.

[077]	__/__/__ sekundi (min.= 10 sec.)	KAŠNJENJE SA SEKRETARICOM 	Zabranjeno.

[078]	__/__/__ (000= nejavlja se; max.=15 zvona)	BROJ ZVONA 	8 zvona.

[079]	__/__/__x 2 sec. (min.=32 sec.) 	VREME TLM SMETNJE	32 sec.

[080]	__/__/__sekundi	KAŠNJENJE U PRENOSU ALARMA	Zabranjeno.

[081]	__/__/__(000= 16; max. 16)	MAKSIMALAN BROJ POKUŠAJA	8 pokušaja.

[082]	__/__/__sekundi	VREME IZMEĐU POKUŠAJA	20 sec.

[083]	__/__/__sekundi	PEJĐER KAŠNJENJE	5 sec.

[084]	__/__/__sekundi (min.10sec.)	INTELIGENTNO KAŠNJENJE	48 sec.

[085]	__/__/__sekundi	KAŠNJENJE RECENT CLOASING	Bez kašnjenja.

[086]	__/__/__minuta	KAŠNJENJE U RAPORTU AC GREŠKE	15 min.

[087]	__/__/__dana (000=zabranjeno)	AUTOMATSKI TEST RAPORT	Zabranjen.

[088]	__/__/__(001-127=+1 do +127 sec.)	PODEŠAVANJE SATA	Zabranjen.

(128-255=-1 DO – 127 sec.)

[089]	__/__/__(000=zabranjeno; max.=15)	BROJAĆ AUTOMATSKOG SHUTDOWN	5.

[090]	__/__/__minuta (000=zabranjeno)	KAŠNJENJE U PONAVLJANJU ALARMA	Zabranjeno.

[091]	__/__/__(000=zabranjeno)	BROJAĆ PONAVLJANJU ALARMA	Zabranjeno.

[110]	__/__:__/__Sati (00-23) & Min. (00-59)	AUTOMATSKI TEST RAPORT	Zabranjeno.

[111]	__/__:__/__Sati (00-23) & Min. (00-59)	VREME AUTO UKLJ. – PARTICIJE 1	Zabranjeno.

[112]	__/__:__/__Sati (00-23) & Min. (00-59)	VREME AUTO UKLJ. – PARTICIJE 2	Zabranjeno.

KAKO DA SETUJEM PROGRAMIJABILNE IZLAZE

###### Sekcija #	Grupa Događaja #	Pod-Grupa #	Particija #

[120] =PGM1 Start Događaja	__/__	__/__	__/__

[121] =PGM1 Stop Događaja	__/__	__/__	__/__

Može biti korišćen kao sledeći Start Događaja ako

sekcija [066] je programiran sa vrednošću razlićitom

od 000.

[122] =PGM2 Start Događaja	__/__	__/__	__/__

[123] =PGM2 Stop Događaja	__/__	__/__	__/__

Može biti korišćen kao sledeći Start Događaja ako

sekcija [067] je programiran sa vrednošću razlićitom

od 000.

[124] =Global PGM Start Događaja	__/__	__/__	__/__

[125] =Global PGM Stop Događaja	__/__	__/__	__/__

Koristi se da aktivira PGMs na modulu proširenja

i LCD tastaturama

(pogledaj stranu 22 i stranu 25).

| Grupa Događaja # | Pod-Grupa # |
| --- | --- |
| 00 = Zona OK | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |
| 01 = Zona Otvorena | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |
| 02 = Status Particije | 00 = Sistem nije spreman (samo Particija 1) 01 = Sistem spreman (samo Particija 1) 02 = Kontinualni Alarm u Particiji 03 = Impulsni Alarm u Particiji 04 = Impulsni i Kontinualni Alarm u Particiji 05 = Alarm u Particiji Završen 06 = Squawk Sirene Aktiviran (samo Particija 1) 07 = Squawk Sirene Deaktiviran (samo Particija 1) 99 = Bilo koja Pod-Grupa |
| 03 = Globalno Iskljućivanje sa Korisnićkim Kodom | 01-48 = Korisnićki Kodovi 001 do 048 99 = Bilo koji Korisnićki Kod |
| 04 = Specijalno Opšte Isključivanje | 00 = Iskljućivanje sa WinLoad Softverom 01 = Iskljućivanje sa Tasterom 99 = Bilo koja Pod-Grupa |
| 05 = Događaji Koji se Ne-Raportuju | 00 = Smetnja na Telefonskoj Liniji (samo Particija 1) 01 = [PG] ili [FNC1] taster je pritisnut (samo Particija 1) 02 = Trenutno Ukljućivanje 03 = Stay Ukljućivanje 04 = Forsirano Ukljućivanje 05 = Brzi Izlaz (Samo Forsirani & Regularni) 06 = Greška u Komunikaciji sa PC (samo Particija 1) 07 = Ponoć (samo Particija 1) 08 = Uzemljenje startovano (samo Particija 1) 99 = Bilo koja Pod-Grupa (samo Particija 1, osim 02 do 05 |
| 06 = Ukljućen/Iskljućen Daljinskom Kontrolom | 01-08 = Daljinske Kontrole 1 do 8 99 = Bilo koja Daljinska Kontrola |
| 07 = Taster Pritisnut na Daljincu (pogledaj opcije tastera ‘’B’’ na strani 27) | 01-08 = Daljinac 1 do 8 99 = Bilo koja Daljinska Kontrola |
| 08 = Taster Pritisnut na Daljincu (pogledaj opcije tastera ‘’C’’ na strani 27) | 01-08 = Daljinac 1 do 8 99 = Bilo koja Daljinska Kontrola |

| Grupa Događaja # | Pod-Grupa # |
| --- | --- |
| 09 = Taster Pritisnut na Daljincu (pogledaj opcije tastera ‘’D’’ na strani 27) | 01-08 = Daljinac 1 do 8 99 = Bilo koja Daljinska Kontrola |
| 10 = Programirno Bajpasovanje | 01-48 = Korisnićki Kod 001 do 048 99 = Bilo koji Korisnićki Kod |
| 11 = Korisnik Aktivirao PGM | 01-48 = Korisnićki Kod 001 do 048 99 = Bilo koji Korisnićki Kod |
| 12 = Zone sa Kašnjenjem u Prenosu Opcija Dozvoljena je Breached | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |
| 13 = Ukljućen sa Korisničkim Kodom | 01-48 = Korisnićki Kod 001 do 048 99 = Bilo koji Korisnićki Kod |
| 14 = Specijalno Ukljućenje | 00 = Automatsko Ukljućenje (vremensko/bez kretanja) 01 = Late to Cloase (greška u automatskom ukljućenju) 02 = Automatsko ukljućenje Bez Kretanja 03 = Parcijalno Ukljućivanje (stay, forsirano, trenutno, bajpas) 04 = Ukljućivanje jednim dodirom 05 = Ukljućivanje WinLoad Softverom 06 = Ukljućivanje Tasterom 99 = Bilo koji Korisnićki Kod |
| 15 = Iskljućen sa Korisničkim Kodom | 01-48 = Korisnićki Kod 001 do 048 99 = Bilo koji Korisnićki Kod |
| 16 = Iskljućen Nakon Alarma sa Korisničkim Kodom | 01-48 = Korisnićki Kod 001 do 048 99 = Bilo koji Korisnićki Kod |
| 17 = Poništen Alarma sa Korisničkim Kodom | 01-48 = Korisnićki Kod 001 do 048 99 = Bilo koji Korisnićki Kod |
| 18 = Specijalno Iskljućenje | 00 = Poništeno Automatsko Ukljućenje (vremensko/bez kretanja) 01 = Iskljućen sa WinLoad Softverom 02 = Iskljućivanje Tasterom 03 = Rezervisano za Kasnije Korišćenje 04 = Iskljućivanje nakon alarma sa WinLoad Softverom 05 = Iskljućen nakon alarma sa Tasterom 06 = Poništen Alarm sa WinLoad Softverom 07 = Poništem Alarm sa Tasterom 99 = Bilo koji Korisnićki Kod |
| 19 = Zona Bajpasovana pri Ukljućenju | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |
| 20 = Zona u Alarmu | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |
| 21 = Požarni Alarm | 03 = Zona 3 99 = Bilo koja Zona |
| 22 = Zona u Alarmu Restaurirana | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |
| 23 = Požarni Alarm Restauriran | 03 = Zona 3 99 = Bilo koja Zona |
| 24 = Specijalni Alarm | 00 = Panika Opasnosti 01 = Dodatna Panika 02 = Požarna Panika 03 = Recent Cloasing 04 = Auto Zone Shutdown 05 = Alarm Iznuđivanja 99 = Bilo koji Korisnićki Kod |
| 25 = Auto Zona Shutdown | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |
| 26 = Tamper Zone | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |
| 27 = Tamper Zone Restauriran | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |

| Grupa Događaja # | Pod-Grupa # |
| --- | --- |
| 28 = Sistemske Smetnje | 01 = AC Izgubljen: samo nakon Isteka Kašnjenja Greške u Napajanju (samo Particija 1) 02 = Neispravna Baterija (samo Particija 1) 03 = Potrošnja struje prekoraćena (samo Particija 1) 04 = Sirena troši previše struje (samo Particija 1) 05 = Sirena odkaćena (samo Particija 1) 06 = Izgubljen ćasovnik (samo Particija 1) 07 = Smetnja u Požarnoj petlji (samo partcija 1) 08 = Slaba Baterija u Bezžićnim Predajnicima (samo partcija 1) 09 = Greška na Modulu (samo partcija 1) 10 = Greška na Štampaću (samo partcija 1) 11 = Greška u Komunikaciji (samo partcija 1) 99 = Bilo koja Pod-Grupa (samo Particija 1) |
| 29 = Sistemske Smetnje | 00 = TLM restauriran (samo Particija 1) 01 = AC Restaurirano (samo Particija 1) 02 = Greška na Bateriji nestala (samo Particija 1) 03 = Prekoraćena potrošnja struje prestala (samo Particija 1) 04 = Sirena netroši previše struje (samo Particija 1) 05 = Sirena vraćena (samo Particija 1) 06 = Ćasovnik Programiran (samo Particija 1) 07 = Smetnja u Požarnoj petlji odklonjena (samo partcija 1) 08 = Baterija u Bezžićnim Predajnicima dobra (samo partcija 1) 09 = Greška na Modulu nestala (samo partcija 1) 10 = Greška na Štampaću nestala (samo partcija 1) 11 = Greška u Komunikaciji nestala (samo partcija 1) 99 = Bilo koja Pod-Grupa (samo Particija 1) |
| 30 = Specijalni Raporti | 00 = Sistem pušten u rad (samo Particija 1) 01 = Test Raport (samo Particija 1) 02 = Pristup WinLoad Softverom (samo Particija 1) 03 = Pristup WinLoad Softverom završen (samo Particija 1) 04 = Instaler ušao u Mod Programiranja (samo Particija 1) 05 = Instaler izašao iz Moda Programiranja (samo Particija 1) 99 = Bilo koja Pod-Grupa (samo Particija 1) |
| 31 = Izgubljena Supervizija Bezžičnog Predajnika | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |
| 31 = Obnovljena Supervizija Bezžičnog Predajnika | 01-16 = Zone 1 do 16 99 = Bilo koja Zona |

SISTEMSKE OPCIJE

Tamnije = Difolt vrednost

SEKCIJA [127]: Opšte Opcije

###### Opcija	OFF	ON

[1]	Particije	Zabranjene	Dozvoljene

[2]	Dužina Šifre	6-cifara	4-cifre

[3]	Zvućno Upozorenje Smetnje na Tastaturi	Zabranjene	Dozvoljene

[4]	Zakljućan Master Kod	Zabranjene	Dozvoljene

[5]	Struja punjenja baterije	350mA	700mA

[6]	Korisnićki Kod 048 je Kod Prisile	Zabranjene	Dozvoljene

[7]	Alarmno Rele Sledi (samo 1758/EX)	Izlaz Sirene	Opšti PGM

[8]	Normalni Status PGM1	Normalno Zatvoren N.C.)	Normalno otvoren

SEKCIJA [128]: Opšte Opcije

###### Opcija	OFF	ON

[1]	Panika 1: Tasteri [1] & [3]	Zabranjene	Dozvoljene

[2]	Panika 2: Tasteri [4] & [6]	Zabranjene	Dozvoljene

[3]	Panika 2: Tasteri [7] & [9]	Zabranjene	Dozvoljene

[4]	Panika 1: Tihi ili Zvućni	Tihi	Zvućni

[5]	Panika 2: Tihi ili Zvućni	Tihi	Zvućni

[6]	Panika 3: Tihi ili Požarni	Tihi	Požarni

[7]	Supervizija Tampera Tastatura 1	Zabranjene	Dozvoljene

[8]	Supervizija Tampera Tastatura 2	Zabranjene	Dozvoljene

SEKCIJA [129]: Opšte Opcije

###### Opcija	OFF	ON

[1]	Opcija Aktivira PGM2 Izlaz*	Kontinualni	Impulsni (flesh)

[2]	PGM2 daje impuls svakih 30sec.Ako je Sistem Uklj.*	Zabranjene	Dozvoljene

[3]	PGM2 daje impuls kod Ukljućenja, 2 kod Iskljućenja	Zabranjene	Dozvoljene

[4]	SPC-ZX4/8 Supervizija Modula Proširenja 	Zabranjene	Dozvoljene

[5]	SPC-319 Supervizija Bezžićnog Modula	Zabranjene	Dozvoljene

[6]	SPC-319 Supervizija Prazne Baterije Bezžićnog Modula	Zabranjene	Dozvoljene

[7]	Kasniju Upotrebu	N/A	Dozvoljene

[8]	Normalni Status PGM2	Normalno Zatvoren N.C.)	Normalno otvoren

*samo 1758 i 1758EX

SEKCIJA [130]: Opcije Ukljućivanja/Iskljućivanja

###### Opcija	OFF	ON

[1]	Regularno Ukljućivanje Jednim-Dodirom	Zabranjene	Dozvoljene

[2]	Stay Ukljućivanje Jednim-Dodirom	Zabranjene	Dozvoljene

[3]	Forsirano Ukljućivanje Jednim-Dodirom	Zabranjene	Dozvoljene

[4]	Programiranje Bajpasovanja Jednim-Dodirom	Zabranjene	Dozvoljene

[5]	Nemogućnost Ukljućivanja ako je Baterija slaba	Zabranjene	Dozvoljene

[6]	Nemogućnost Ukljućivanja sa Tamper Smetnjom	Zabranjene	Dozvoljene

[7]	Sirena Squawk kod Uklj./Isklj. sa Tastaturom	Zabranjene	Dozvoljene

[8]	Tastatura bipće u toku Vremena Izlaza	Zabranjene	Dozvoljene

SEKCIJA [131]: Opcije Ukljućivanja/Iskljućivanja

###### Opcija	OFF	ON

[1]	Raport Iskljućenja	Uvek	Samo Nakon Alarma

[2]	Regularno Iskljućivanje prelazu u Forsirano	Zabranjene	Dozvoljene

[3]	Sirena Squawk kod Uklj./Isklj. sa Daljincem	Zabranjene	Dozvoljene

(mora biti dozvoljeno po UL standardu)

[4]	Nema Izlaznog Kašnjenja Kod Uklj. Daljincem	Zabranjene	Dozvoljene

[5]	Nema Bipa u toku Izlaza i Sirena nema squawk ton Kod 	Zabranjene	Dozvoljene

Stay Ukljućivanja

[6]	Restriktivno Uklj. kod Gubitka Supervizije Bezžićnih	Zabranjene	Dozvoljene

Predajnika

[7]	Sirena Squawk kod Uklj./Isklj. sa Tastaturom	Da	Ne

[8]	Tastatura bipće u toku Vremena Izlaza	Normalno Zatvoren N.C.)	Normalno otvoren

Tamnije = Difolt vrednost

SEKCIJA [132]: Opcije Zona

###### Opcija	OFF	ON

[1] & [2]	pogledaj tabelu	pogledaj tabelu

pogledaj tabelu	pogledaj tabelu

[3]	Generiše Tamper ako je detektovana Bajpasovana Zona	Da	Ne

[4]	EOL Otpornik	Bez EOL	Koristi EOL Otpornik

[5]	ATZ Dupliranje Zona (opciono)	Zabranjene	Dozvoljene

[6]	Raport Pestauracije Zone	Na prestanak Sirene	Na zatvaranje Zone

[7] &	[8]	pogledaj tabelu	pogledaj tabelu

pogledaj tabelu	pogledaj tabelu

SEKCIJA [133]: Opcije Particije 1

###### Opcija	OFF	ON

[1]	Automatsko ukljućenje u određeno vreme	Zabranjene	Dozvoljene

[2]	Automatsko ukljućenje bez kretanja	Zabranjene	Dozvoljene

[3]	Automatsko ukljućivanje = Regularno ili Stay	Regularno Ukljućivanje	Stay ukljućivanje

[4]	Kasnije koriščenje	N/A	N/A

[5]	Kasnije koriščenje	N/A	N/A

[6]	Kasnije koriščenje	N/A	N/A

[7]	Prebacuje u Stay Ukljućivanje ako nije uneto kašnjenje	Zabranjene	Dozvoljene

[8]	Kasnije koriščenje	N/A	N/A

SEKCIJA [134]: Opcije Particije 2

###### Opcija	OFF	ON

[1]	Automatsko ukljućenje u određeno vreme	Zabranjene	Dozvoljene

[2]	Automatsko ukljućenje bez kretanja	Zabranjene	Dozvoljene

[3]	Automatsko ukljućivanje = Regularno ili Stay	Regularno Ukljućivanje	Stay ukljućivanje

[4]	Kasnije koriščenje	N/A	N/A

[5]	Kasnije koriščenje	N/A	N/A

[6]	Kasnije koriščenje	N/A	N/A

[7]	Prebacuje u Stay Ukljućivanje ako nije uneto kašnjenje	Zabranjene	Dozvoljene

[8]	Kasnije koriščenje	N/A	N/A

# Text boxes

Opcije Prepoznavanja Tampera

[1]   [2]

OFF  OFF – Zabranjeno (Difolt)

OFF  ON   - Kada je iskljućen: GENERIŠE SAMO SMETNJU

Kada je ukljućen: Sledi Tip Alarmne Zone(str. 7)

ON  OFF   - Kada je iskljućen: GENERIŠE TIHI ALARM

Kada je ukljućen: Sledi Tip Alarmne Zone(str. 7)

ON  ON     - Kada je iskljućen: GENERIŠE ZVUČNI ALARM

Kada je ukljućen: Sledi Tip Alarmne Zone(str. 7)

01 = Particija 1

02 = Particija 2

99 = Bilo koja Particija

Pod-Grupa

Primer: sekcija [089] = 05 03 02: ovo znaći da će PGM1 biti aktivan kad god je particija 2 Stay ukljućena.

Difolt Instalaterski Kod: 000000 (pogledajte sekciju [281] na strani 20)

Difolt Master Kod: 123456 (pogledajte sekciju [301] na strani 21)

Da uđete u Mod Programiranja:

KORAK 1: Pritisnite [ENTER]

KORAK 2: Unesite Vaš [INSTALATERSKI KOD]

KORAK 3: Unesite 3  cifre [SEKCIJE] koju želite da programirate

KORAK 4: Unesite zahtevane [PODATKE]

Kako da Programirate zone?

KORAK 1: Pritisnite [ENTER] taster

KORAK 2: Unesite Vaš [INSTALATERSKI KOD] (Difolt: 000000)

KORAK 3: Unesite 3  cifre [SEKCIJE]

KORAK 4: Unesite jednu cifru iz tabele Definicija Zone

KORAK 5: Unesite jednu cifru iz tabele Dodeljivanje Particije

KORAK 6: Unesite jednu ili više cifara iz tabele Opcije Zona

KORAK 7: Pritisnite [ENTER] taster

DEFINICIJA ZONE

Prazna – Zona Zabranjena

1 – Ulazno kašnjenje 1

2 – Ulazno kašnjenje 2

3 – Sledi me

4 – Trenutna

5 – 24 h Provalna

Keyswitch ulaza ako je 2 zona

24 h Požarna ako je 3 zona

6 – 24 h Buzer

Zakašnjena Požarna ako je 3 zona

DODELJIVANJE PARTICIJI

Prazno – Zona Zabranjena

1 – Particija 1

2 – Particija 2

OPCIJE ZONA

- Auto Shutdown Zone

- Zonu moguće bajpasovati

- Stay Zona

4 -  5 – Tip Alarmne Zone

off  off  Zvućna Alarmna (kont.)

on  on   Zvućna Alarmna (impulsna)

on  off   Tihi Alarm

on  on    Generiše samo raport

6 – 	Inteligentna Zona

7 – 	Zakašnjeno slanje alarma

8 - 	Force Zona

OPCIJE KEYSWITCHA

Samo za 2 zonu = keyswitch zona

1 – off = Maintained

on = Momentalna

2 – off = Regularno ukljućenje

on = Stay ukljućenje

Opcije Supervizije Bezžićnog Predajnika

[7]   [8]

OFF  OFF – Zabranjeno (Difolt)

OFF  ON   - Kada je iskljućen: GENERIŠE SAMO SMETNJU

Kada je ukljućen: Sledi Tip Alarmne Zone(str. 7)

ON  OFF   - Kada je iskljućen: GENERIŠE TIHI ALARM

Kada je ukljućen: Sledi Tip Alarmne Zone(str. 7)

ON  ON     - Kada je iskljućen: GENERIŠE ZVUČNI ALARM

Kada je ukljućen: Sledi Tip Alarmne Zone(str. 7)