# Прорачун тракастог транспортера

За прорачун тракастог транспортера потребни су следећи полазни подаци:

- Капацитет транспортера Q [t ⁄ h],

- Густина (запреминска маса) транспортованог материјала

ρ [t⁄m3],

- Највеће димензије комада (крупноћа зрна) amax, dmax [mm],

- Карактеристике линије транспортера (растојање између центара добоша, дужине хоризонталних и вертикалних делова траке, углови нагиба.....).

ß

1.  Класирани шљунак густине ρ = 1,8 [t ⁄ m3] , крупноће зрна до dmax = 50 [mm], транспортује се тракастим транспортером чији угао нагиба износи β= 18 0. Висина подизања материјала износи H = 10 [m]. Капацитет транспортењра износи Q= 160 [t/h], а дужина  хоризонталне деонице износи Lh2 = 20 [m]. Брзина траке износи v = 1,2 [m⁄s]. Истовар се обавља преко крајњег добоша. При истовару нема истоварних колица.

## А. Ширина траке транспортера (B)

С обзиром да је ширина траке, која се одређује садржана у капацитету транспортера, из тога следи:

Θ = A.v.ρ

где је:

– површина попречног пресека материјала.

- aко је трака у облику жлеба:

- aко је трака равнa>

Усваја се - површина попречног пресека материјала када    је трака у облику жлеба.

v = 1,2 [m/s] – брзина траке,

ρ =1,8  [t/m3] – густина транспортног материјала.

Уврштавањем података добија се:

Θ = A.v.ρ = 3600 . 0,11 B2 .ρ , па је:

[m]

## Провера ширине траке:

Пошто се преноси крупнији материјал мора се вршити провера ширина траке.

- провера задовољава, јер је:

B= 0,43 [m] > B  = 0,2 [m].

Из табеле (III – 10), страна 227 (С. Тошић) – усваја се стандардна ширина траке B = 500 [mm]

## Б. Одређивање потребне снаге електромотора

Снага на погонском  вратилу тракастог транспортера одређује се из израза:

где је:

Q = 100 [t / h] – капацитет транспортера,

Lh –  дужина хоризонталне пројекције траке тракастог транспортера, са које је очито:

Lh = Lh1 + Lh2

tgß= H / Lh1 , па је:   Lh1 = H / tgß = 10 / tg1800 = 30,8 [m], то је:

Lh = Lh1 + Lh2= 30,8 + 20 = 50,8 [m].

B = 500 [mm] – ширина траке,

v = 1,2 [m / s] –  брзина траке,

k1 =1,1 – за L = (30 – 50) [m] – коефицијент завистан од дужине транспортера - Таблица III – 27, страна 232.

k2 = 1 – коефицијент истовара (када нема истоварних колица на транспортеру).

k3 = 0 – коефицијент којим се узима у бзир утрошак енергије при истовару  преко крајњег добоша.

Уврштавањем података добија се:

При степену искоришћења електромотора: ηEM = 0,8  следи:

PEM = P/ ηEM = 6,9 / 0,8 = 8,6 [KW] – снага на вратилу електромотора.

В. Израчунавање вучне силе у траци и броја уметака траке:

Укупна вучна сила на ободу  погонског добоша износи:

Fb = P / v

где је:

P = 6,9 [KW] – снага на вратилу погонског добоша,

v = 1,2 [m/s] – брзина траке.

Тада је:

Ова сила учествује на  одређивању укупне вучне силе у траци (Ft)

где је:

Fb – укупна сила на ободу погонског добоша,

e = 2,71 – основа прородног логаритма,

μ = 0,35 – коефицијент трења између траке и добоша -Табела (III – 7), αr = 1800 = π – угао обухвата траке на добошу изражен у радијанима.

Број уметака траке:

где је:

Ft – укупна вучна сила у траци:

к = 1.1 – коефицијент сигурности (за B = 500 [mm], je  n = (3 -6) слојева – Таблица 44, стр. 178 – С. Дедијер)

B = 0,5 [m] – ширина траке,

σm = 500 [N/cm2] – чврстоћа материјала - траке на кидање по1 [cm] – ширине уметка.

= 3,8

Z = 3,8 ,  усваја се број уметака траке: z = 4

## Г. Одређивање основних димензија добоша

Пречник погонског добоша

Dpdo = (120 – 150) z  = 125  4 = 500 [mm]

Пречник затезног добоша:

DZdob = 100 z = 100  4 = 400 [mm]

Дужина добоша:

Ldob = B + 100 = 500 + 100 = 600 [mm]