http://pdp.schaap-bros.de/pics/tuer-dran-od.jpg

Um an den Schließzylinder zu gelangen, muss man den Türgriff vollständig zerlegen. Das geht so:

Das Knopf des Schlosses eindrüchen, den markierten Stift mit einer kleinen Zange herausziehen


Jetzt zerlegt sich das Schloss in diese Teile (vorsicht, dass die Feder nicht alles in der Garage verstreut) :


Nun die markierte kleine Lasche eindrücken (sieht bei Euch etwas anders aus, da an diesem Zylinder ein Zapfen links von der Lasche abgebrochen ist) :


Der Schließzylinder kann herausgenommen werden:


Nun kann man alles sauber- und gängig machen.

Zum Zusammenbau alles in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen und in die Fassung drücken (die Form erlaubt nur jeweils eine Position) :


Den Stift wieder einsetzen:


Wie man einen Schließzylinder an den Schlüssel anpasst, wurde hier beschrieben:
inhalt.php?inhalt=posts&threadID=2649