Ulazni signal u MCU je Sin. Na pocetku ima tri impulsa koja poticu od smetnji, a potom se signal menja sa 0 na 1 uz nekoliko titraja. Oni se javljaju i kada Sin prelazi sa 1 na 0. U toku stabilnog stanja javlja se neka greska  kada Sin kratko vreme biva 0.

Sa Sempl su oznaceni trenuci kada se uzorkuje Sin. Trenuci uzorkovanja su u jednakim vremenskim koracima. To se najlakse postize ako se radi u interrupt-u.

Filt je jednobajtna varijabla u koju se siftanjem ulevo unosi logicko stanje sa ulaznog pina na koji je doveden signal Sin. Ova operacija se takodje radi u istom, pomenutom interrupt-u.

Kada je Filt = 0xFF tada se setuje bit Sfilt, a kada je Filt = 0x00 tada se resetuje bit Sfilt. I ova operacija se vrsi u pomenutom interrupt-u. Bit Sfilt moze biti u nekoj jednobajtnoj varijabli.

Ovo je NF filtriranje koje ima karakter dogitalnog NF filtra sa konacnim impulsnim odzivom.

Frekvencija uzorkovanja se mora podesiti prirodi signala Sin i zahtevima aplikacije. Vidi se da postoji kasnjenje, sto ukazuje na posojanje vremenske konstante ovakvog filtra. Vremenska konstanta je veca za veci broj bitova koji se sifta ulevo u varijabli Filt (koja moze biti i visebajtna), a time je i odziv filtra sporiji.

Sledeca slika ilustruje izgled bita Sfilt za 5 i 4 bita koja se siftaju ulevo.

Vidi se brzi odziv filtra, ali i snizavanje granicne frekvencije, tako da je slucaj Sfilt4 propustio gresku u signalu Sin.