SAMOGRADNJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE

Gradbeni Inštitut ZRMK

mag. Matjaž ZUPAN, univ.dipl.inž.fiz.

Energija in človek

Gospodinjstvo s štirimi družinskimi člani potrebuje letno 10 do 40.000 kWh energije za ogrevanje, 4 do 6.000 kWh za pripravo tople vode in 3 do 5.000 kWh električne energije za pogon gospodinjskih naprav, razsvetljavo, zabavno elektroniko in drugo.

Zmanjševanje rabe energije je bistveno za okolje (manj žveplovega dioksida, ogljikovega dioksida, pepela, prahu, ogljikovodikov, dušikovih oksidov itd.), pa tudi za ekonomijo tako posamezne družine, kot družbe v celoti (manjši uvoz fosilnih goriv, manjše potrebne investicije v nove energetske objekte itd.). Zmanjšanje rabe energije lahko dosežemo z učinkovito rabo in z izkoriščanjem obnovljivih virov energije.

Načini izkoriščanja sončne energije

Obnovljive vire energije lahko razdelimo v tri skupine:

- neposredno izkoriščanje sončnega sevanja (toplota, svetloba, fotovoltaika)

- posredni učinki sončnega sevanja (tekoče vode, veter, biomasa, ...)

- drugi viri (geotermalna energija, plima)

Najenostavnejša in najbolj razširjena uporaba obnovljivih virov je izkoriščanje sončne energije.

Hiša s sprejemniki sončne energije (SSE)

Sprejemniki sončne energije - samogradnja

Pri pripravi tople vode je pri nas že dolgo uveljavljeno ogrevanje vode s sončno energijo s pomočjo sprejemnikov sončne energije.

Glede na to, da je strošek vgradnje naprave za pripravo tople sanitarne vode s sončno energijo dokaj visok, se je v svetu pojavilo kar nekaj poskusov samogradnje SSE. Najbolj uspešen je avstrijski projekt, kjer so izdelali že preko 300.000 m2 SSE, projekt pa poteka tudi v večjem številu drugih držav. Tako smo ta projekt dobili tudi v Slovenijo, kjer samogradnja poteka od leta 1993.

V teku izvajanja projekta v Sloveniji so skupine samograditeljev v letih 1993 do 1997 izdelale 435 m2 SSE.

Način organiziranja skupine in dela v skupini

- prvi sestanek vseh zainteresiranih samograditeljev s predavanjem

- sestava skupine

- določitev posameznih funkcij znotraj skupine - vodje, finančnika, nabavnega

- dimenzioniranje posameznih naprav

- nabava materiala

- izbira prostora

- izdelava absorberjev

- montaža v manjših skupinah

- zaključni piknik in dogovor o nadaljnjem druženju

- Skupina pri montaži

Izkoristek SSE - tehnični podatki

V Avstriji so opravili meritve izkoristka SSE izdelanih v samogradnji in rezultati so povsem primerljivi s tovarniško narejenimi SSE enakega tipa.

Sprejemnik je dolg 2 m in širok 75 cm, skupna površina je 1.5 m2. SSE se sestavljajo v eno, dve oziroma več vrst eno nad drugo ali v poljubni drugi konfiguraciji.

Prednosti

Izdelava v samogradnji prinaša naslednje prednosti:

- nižja cena

- investitor se med izdelavo spozna s sistemom za ogrevanje vode s soncem, zato ga lahko sam vzdržuje in opravi manjša popravila

- sistem je dimenzioniran pod strokovnim vodstvom

- samograditelj pridobi nekaj ročnih spretnosti

- pomemben je tudi socialni vidik druženja enako mislečih ljudi, ki se zavedajo pomembnosti učinkvite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in to svoje prepričanje širijo v svoji bližnji okolici

- država kot celota rabi manj energijskih virov

- zmanjša se onesnaženje okolja

Dimenzioniranje naprave

Najbolj ekonomično je, da so sistemi dimenzionirani tako, da lahko izkoriščajo sončno energijo od začetka pomladi (marec) do konca jeseni (oktober), v času od novembra do februarja pa je, predvsem v kontinentalnem delu in kotlinah v Sloveniji, sončne energije premalo za učinkovito izkoriščanje. Potreba po sanitarni vodi je preko celega leta bolj ali manj enakomerna.

Za štiričlansko družino se najpogosteje uporablja 300 litrski kombiniran hranilnik toplote, ki ob normalni porabi tople vode zadostuje za dva dni. V kombiniranem hranilniku lahko vodo grejemo tudi s pomočjo kotla centralnega ogrevanja (pozimi) in z elektriko (dogrevanje poleti). Za tako velik hranilnik potrebujemo SSE površine 6 do 9 m2. V sončnem dnevu zadošča 6 m2, v delno oblačnih dneh ter spomladi in jeseni pa je večja površina priporočljiva. Kako veliko površino SSE bomo izbrali je odvisno od izračuna, cene SSE in ostalih zahtev uporabnika.

Shema vezave

Sistem je sestavljen iz naslednjih elementov:

# sprejemniki sončne energije

# povezovalne cevi, polnjene s sredstvom proti zmrzovanju

# hranilnik

# toplotni izmenjevalnik

# električni grelnik za dogrevanje

# črpalka

# regulacija z diferencialnim termostatom

# eden ali dva termomanometra

# raztezna posoda

# varnostni ventil

# protipovratni ventil

# odzračevalni lonček

# polnilno praznilna pipa

# zaporni ventil

Prikaz vezave sistema

V okviru projekta samogradnje izdelajo člani skupine sprejemnike sončne energije in jih vgradijo v streho. Povezavo s hranilnikom in vgradnjo vseh elementov, ki so potrebni, opravi strokovnjak.

Potreben material

Za izdelavo in montažo SSE v streho je potreben naslednji material:

- bakrena pločevina

- bakrena cev

- cin za spajkanje in tekočina za spajkanje

- solarni lak ali selektivni premaz

- lesene deske za podlogo

- lesene letve za okvir

- toplotna izolacija

- aluminijasti profil posebne oblike z naležno in vzmetno gumo za pritrjevanje stekla

- tesnilna votla guma in samolepljiva gumica za pod steklo

- zbirni vod - bakrena cev s priključki

- kaljeno steklo

- drobni material (vijaki, čistilne krpe, silikonski kit, L alu profil z gumo itd.)

Orodje za izdelavo SSE

Potrebno orodje

Orodje, ki ga skupina potrebuje za nemoteno je skupini samograditeljev na voljo v okviru projekta, nekaj manjših kosov orodja pa ima vsak kar doma.

Potreben prostor

Za izdelavo absorberjev potrebuje skupina prostor širine 4 do 5 m in dolžine 10 m. V primeru slabega vremena je dobrodošla večja garaža ali lopa, sicer pa lahko skupina dela na dvorišču. Potrebuje še vodo za pranje absorberjev in mesto za barvanje SSE na soncu. Tudi prostor za piknik ob koncu dela ni odveč.

Skupina pri delu

Potrebno znanje in velikost skupine

Znanje, ki je potrebno za izdelavo sprejemnikov in tudi za montažo, je pravzaprav le ročna spretnost, potrebna pa je predvsem volja za delo. Skupina se razdeli v več manjših skupin. Ena skupina reže pločevino, druga krivi cevi, tretja pripravlja vse za spajkanje, četrta spajka, peta čisti že gotove absorberje. Vse to je potrebno opraviti v enem dnevu in dovolj spretna skupina, ki ima najmanj 12 članov, lahko naredi tudi preko 50 absorbejev v enem dnevu. Naslednji dan je na vrsti le še barvanje, za kar pa so dovolj trije člani.

Pri montaži na streho se najprej zbere vsa skupina in opravi prvo montažo pod nadzorstvom, sledijo montaže v manjših skupinah.

Načini vgradnje

Sprejemnike sončne energije lahko vgradimo v streho (namesto kritine), kar je pri samogradnji najpogostejši in najenostavnejši način, lahko pa naredimo posebne okvirje (banje) in jih vgradimo prosto nad streho.

SSE lahko vgradimo tudi kot nadstrešek nad teraso ali nad vhodom, na vrtno uto, lopo ali barako, oziroma tam, kjer je najbolj primeren prostor, ki pa ne sme biti preveč oddaljen od hranilnika toplote.

Opis izdelave s slikami

Izdelava poteka pod strokovnim vodstvom, tako da ni težav z organizacijo skupine in nasveti. Potek je prikazan na slikah.

Krivljenje cevi

Spajkanje

Čiščenje

Barvanje

Opis montaže s slikami

Prikažimo najpogostejši način montaže pri samogradnji - to je vgradnja v streho. Najprej samograditelj razkrije del strehe, kamor bodo nameščeni SSE, nato sledi montaža.

Pritrjevanje okvirja

Povezava z zbirnim vodom

Pritrjevanje stekla

Na koncu mora krovec - klepar narediti še obrobe in dela na strehi so končana. Zadnji je na vrsti inštalater, ki poveže sprejemnike s hranilnikom in namesti vse potrebne elemente.

Potreben čas za izdelavo

Ocena porabe delovnih ur za izdelavo 5 SSE je naslednja:

# izdelava absorberjev 	12 ur

# barvanje absorberjev 	  2 uri

# priprava na strehi 	  9 ur

# montaža na strehi 	12 ur

# dokončanje montaže 	  8 ur

SKUPAJ 		43 ur

Ta čas je v povprečju potreben za 5 SSE, preračunano na 1 SSE je to 9 delovnih ur. Izračun porabe časa ne upošteva časa porabljenega za prevoze in sestanke.

Primeri samogradnje

Hiša s sprejemniki v eni vrsti

Hiša s sprejemniki v dveh vrstah

Cena

Cena SSE v samogradnji je odvisna od iznajdljivosti in komercialnih sposobnosti članov skupine, v dosedanjih skupinah je bil strošek za en SSE velikosti 1.5 m2 od 20.000,00 do 30.000 SIT, velja pa za SSE vgrajen v streho z vsemi potrebnimi pločevinastimi obrobami za preprečevanje zamakanja strehe in zbirnimi vodi, ki vodijo na podstrešje. Brez obrob in zbirnih vodov je cena cca 15.000 do 20.000 SIT.

Informacije

Informacije o nadaljnem poteku akcije samogradnje SSE so na voljo pri vodji projekta ali pa v energetsko svetovalnih pisarnah, ki trenutno delujejo v 21 krajih po Sloveniji. Naslov najbližje pisarne posreduje Gradbeni center Slovenije, tel. 061 1682 345.

Subvencije in druge oblike pomoči države

Glede na eno ključnih točk strategije rabe energije v Sloveniji - zmanjšanje porabe fosilnih goriv - daje Ministrstvo za gospodarske dejavnosti občasno subvencije za razne energijsko varčevalne akcije, med drugim tudi za izgradnjo naprav za ogrevanje vode s sončno energijo.

O načinu pridobitve subvencij se občani lahko informirajo na Ministrstvu za za gospodarske dejavnosti in tudi v energetsko svetovalnih pisarnah.

V okviru Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije je mogoče dobiti tudi ugoden kredit za financiranje izdelave naprave za pripravo tople vode s sončno energijo. Informacije in obrazci za pridobitev kredita so na voljo v bankah, dodatne informacije pa po telefonu 061 176 33 44.

Podrobnejše informacije o projektu lahko dobite:

- v pisarnah Energetsko svetovalne mreže ENSVET

- v Gradbenem centru, Dimičeva 9, Ljubljana, tel.: 1682 345

- na internetu http://www.gi-zrmk.si/

Izvajalec projekta: Gradbeni inštitut ZRMK, Dimičeva 12, Ljubljana

Vodja projekta: mag. Matjaž Zupan, dipl. ing. fiz., tel.: 1888 433, fax: 348 375