- nastavak dnevnika  Passivhaus – drugi deo

Materijali - zašto smo se odlučili za beton, a ne "prirodnije" materijale, 10.jul 2009.

Ovih dana lijemo betonsku ploču. Pošto postavimo pod na njega će ići 225mm poliuretana (eng. polyfoam) proizvođača Knauf. Međutim, zbog upotrebe betona trpimo kritike da se udaljavamo od svog koncepta zato što koristimo betonsku ploču i betonske blokove, a ne druge, prirodnije materijale.

Možda bismo, u idealnom svetu, koristili prirodne materijale kao što su bale slame, hemkrit ili nabijena zemlja za gradnju Denby Dale Passivhaus-a. Ovi materijali zahtevaju manju potrošnju energije u procesu proizvodnje i time stvaraju manju emisiju CO2. Neki materijali, kao što je drvo, takođe umanjuju CO2 „usisavajući“ ga tokom celog veka objekta.

Međutim, postoje brojni razlozi zašto se nismo odlučili za jedan od ovih materijala i ovu kuću zidamo betonom:

- cena - na ovom projektu radimo sa veoma ograničenim budžetom i betonski blokovi, mineralna vuna, podna ploča od nabijenog betona, i betonske ploče za pokrivanje krova predstavljaju najjeftinije, najpogodnije i najbrže za postavljanje i najpristupačnije materijale koji su nam bili na raspolaganju

- dostupno i poznato - betonski proizvodi mogu se naći svuda i izvođači su sa njima daleko bolje upoznati; želeli smo da ovaj projekat može predstavljati tipsko rešenje za potrebe masovne proizvodnje kuća

- toplotni kapacitet - želimo da imamo što je više moguće mase u omotaču kuće, a beton će omogućiti da se cela kuća ponaša kao pećina sprečavajući da toplota ulazi ili napušta objekat

- energija - tokom životnog veka Passivhaus-a, količina potrebne energije drastično je smanjena uštedama koje omogućava ekstremno niska potreba za energijom za grejanje prostora u odnosu na konvencionalne kuće

- klimatske promene su tema sa kojom moramo da se borimo, a građevinska industrija je prilagođena materijalima koji su rasprostranjeni u ovom trenutku. Tržište je dobro opremljeno i upoznato sa sendvič zidovima, betonskim blokovima i opekom/kamenom. Nećemo moći da koristimo bale slame za 300.000 kuća koje nameravamo da gradimo prema ovom uzoru. Dakle, govori se samo o pragmatičnosti.

foto: članovi tima na sastanku, s desna na levo - Andy Nutall, Stevie Gruszka, Callum Weston, Jay Wilson and Jude Wilson (rukovodilac gradilišta)

Takođe, bavili smo se i problemom utopljavanja temelja, a naš rukovodilac gradilišta Jude Wilson predložio je da polistirenske ploče koristimo kao oplatu umesto drveta čime smo dodatno umanjili troškove u konačnom zbiru.

Na ilustracijama ispod prikazani su detalji izolacije temeljnog zida i mrtve ploče.

legenda: 1 - 10cm armirano-betonska ploča; 2 - 225mm PU termoizolacija; 3 - laki termoizolacioni blokovi; 4 - 225mm temeljna stopa; 5 - izolacija temeljnog zida (max. skupljanje 2% za 50 godina - BS EN 1606); betonski blokovi kao zaštita izolacije

| detalj - izolacija mrtve ploče i temeljnog zida | detalj - izolacija konstrukcije oko otvora |
| --- | --- |

### Koliko košta jedna Passivhaus kuća? Predračun za Denby Dale pasivnu kuću

01.06.2009.

Denby Dale Passivhaus projekat u zapadnom Jorkširu biće jedna od prvih kuća u Velikoj Britaniji izgrađenih i sertifikovanih po Passivhaus standardu.

Biće oblikovana u duhu lokalne arhitekture, kao četvorosobna stambena jedinica površine 118m2. Kuća će trošiti oko 90% manje energije za grejanje od prosečne kuće u Velikoj Britaniji, tj. 15kWh/m² godišnje, u odnosu na  150kWh/m² godišnje koliko je prosek.

Više o Passivhaus standardu možete saznati u tekstu PassiveHaus – osnovni saveti i alati za projektovanje pasivne kuće.

Osnovna ideja projekta je da pokaže kako Passivhaus objekat može biti sagrađen bez previše novca ukoliko su radovi prepušteni stručnoj ekipi planera i izvođača. Zato projekat vodi Green Building Company (odsek za gradnju firme Green Building Store, ćerke firme kompanije Environmental Construction Products, osnovane 1995. godine i specijalizovane za primenu zelenih rešenja u građevinarstvu).

Dodatnu potporu pruža sajt magazina Building koji svake nedelje u toku izvođenja radova objavljuje blogove vođe projekta Bill Butcher-a, sa posebnom pažnjom okrenutom ka izazovima koji se pojavljuju tokom gradnje Passivhaus objekta na Ostrvu.

Ovaj dnevnik je preveden na našem sajtu u tekstu Dnevnik jednog Passivhaus gradilišta - Denby dale Passivhaus UK (ovaj tekst možete pronaći klikom na link ovde).

Predračun za Denby Dale kuću, 1. jun, 2009. godine

Napomena: sve cene su prikazane u evrima 
po kursu od 17.7.2009. godine (1 funta = 1,164 evra)

Iskop zemlje, temelji, temeljni zidovi i ploča:

- iskop, priprema terena, iskop temelja i odvoženje otpada: 3.889,02 €

- beton u temeljima: 1.387,87 €

- sendvič zid 10cm laki blokovi (7KN), 30cm polistirena (XPS, DOW Floormate 200), zidani prirodni kamen sa 10cm betona: 6.539,53 €

- betonska mrtva ploča, 22,5cm poliuretana, radonska barijera, 10cm betonske ploče sa A252 armiranjem: 9.412,34 €

Sendvič zidovi, konstrukcija i spoljašnja stolarija:

- sendvič zid - 10cm betonskih blokova, 3x10cm ploča mineralne vune, bazaltne zidne obloge, prirodni kamen zidan krečnim malterom, armirano-betonski nadvratnici i natprozornici: 30.483,1 €

- 10cm betonski blokovi za unutrašnje pregrađivanje: 3.427,75 €

- čelična konstrukcija kao nosač krova na severozapadnoj strani kuće iznad velikih staklenih površina: 1.746,01 €

- 302mm drvene grede za međuspratnu konstukciju: 3.314,28 €

- prozori i vrata: 26.736,5 €

Krovna konstrukcija, pokrivač i završni radovi na krovu:

- krovne rešetke, 50cm (!) mineralne vune, membrana za vetar, zaptivanje, betonski crep sa žlebovima, drveni opšiv fronta krova, oblaganje strehe furnirima i čelični galvanizovani oluci: 11.634,4 €

Unutrašnji radovi - međuspratna konstrukcija, stepenište, unutrašnja stolarija i unutrašnji zidovi:

- Ploče iverice preko međuspratne drvene konstrukcije (greda), zatvoreno stepenište od mekog drveta (eng. - softwood, npr. četinari) sa balustradama, OSB ploče za oblaganje međuspratne tavanice sa donje strane, unutrašnja vrata, oblaganje zidova i unutrašnja sokla (karakteristična za ostrvske enterijere - prim.prev.): 13.200,8 €

- unutrašnji pregradni zidovi sa zvučnom izolacijom: 997,3 €

Završni radovi - malterisanje i gips-plafoni:

- 15mm maltera za unutrašnje malterisanje u dve ruke preko svih betonskih blokova, i gipsane ploče (12,5mm) za plafone i oblogu drvenih delova konstrukcije: 10.324,0 €

Instalacije, KGH uređaji, mokri čvorovi i podovi:

- kupatila: 9.894,07 €

- kuhinja: 5,820,04 €

- elektro-instalacije: 7.565,05 €

- grejanje prostorija i vode (gas): 3.492,02 €

- Mehanički uređaji za ventilaciju i grejanje (MVHR - Mechanical Ventilation with Heat Recovery; kliknite ovde da pogledate jedan primer uređaja - PDF http://nuaire.co.uk/IandM/671307.pdf): 5.587,24 €

- alkoholna peć za zagrevanje vazduha koji se upumpava u prostorije: 1.164,00 €

- drveni laminat za oblaganje podova: 2.910,02 €

Spoljašnji radovi:

- drenaža: 2.910,02 €

- ostava: 1.746,01 €

Ukupno: 164.182 €

Napomena: prosečna cena stambene nekretnine na britanskom tržištu u maju 2009. godine iznosila je 259,428.90 i to 400.000 evra za slobodnostojeću kuću, 227.578 za dvokuću, 205.695 za kuću u nizu i 231.210 evra za stan (izvor BBC, 11.maj 2009. godine). Iako u ovde predstavljeni predračun nije ušla cena placa, jasno je da je gradnja kuće po Passivhaus standardu u rangu cene konvencionalne gradnje, i da jedinu značajnu razliku predstavlja komfor, buduće uštede i manji uticaj na zagađenje.

Uskoro sledi nastavak dnevnika...