Audiopretpojacalo ZA KVALITETAN ZVUK Predbozicne guzve u gradu sve su blize. Kako biste ih izbjegli pripremite na vrijeme sve sto vam treba za stvaranje dobrog blagdanskog ugodaja. Medu vaznim stvarima na koje treba misliti je i glazba. Za potpuno prepustanje tom uzitku osim dobrog pojacala neophodno vam je i kvalitetno pretpojacalo. Jednostavna pretpojacala sa dva tranzistora, kakva se uglavnom upotrebljavaju, najcesce nisu dovoljno kvalitetna. Imaju veliko izoblicenje, losu regulaciju boje tona, a zbog suma tijekom reprodukcije cini vam se kao da ste u blizini slapova. Zakretanjem osovine bilo kojeg regulatora najcesce se zacuje krcanje uslijed loseg ili ostecenog ugljenog sloja. Imate li takvo ili slicno pretpojacalo odmah ga se rijesite i izradite pretpojacalo kojim cete se ponositi. To je izvedivo i za ljude pliceg dzepa, jer sve elektronicke komponente za gradnju ovog pretpojacala ne kostaju vise od 150 kuna. Cijena nije prevelika, pogotovo ako se radi o stereopretpojacalu sljedecih znacajki: • harmonicko izoblicenje u frekvencijskom opsegu od 20 Hz do 20 kHz manje od 0,15 %, • frekvencijski opseg od 20 Hz do 400 kHz, • odnos signal/sum bolji od 70 dB, • odvajanje kanala bolje od 70 dB, • regulacija dubokih tonova: ± 15 dB kod 40 Hz, • regulacija visokih tonova: -19 ...+17 dB kod 16 kHz, • regulacija glasnoce: -80 dB...+22 dB, • maksimalni izlazni napon: 4,5 V, • ulazna impedancija: 50 kW • najmanji ulazni napon: 200 mV, • najveci ulazni napon: 1,5 V. I jos nesto: za razliku od svih dosadasnjih pretpojacala ovo, iako je rijec o stereoizvedbi, ima jednostruke potenciometre zahvaljujuci novom nacinu regulacije unutar integriranog kruga TDA 1524A. Pritom kvaliteta potenciometara uopce nije vazna, jer se pomocu njih samo upravlja radom sklopova unutar integriranog kruga. Kroz potenciometre ne prolazi audiosignal, pa ne moze doci do krcanja koje je toliko uobicajeno kod jednostavnih pretpojacala s nekvalitetnim regulatorima. Uredaj se sastoji od ulaznog sklopa, sklopa regulatora i izlaznog stupnja. U ulaznom dijelu je dvostruko operacijsko pojacalo TL 072. Iako bi se na ovo mjesto moglo staviti i kvalitetnije operacijsko pojacalo, odabranim integriranim krugom postize se posve zadovoljavajuca kvaliteta, a uz nisku cijenu. Istosmjerni napon odvaja se od izmjenicnog veznim kondenzatorima C1, C4 te C2 i C5. Sljedeci stupanj zapravo je samo srce pretpojacala. Ovdje se postavlja integrirani krug TDA 1524A kojeg proizvodi tvrtka Phlips (Valvo). Unutar integriranog kruga smjesteni su svi sklopovi potrebni za rad stereopretpojacala. Radom pojedinih sklopova upravlja se promjenom napona na odgovarajucim ulaznim prikljucnicama regulatora. Svi regulatori spojeni su paralelno i prikljuceni jednim krajem na izvor referentnog napona od 4 V (prikljucnica 17), a drugim preko diode na zajednicki minus napona napajanja. Pomicanjem osovina potenciometra mijenjaju se naponi na ulaznim prikljucnicama sklopova za regulaciju, a time i pojacanje pojedinih pojacala unutar integriranog kruga. Kada su svi regulatori u srednjem polozaju, napon na svim klizacima je otprilike 2 V, pojacanje svih upravljackih pojacala unutar integriranog kruga jednako je jedinici, a frekvencijska karakteristika je potpuno linearna. Pomicanjem klizaca pojedinih potenciometara mijenja se upravljacki napon pojedinih pojacala za regulaciju i tako mijenja pojacanje i korekcija frekvencijske karakteristike cijeloga sklopa. Izlazni signal iz integriranog kruga TDA 1524A vodi se najprije na promjenjive otpornike kojima se dodatno regulira pojacanje pojedinog kanala, a zatim neposredno na ulaze operacijskih pojacala LM 358. Kako su invertirajuci ulazi ovih pojacala spojeni neposredno s izlaznom prikljucnicom, njihovo ukupno pojacanje jednako je jedinici. Ovi sklopovi ne sluze, dakle, za pojacanje vec za odvajanje izlaznih prikljucnica pretpojacala od integriranog kruga TDA 1524A te za transformaciju impedancije. Kao sto je to ucinjeno i na samom ulazu sklopa pretpojacala i ovdje se za odvajanje istosmjernog napona od izmjenicnog upotrebljavaju kondenzatori C21 i C22. Svi elementi pretpojacala, osim sklopa za napajanje, postavljaju se na tiskanu plocicu velicine 125 x 65 mm. Radi jednostavnije montaze cijeloga sklopa pretpojacala u kutiju, svi su regulatori smjesteni s iste strane tiskane plocice. Pri izradi kutije dobro odmjerite razmake osovina potenciometara i na prednjoj ploci izbusite rupe promjera 6,5 mm. Tiskanu plocicu preko odstojnika pricvrstite na dno kutije tako da osovine potenciometara prolaze kroz otvore na prednjoj ploci. Ovakvim nacinom montaze izbjeci cete mukotrpno pricvrscivanje potenciometara na prednju plocu i njihovo povezivanje s izvodima na tiskanoj ploci. Sve je sada jednostavno i brzo. Za samo nekoliko minuta tiskana plocica moze se ugraditi, ali i izvaditi iz kucista. Imate li samo jedan izvor signala, primjerice CD, na straznju stranu kucista dovoljno je montirati cetiri prikljucnice, dvije za ulaz lijevog i dvije za desni kanal. Za vise izvora signala stavite preklopnik s onoliko dvostrukih kontakata koliko je izvora signala. Preklopnik pricvrstite na prednju plocu, dok se na straznju stranu kucista ugraduje potreban broj ulaznih prikljucnica. Kako se radi o pretpojacalu kojim se obraduju NF signali razmjerno velike amplitude, mjesto postavljanja ispravljackog sklopa nije kriticno. Ipak, ako za to postoji mogucnost, sklop ispravljaca udaljite od tiskane plocice pretpojacala za barem 5 centimetara. Sklop za napajanje je posebna cjelina i njega smjestite na plocicu dimenzija 45x88 mm. Na plocicu mozete postaviti transformator od 2,5 ili 3,5 VA, ovisno o tome koji transformator uspijete nabaviti. Inace, i jedan i drugi su posve dovoljni za napajanje sklopa pretpojacala, jer je njegova ukupna potrosnja otprilike 50 mA. Nakon zavrsene montaze i spajanja svih jedinica i komponenti, jos jednom provjerite rad cijeloga sklopa. Na ulaz prikljucite izvor NF signala, a izlaz spojite s ulaznim prikljucnicama pojacala. Regulatore postavite u srednji polozaj i ukljucite napon napajanja. Ako je sve ucinjeno kako treba, iz zvucnika se cuje jasan zvuk. Promjenjivim otpornicima RT1 i RT2 moze se korigirati nivo signala pojedinog kanala. Preostaje vam jos samo provjera rada regulatora P1 do P4, a potom uzivajte u glazbi, sto vam omogucuje upravo nacinjeni uredaj. Shema spoja stabilizatora napona Na plocicu stabilizatora mozete staviti transformator snage 2,5 ili 3,5 VA. Raspored elemenata na tiskanoj plocici stabilizatora. Tiskana plocica izradena je tako da su svi regulatori smjesteni s jedne strane. Raspored elemenata na tiskanoj plocici. Shema spoja stereo pretpojacala s integriranim krugom TDA 1524A. POTREBAN MATERIJAL ZA ISPRAVLJAC C1, C4 100 nF 63 V C2 470 µF 25 V C3 47 µF 16 V IC1 LM7815 D1, D2, D3, D4 1N7007 TR1 220 V/15 V 2,5 ili 3,5 VA OSTALO Tiskana plocica BART 373A Lemni stupici 4 kom. POTREBAN MATERIJAL ZA PRETPOJACALO R1, R2, R3, R4 100 k� 0,25 W R5 5,6 k� 0,25 W R6, R7 10 k� 0,25 W R8 2,2 k� 0,25 W R9, R10 33 k� 0,25 W R11, R12 100 � 0,25 W P1, P2, P3, P4 47 k� pot. lin. RT1, RT2 47 k� trom PT 10/O C1, C2, C4, C5, C21, C22 1µF 63 V C3, C6, C7, C8, C9, C20 100 nF 63 V C10, C15 56 nF 63 V C11 220 nF 63 V C12, C14 15 nF 63 V C13 100 µF 16 V C16, C17, C18, C19 2,2 µF 16 V IC1 TL072 IC2 TDA1524A IC3 LM358 D1, D2 1N4148 OSTALO Tiskana plocica BART 373 Lemni stupici 10 kom.