POJAČALO  200-500W

Izlazna snaga	200-500w

Napon napajanja	Vidi tabelu

Harmonijska izobličenja	0,01%

Intermodulaciona izobličenja	0,01%

Propusni opseg	5Hz-50kHz

Odnos signal/šum	110dB

Damping faktor	200

Ulazna osjetljivost	1v

Ulazna otpornost	33k

Otpor zvučnika	4Ω

Pojačavač snage je visoke klase, potpuno univerzalne primjene, od instrumentalnih pojačavača, preko profesionalnih razglasnih sistema do HI-FI uređaja. Univerzalnost ovog pojačavača proizilazi iz njegove konstrukcije koja je poznata i gradi se širom svijeta u raznim varijantama i sa minimalnim izmjenama u električnoj šemi.

Višegodišnja primjena i izrada ovog pojačala u  dosta primjeraka  dokazuje veoma visok  kvalitet i konstrukcije i  performansi ovog pojačala. Pojačavač je moguće, sa datom šemom i sa odgovarajućim izmjenama  vrijednosti nekih komponenti izraditi sa snagama od 100 do 800W, za impedanse zvučnika od 2 do 8 Ω.

Ulazna osjetljivost pojačavača je 1V i ona je određena otpornikom R3. Povećanjem vrijednosti otpornika R3, može se smanjiti ulazna osjetljivost i obrnuto. Minimalna vrijednost otpornika R3 iznosi 330 Ω.

Za one koji  žele da eksperimentišu daćemo kratko uputstvo za postupak prilikom prvog uključivanja pojačavača na napajanje i podešavanje mirne struje.

Pojačavač  priključujemo na napajanje preko žičanih otpornika od 100 Ω, 2-5w i mjerimo pad napona na njima, koji ne smije biti veći od 3V u protivnom u pojačalu postoji neka greška nastala lošim lemljenjem, ugrađivanjem neispravnih elemenata, pogrešno okrenut neki od poluprovodnika ili sl.

Poslije  pronalaženja i otklanjanja nedostataka postupak uključenja ponoviti i mjeriti padove napona na žičanim otpornicima. Napon na izlazu za priključenje zvučnika  mora biti 0v. Zatim provjeravamo napone napajanja OP, na nožicama 4 i 7 (-15v i +15v). Na nožici 6 IC treba da bude napon oko -3,5v. Pad napona na R16 i R18 treba da je oko 0,6v. Trimer TP1 staviti skroz ulijevo. Izmjeriti padove napona  na R21 i R22, oni treba da budu manji od 0,5v  u suprotnom R19 smanjiti na 820 Ω. Sada priključujemo izlazne tranzistore i podešavamo mirnu struju, zaokretanjem TP1 udesno, tako da na žičanim otpornicima  R23 i R24 budu padovi napona 5 puta veći (u mv), od vrijednosti žičanih otpornika ( na primjer za žičane otpornike od 0,12 Ω pad napona na njima treba da bude 6mv). Time smo podesili mirnu struju po izlaznom ztanzistoru na 5mA. Za upotrebu pojačavača kao HI-FI uređaja, podešavamo veću mirnu struju 10-20mA.

Montažna šema

R1   =  5k6	C1   =  220n (470n)                       T1  =  BD 140

R2   =  33k	C2   =  1n     (470p)                       T2  =  MJE 15031*

R3   =  vidi tekst	C3   =  C4  =  22uF /25v               T3  =  MJE 15030*

R4   =  2k7	C5   =  10uF tantal                        T4  =  MJE 15030*

R5   =  33k	C6   =  100uF/63v                         T5  =  MJE 15031*

R6   =  R7   =  vidi tekst	C7   =  100uF/63v                         T6  =  BD 139

R8   =  R9   =  100Ω	C8   =  100uF/63v

R10 =  R11 =  vidi tekst	C9   =  100uF/63v                     T7 – T12 = MJ 15003

R12 =  150Ω	C10 =  15n

R13 =  27k	C11 =  100uF/10v

R14 =  1k5	C12 =  100n

R15 =  470Ω	C13 =  33p

R16 =  68Ω	C14 =  100n/100v

R17 =  27k	C15 =  100n/100v

R18 =  68Ω

R19 =  1k	TP1 =  470Ω

R20 =  470Ω	IC1  =  TL 071

R21 =  R22 =  68Ω	Z1  =  Z2  =15v

R23 =  R24 =  vidi tavelu	D1  =  D2 = DUS

R25 -  R29  =  kao i R23 i 24

Za C1 i C2 su date vrijednosti za korišćenje pojačavača za ozvučavanje. Za HI-FI date su

vrijednosti  u zagradama

*Za napone ispod +/- 60v mogu se koristiti  BD 243C/BD 244C

ISPRAVLJAČ

Jedan od  najvažnijih komponenti u pojačalu je mrežni dio, jer je on bitan za kvalitet zvuka. Najbolje rezultate daje ispravljač sa stabilisanim naponom, ali kako je cijena takvog ispravljača izuzetno visoka   i  ispravljač  sa slike će zadovoljiti sve kriterijume za kvalitetan zvuk ovog pojačala.

Najbolji transformator koji nema štetne posledice na pojačavač i sa kojim se postiže ušteda prostora je torusni transformator koji se lako nabavlja i na domaćem tržištu. Napon na sekundaru transformatora i njegova snaga data je u priloženoj tabeli zavisno od snage samog pojačavača.

Kapacitet elektrolita ispravljača je veoma bitan za snagu pojačala ili kvalitet zvuka koji se ogleda u gubljenju dubokih tonova u reprodukciji. U tabeli su date vrijednosti elektrolita koji su dovoljno dimenzionisani, ali  oni mogu da budu i veći. Grec treba da bude dimenzionisan na 10A.

| Snaga pojačavača | Napon transformatora | Snaga transformatora | Kapacitet elektrolita |
| --- | --- | --- | --- |
| 200w/4 Ω | 2x36v | 300w | 2x10.000uF/80v |
| 300w/4 Ω | 2x44v | 400w | 2x15.000uF/80v |
| 400w/4 Ω | 2x49v | 550w | 2x20.000uF/100v |
| 500w/4 Ω | 2x54v | 650w | 2x20.000uF/100v |

| Snaga | Izlazni tranzistori | R6,R7,R10,R11 | R23 i R24 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200W | 4x MJ 15003* | 3k3/0,25w | 0,27Ω/5W | 820 Ω |
| 300W | 4x MJ 15003 | 4k7/0,25w | 0,12 Ω/5W | 680 Ω |
| 400W | 6x MJ 15003 | 5k6/0,25w | 0,18 Ω/5W | 560 Ω |
| 500W | 8x MJ 15003 | 5k6/0,25w | 0,22 Ω/5W | 470 Ω |

* Dobro radi i sa 6x KD 503

Napomena: Ovo pojačalo zaista radi i to dobro. Izradio sam ga u više komada i svi su uvijek dali dobre rezultate. Nijesam radio veće snage od 300W. Štampanu ploču sam dizajnirao sam i crtao starinskim metodama, olovkom na papiru potom rapidografima na pausu. Izgleda zaista dobro. Moguće ju je uraditi samo foto postupkom (flomasteri ne dolaze u obzir).  Zainteresovanima mogu poslati nacrt štampane ploč  kao i ostale podatke za snage do 800W.

Lutovac Miodrag, Berane, Crna Gora

e-mail: lutovac-ba@cg.yu