- umesto akumulatora na punjac prikjuciti izvor napajanja sa mogucnoscu regulacije. Paralelno izvoru vezati opterecenje 27E/5W.

- izvor napajanja podesiti na 13,8V

- potenciometar P1 postaviti na minimalnu vrednost I ukljuciti punjac

- potenciometar P1 podesiti tako da LED D1 pocne da svetli I klizac ostaviti u tom polozaju.