# TIP KUĆE - GEOTERMIČKA  KUĆA, UKOPANA U ZEMLJU

U knjizi "How To Build Your Own Underground Home - (Malestrom)", prepunoj decenijskog iskustva graditelja kuća koje su potpuno pod zemljom, naišli smo na sledeće podatke.

Najefikasnija i najisplativija izolacija količine zemlje koja se može naneti preko krova, je 5 stopa feet (oko 1.524 m), jer daje 90% osobina kao da ste stavili 10 stopa zemlje (oko 3.05 m). Posle 5 stopa (oko 1.524 m), da bi se dostigao svaki procenat drastično raste cena ojačavanja betona, pa to nema smisla sa praktične strane.

Da bi ste dostigli uvek istu temperaturu i leti i zimi dubina je 35 stopa (oko 10.67 m), ali već sa krovom od 4 stope zemlje (oko 1.524 m) i 10 inch (oko 25.4 cm) betona temperatura bez grejanja zimi neće pasti ispod 46 F (oko 8.3 oC). Ako se koriste grejna tela poput šporeta i sijalica temperatura naravno raste.

U radovima drugog graditelja kuća koji koristi PAHS tehnologiju, o kojoj će kasnije biti reči nailazimo na sledeće podatke:

- Temperatura na 6m dubine pod zemljom je jednaka prosečnoj godišnjoj temperaturi vazduha.

- Potrebno je 6 meseci da spoljašnja temperatura prodre 6 metara u dubinu zemlje

Praktično ne postoji potreba za fasadom, farbanjem i drugim radovima na kući.

Slabe tačke su piramidalni krovni prozor koji se mora čistiti, i obezbediti. Krovni piramida prozor se može obezbediti rešetkom u kvadratnoj osnovi ili tako da stakla budu armirana žicom poput onih na školama. Ako se plašite provale - svaka kuća može biti opljačkana...Ovaj prozor treba napraviti kvalitetno kako ne bi prokišnjavao.

Postoji rešenje da se ne koriste piramidalni prozori kao na slici ispod. Tu se koriste normalni prozori. Takođe tako nema zakišnjavanja i smetova snega na njima. Koristiti proračune za solarnu kuću kako bi se odredili upadni uglovi sunca i dimenzionirali prozori i ispust nastrešnice.

Pošto je leti idealna umerena temperatura, a zimi toplo, može se napraviti vrt ili bašta u kući pod zemljom kao na primeru uspod. Bašta se napravljena u kući sa gornje slike. Jedini stanovnici po prijavi vlasnika ove bašte su cvrčci koji obožavaju baštu pod zemljom i borave samo u njoj.

Koristite dupla ulazna vrata sa većim razmakom poput predsoblja radi toplotne barijere od spolja, od kojih su unutrašnja staklena kako bi ste dobili dodatno svetlo kada ste u domu, i tako da se spoljašnja vrata otvaraju na unutra.

Za ovaj tip kuće je dobra svaka lokacija sem močvare, klizišta i brda iznad vas. Sa brda se sliva voda i tako nastaju izvori vode. Dakle idealno je da je vaš krov najviša tačka. Morate se prilagoditi terenu, tj. graditi u skladu sa prirodom.

Koliko duboko možete da kopate može pomoći saznanje na kojoj dubini su okolni bunari, ali jedini suguran način je da sačekate najveću kišu i posle nje kopate recimo 25 stopa (oko 7.62 m) i uverite se u stanje, tj. vlažnost zemljišta. Ove poslove mogu obaviti i profesionalci a imaju ih veće građevinske firme i skupi su. Pazite se odronjavanja zidova rupe. Zidovi rupe se moraju obezbediti od urušavanja!

Voda na dubini je pod pritiskom i pronaći će najmanju pukotinu da prodre u zonu nižeg pritiska a to je kuća. Standardan beton je vodopropusan. Najjeftinija zaštita je višeslojni najlon između betona i zemlje.

Postoje skuplji načini zaštite poput specijalnih nepropusnih plastika koji se koriste za dna deponija smeća, posebni nepropusni betoni, vreli bitumen i druge tehnike...Takođe uputno bi bilo da deo nadzemnog zemljišta u okolini oko kuće ima najlon na nekoj dubini, kako bi sprečio ikakav dolazak vode sa površine usled kiša, a najlon bi bio pokriven zemljom i travom.

Takođe se odlično pokazao sloj GLINE kao zaštita od vode, kako za krov tako i za zidove.

Tehnika drenaže odvođenja vode se radi tako što se pospe krupan šljunak u kome su zakopane cevi sa puno rupa u kojima se sakuplja voda koja se odvodi.

Tehnika drenaže se koristi i na krovu kuće i na zidovima.

Pazite da najlon na krovu pada preko nalona na zidovima, kao na slici ispod, zbog slivanja vode.

Ako zakon zahteva više ulaza i izlaza u slučaju požara, može se primeniti donje rešenje. Ako preterate u broju otvora gubi se smisao korišćenja geotermalne toplote zemlje.

Zemlja pritiska sa strana pa je kao na slici ispod potrebno ojačanje gredama.

Struju i kanalizaciju mora uraditi profesionalac u skladu sa zakonom. Dimnjak za kamin je dobro raditi od keramičke cevi za vodovod zbog nemogućnosti korozije. Mora imati kapicu na vrhu protiv ulaska vode.

Kuće pod zemljom štite od radio talasa, što je zdravo. Ako želite radio i tv signal antena mora biti na površini. Verovatno je nepotrebno reći, ali autori su testirali ove i klasične kuće na eksplozije. Ove su poput bunkera dok su ostale bile porušene.

Jedan od odličnih načina je samo delimično ukopavanje kuće.