# KUĆE OD BALA SLAME KOJE SU FEROCEMENTIRANE

Tehnika izgradnje ferocementiranim balama slame dozvoljena je zakonom u brojnim zemljama poput Nemačke gde su građeviski i sigurnosni standardi veoma strogi.

Pre nego objasnimo tehnologiju, navešćemo odgovorena na najčešća pitanja:

- Ferocemntirane bale slame imaju savršen stepen toplotne izolacije od R35 do R50.

- Ispunjavaju protivpožarnu klasu A, trpe dva sata vatrenog zida, što je propis za zgrade.

- Ne mogu se naseliti insekti u njima.

- Imaju rok trajanja oko 100 godina i čovek ih ne može probiti telom čak ni kada hoda po njima, mada se po zidovima ne hoda.

Temelj za kuću se ne gradi kao i za konvencionalnu kuću od blokova ili cigala, jer su ovde zidovi znatno lakši, pa je opterećenje na grede manje, što je odlično. Načešće se uradi drenaža zemlje ispod kuće kopanjem kanala oko nje, postavljanjem drenažnih cevi i nasipanjem šljuka - sve kao kod geotermalne kuće u tekstu ranije. Zatim se na šljunku naprave na drvenim gredama odignuti drveni temelji.

Grede kao i temelj mogu biti drvene ili betonske. Sve koje koje smo videli, tj. oko desetinu su imale drveni temelj i grede.

Bale slame su jako lake pa nije potrebna velika fizička snaga, a takođe se i veoma brzo gradi sa njima. Ekonomski su izuzetno isplative - jeftine, posebno u vreme žetve kada kombajni žanju i direktno pakuju slamu u bale, oblika kocke i kvadra. Ako ne razlikujete slamu i seno, seno je košena trava, a slama je gruba trščana. SENO je skupo, a SLAMA je jeftina.

Ekološki ovo je savršen materijal, prirodan, neprerađen dakle nema zagađenja niti utroška energije...

Bitno je da su bale slame oblika kocke i kvadra, dobro sabijene i suve. Maksimalna vlažnost sme biti 14% a sve suvoće ispod toga je odlično. Sve vreme dok se posao ne obavi moraju se štititi od vode, kiše i vlage.

Bale se postavljaju kao na donjim slikama, poput cigala ili blokova i pričvršćuju dok se ne obavi premazivanje na jedan od dva načina:

- Probadanjem armaturom, ili čak običnim drvetom jer ono ne trpi opterećenje, već samo drži bale do malterisanja.

- Sabijanjem pljosnatim plastičnim gurtnama sa alatom za pritezanje koji se koristi u magacinima. Razni su nazivi za ovaj alat često nazvan krimperica.

Potrebno je makazama za cveće ili živu ogradu, ili malim električnim testerama za šišanje odseći sve slamke koje štrče ka spolja.

Zatim se bale mogu i ne moraju presvući mrežicama za malterisanje. Mrežice koje su od najlona ili metala, se samo prislone i prikačinju za bale ubadanjem žica savijenih kao slovo U.

Zatim se slama malteriše i to jednim od dva materijala:

- prirodnom glinom bez kamenja i krupnih otpadaka, mešanom sa peskom i najsitnije mlevenom slamom. Mora se veoma dobro električno umutiti, kao na slici ispod.

- ferocementom ili nekim od industrijski gotovih smeša.

Rade se dva do tri sloja. Na slikama ispod se nalazi potpuno prirodna glina umesto ferocementa.