# SISTEM SAMOREGULACIJE TEMPERATURE MREŽOM GEOTERMALNIH CEVI

Grejanje i hlađenje kuće možemo drastično poboljšati sistemom cevi koje se prekrivaju zemljom. Zemlja greje zimi ili hladi leti vazduh u cevima koji prirodno crkuliše.

Cevi manjih prečnika su efikasnije od cevi većih prečnika. Na ulazu u kuću se spajaju u veću cev.

Preporučuju se cevi dužine 300 stopa (oko 91.44 m), prečnika 12 incha (oko 30.48 cm) ili 
500 stopa (oko 152.4 m) - 18 incha (oko 45.72 cm).

Nisu potrebne duže od ovih cevi. Cevi treba ukopati što je dublje moguće.
Pokazalo se da plastika i metal daju iste rezultate, pa je plastika bolja jer nema korozije. Vlaga zemlje ubrzava razmenu toplote sa cevima i poželjna je oko cevi. Nema buđi jer su cevi i čitav sistem zatvoreni.

Primer koliko je kretanje vazduha uspešno se vidi po plamenu šibice.

Jedan krak cevi ide naviše jer se topao vazduh penje i pada sa plafona, dok drugi ide po podu u dubinu jer hladan vazduh pada najniže, oba kraka se spajaju pa je sistem zatvoren i samoregulišući.