Uza sklop za horizontalno zakretanje solamih panela, na poticaj našeg čitatelja M. B. iz Karlovca svima vama koji ste se već odlučili za alternativnu energiju predlažemo izradu još jednog praktičnog sklopa koji će kontrolirati rad cijelog sustava i temperature. Naime, da bi solarni sustav bio što učinkovitiji treba ga dopuniti i kontrolnim uređajima kako bi se i iz škrtog sunca izvuklo što više energije.

je temperatura oba osjetila jednaka bit će jednak i njihov otpor, a na njima će doći do identičnog pada napona.

Na spojnoj točki otpornika napon će u tom slučaju biti točno polovica napona napajanja, dakle točno 4 V. Dođe li do jačeg zagrijavanja jednog od osjetnika, smanjit će se njegov otpor, a time i pad napona na njemu, pa će se povećati ili smanjiti napon na spojnoj točki, ovisno o tomu koji se od otpornika više zagrijava. Spojna točka otpornika spaja

I snovne komponente solarnog susta-jfva su: kolektor, spremnik tople vode, pumpa i cijevni razvod. Kad je riječ o pumpi, jedna od važnih komponenti jest i elektronički sustav koji njome upravlja i kontrolira rad. Tijekom dana voda se u kolektoru zagrijava i onda se prirodnim putem ili češće pomoću pumpe odvodi u spremnik. No kako bi cijeli sustav ispravno funkcionirao nužno je stalno nadzirati temperaturu. Kad voda u kolektoru postane toplija od vode u spremniku, mora se uključiti pumpa koja tada toplom vodom dopunjuje spremnik sve dok se temperature u kolektoru i spremniku ponovo ne izjednače.

Sklop kojim se kontrolira temperatura i upravlja radom pumpe vrlo je jednostavan. Temperatura se mjeri pomoću dva osjetljiva otpornika kojima se pri promjeni temperature mijenja otpor. Kako je ovdje riječ o elementima s negativnim temperaturnim koeficijentom (NTC), otpor će im se pri zagrijavanju smanjivati. U praksi se jedan NTC-otpornik pričvršćuje na izlaznu cijev kolektora, a drugi na dno spremnika - ili kod zatvorenog sustava na cijev koja iz spremnika vodi prema pumpi. Oba osjetila spojena su serijski i priključena na stabilizirani napon od 8 V. Ako

Na tiskanoj se pločici nalaze ispravljač i svi elementi regulatora.

Zbog lakšeg podešavanja možete umjesto promjenjivog otpornika postaviti potenciometar s odgovarajućom skalom.

napona na ulazu u integrirani krug. Tada će se napon na izlazu iz integriranog kruga naglo povećati, kroz tranzistor T1 proteći će struja, uključit će se relej i proradit će cirkulacijska pumpa. Temperaturna razlika između kolektora i spremnika polagano će se smanjivati i pri razlici od otprilike 2° C sklop će automatski isključiti pumpu. Naime, pri tako maloj temperaturnoj razlici pumpa više ne radi ekonomično zato što se energije troši za pogon pumpe  ne-

Ovako izgleda gotovi sklop.

napon  ce se  promijeniti samo u trenutku kad se izjednače naponi na ulazima. Ako se osjetilo NTC2 pričvrsti na izlaznu cijev kolektora, njen će se otpor pri zagrijavanju smanjiti. Ovisno o položaju klizača P1, u jednom će trenutku doći do izjednačavanja

go da se uskladišti toplinska energija u spremniku. Svi elementi sklopa osim osjetila NTC1 i NTC2 postavljaju se na tiskanu pločicu veličine 130x56 mm. Na pločicu je smješten i ispravljač sa stabilizatorom napona. Kako u samom sklopu nema nikakvih elemenata kojima treba podešavati rad, izrada je relativno jednostavna. Trebate samo sve elemente postaviti na pravo mjesto, a izvode ispravno zalemiti. Po dobrom starom običaju pločicu se ugrađuje u odgovarajuću kutiju, najbolje vodonepropusnu. Osjetilo NTC2 pričvrstite na izlaznu cijev iz kolektora, a NTC2 na izlaznu cijev iz spremnika. Strujni krug motora spojite na priključ-nice F3 i F4, osjetila na odgovarajuće priključnice na tiskanoj pločici, a napon gradske mreže na priključnice F1 i F2. Promjenjivi otpornik postavite u srednji položaj i uključite napajanje. Ako je temperaturna razlika među osjetilima veća od vrijednosti koja je podešena promjenjivim otpornikom mora doći do privlačenja releja i aktiviranja pumpe. Kad se temperature medija izjednače, pumpa se automatski isključuje, sve dok ponovo ne nastane potrebna razlika temperature. Promjenjivi otpornik P1 možete zamijeniti potenciometrom uz koji je zbog lakšeg podešavanja temperature dobro napraviti jednostavnu skalu s početnom vrijednošću 0° C i krajnjim od 16° C. Pripremio Branko Bartolić BART elektronika

POTREBAN MATERIJAL

| Bi | 3,3 kfl | 0,25 W |
| --- | --- | --- |
| R2 | 2,2 kO | 0,25 W |
| R3, R4, R6 | 10 kn | 0,25 W |
| R5 | 270 kn | 0,25 W |
| R7, R8 | ikn | 0,25 W |
| RT1 | ikn | trimer |
| NTC1.NTC2 | 47 kn |  |
| NTC |  |  |
| C1,C2, C5, C7, C3 | 100 nF | 63 V |
| C6,C7 | 100/jF | 16V |
| C4 | 1000pF | 25 V |
| IC1 | LM741 |  |
| IC2 | LM7808 |  |
| T1 | BC337 |  |
| D1,D2, D3, D4, D5 | 1N4007 |  |
| ZD1 | 3,6 V | 400 mW |
| LD1 | LED | crvena |
| LD2 | LED | zelena |
| R1 | relej 12 V Schrack | RP310012 |
| TR1 | transformator 220 V/9 V/3,5 VA |

Tiskana pločica BART 514

fllAJSTOR  S/10

55