POJAČALO 68W SA LM3886

Na slici je prikazana shema vrlo kvalitetnog I jednostavnog pojacala sa LM 3886. Pojacalo ima snagu od 68W I vrlo dobre karakteristike. Moze biti koristeno u raznim situacijama poput gitarskih pojacala ili aktivnih monitora pa do HI-FI aplikacija. Pojačalo LM3886 koristi u svojim aktivnim monitorima I poznati BEHRINGER u modelu B300 gdje ukupno ima četiri pojačala sa LM3886. Tri komada povezana u paralelan rad služe kao pojačalo za BASS zvučnik dok samo jedan pogoni visokotonac. Na ulazu se nalazi aktivna skretnica koja odvaja frekvencije za BASS I VISOKE. To je samo jedan praktican primjer primjene mada nije loše spomenuti da I još poznatiji JBL koristi takodje ovaj integrirani pojačavač.

Na shemi nema kritičnih komponenata kao ni podešavanja bilo kakvih struja I sl. Samo da jos napomenem da je zavojnica od 1,7uH izradjena tako sto se na tjelo promjera 10mm namota 15 navoja zicom debljine 1,2mm.

| R1 | 10kΩ |
| --- | --- |
| R2 | 10Ω 1W |
| R3 | 10Ω |
| R4 | 47kΩ |
| R5 | 220kΩ |
| R6 | 10kΩ |
| R7 | 100kΩ |
| C1 | 100nF |
| C2 | 100nF |
| C3 | 100nF |
| C4 | 100uF |
| C5 | 100uF |
| C6 | 4,7uF |
| C7 | 100uF |
| C8 | 1uF |
| L1 | 0,7uH |

AGONIZER