Prema Elliotovom projektu 113  (Elliott Sound Products) napravio sam pojačalo za slušalice. U samom projektu napravljena je manja izmjena na način da su tranzistori malo jače biasirani dodavši po 100 ohma u seriju sa svakom diodom. Da su veća hladila moglo bi još, s ovim su poprilieno vruća.

Isprobano je sa AKG K-240 Monitor, Grado SR60, Senheiser HD600 i Sony MDR-CD470 i sa svima radi odlično.

Također je gain (koji je nepotrebno velik) i uzrokuje pojavu šuma na izlazu smanjen na razumnu mjeru malom intervencijom na FDB i inputu tako da su RL3 i R2L otpornici promijenjeni sa 1 kohm na 2.2 kohma, kako bi se smanjio gain. Ako koristite niskoimpedancijske slušalice može se gain još dosta smanjivati tj. povećavati vrijednost ovog otpornika.

Napajanje je nagurano na 17 V i izvedeno je sa lm317/337(otpornici 2500 i 200 ohma, kondezator cca 100uF). Na dijelu pločice koji je pojačalo, dodani su još u napajanje kondezatori od 470uF bajpasirani sa 100nF i uz sami opamp još 100uF bajpasirano sa 100 nF. Diode za dodatno bijasiranje stavljaju se u seriju sa bias otpornicima i pošto na pločici nema mjesto za njih, stavite ih vertikalno zajedno sa otpornikom. Kao na fotografiji. Za bias otpornik od 100 i više ohma trebati će još veća hladila. Kada bi otpornik bio 200 i više ohma to bi bilo odlično, ako vam hladila izdrže. Ako ne izdrže, smanjivajte vrijednost bias otpornika do željene temperature.

Otpornik gore desno i dolje desno na fotografiji, vrijednosti 10 ohma koji daje još dodatnu filtraciju napona.

Problem na shemi project113 je bezpotrebno velik gain, pogotovo s obzirom na dostupni izlaz iz cd playera. Svaki šum koji je generiran u napajanju ili samom pojacalu bit ce uvecan za taj isti gain (1 + 22k/1k). Sugeriram ti promjenu otpora R2/R3 na 2k do 3k. Stavi 47pF-100pf mica ili styroflex kond u paralelu s R1, a eventualno 5pF-47pF (isto mica ili styroflex) u paralelu s R4 (pravu vrijednost je moguce definirati jedino us pomoc osciloskopa), u seriju s izlazom stavi 47R/1W.

Onda za konacnu verziju pripremi mica ili još bolje styreflex za input i npv, ako se ima $ veca hladila, trimer od 200R (kojeg ceš kasnija zamjeniti otporom) izmedu dioda biasa izlaznog stupnja te dignuti bias koliko god ti hladila/specifikacije tranzistora podnose, bolje izlazne tranzistore (pretpostavljam da su BD139/140 ST proizvodnje) npr. NEC 2SA1249/2SC3117 (pinout odgovara BD-ima i mogu se naci u Elmatisa) i igranje s opampovima, neki s J-Fet ulazom npr.