| N - 09 - 05 Glavna podešavanja |
| --- |
| N - 09 - 04 - 01 | Vreme za koje peć ne može da se ugasi na taster ON/OFF od kad se uključi. | 5' |
| N - 09 - 04 - 02 | Minimalno vreme rada ventilatora za odvod dimnig gasova kod isključivanja peći, ako je temperatura izduvnih gasova manja od zadate u Pr28, peć se gasi ranije | 10' |
| N - 09 - 04 - 03 | Vreme početnog ubacivanja peleti prilikom uključivanja peći | 40' |
| N - 09 - 04 - 04 | Vreme za detekciju prvog plamena | 120' |
| N - 09 - 04 - 05 | Broj obrtaja motora za odvod dimnih gasova prilikom početnog ubacivanja peleti. Povećati da bi se napravio vakum. | 1500 |
| N - 09 - 04 - 06 | Razlika temperature prilikom uključenja STAND - BY moda | 02,0 |
| N - 09 - 04 - 07 | Vreme za koje se peć gasi u STAND - BY modu, tj. kada detektuje razliku temperature koliko vremena je potrebno do isključivanja peći | 10' |
| N - 09 - 04 - 08 | Vreme prelaska iz programa u program. Objašnjenje dato detaljnije u nastavku uputstva. | 20“ |
| N - 09 - 04 - 09 | Uključivanje funkcije za uključivanje i isključivanje peći nekim uređajem za komunikaciju (npr. mob. telefon, bluetooth ... ) | OFF |
| N - 09 - 04 - 10 | Blokada tastera (uključivanje i isključivanje dugmićima SET i ON/OFF) | OFF |
| N - 09 - 04 - 11 | Vreme za koje pri nasilnom isključivanju peći iz el. mreže (nestanak struje, direktno na glavni prekidač ...) neće doći do javljanja greške BLACK OUT. | 15“ |
| N - 09 - 07 Podešavanja parametara |
| N - 09 - 06 - 01 | Maksimalno vreme paljenja peći (ne pali se alarm 05) | 25' |
| N - 09 - 06 - 02 | Vreme potredno da se detektuje temperatura izduvnih gasova - vezano sa Pr13 | 05' |
| N - 09 - 06 - 03 | Interval vremena između čišćenja posude u kojoj se vrši sagorevanje | 10' |
| N - 09 - 06 - 04 | Vreme ubacivanja peleti u režimu paljenja | 0,6“ |
| N - 09 - 06 - 05 | Vreme ubacivanja peleti od trenutka kada se verifikuje plamen do ulaska u režim rada | 0,5“ |
| N - 09 - 06 - 06 | Vreme ubacivanja peleti u režimu 1 (Program 1) | 1,5“ |
| N - 09 - 06 - 07 | Vreme ubacivanja peleti u režimu 2 (Program 2) | 2,2'' |
| N - 09 - 06 - 08 | Vreme ubacivanja peleti u režimu 3 (Program 3) | 3,4'' |
| N - 09 - 06 - 09 | Vreme ubacivanja peleti u režimu 4 (Program 4) | 4,1“ |
| N - 09 - 06 - 10 | Vreme ubacivanja peleti u režimu 5 (Program 5) | 4,9“ |
| N - 09 - 06 - 11 | Vreme čekanja izbacivanja greške od trenutka kada se greška detektuje | 30“ |
| N - 09 - 06 - 12 | Vreme čišćenja posude u kojoj se vrši sagorevanje | 120’’ |
| N - 09 - 06 - 13 | Minimalna temperatura izduvnih gasova | 40  |
| N - 09 - 06 - 14 | Maksimalna temperatura izduvnih gasova - kada dostigne ovu temperaturu peć se vraća u Program 1 | 220  |
| N - 09 - 06 - 15 | Kada temperatura izduvnih gasova pređe ovu vrednost onda se uključuje ventilator za izduvavanje u prostoriju | 90  |
| N - 09 - 06 - 16 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu paljenja | 1550 |
| N - 09 - 06 - 17 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova od trenutka kada se verifikuje plamen to ulaska u režim rada | 2050 |
| N - 09 - 06 - 18 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 1 (Program 1) | 1800 |
| N - 09 - 06 - 19 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 2 (Program 2) | 1900 |
| N - 09 - 06 - 20 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 3 (Program 3) | 2200 |
| N - 09 - 06 - 21 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 4 (Program 4) | 2400 |
| N - 09 - 06 - 22 | Broj obrtaja ventilatora izduvnih gasova u režimu 5 (Program 5) | 2650 |
| N - 09 - 06 - 23 | Broj obrtaja ventilatora za izduvavanje u prostoriju u režimu 1 (Prog. 1) | 120U |
| N - 09 - 06 - 24 | Broj obrtaja ventilatora za izduvavanje u prostoriju u režimu 2 (Prog. 2) | 135U |
| N - 09 - 06 - 25 | Broj obrtaja ventilatora za izduvavanje u prostoriju u režimu 3 (Prog. 3) | 150U |
| N - 09 - 06 - 26 | Broj obrtaja ventilatora za izduvavanje u prostoriju u režimu 4 (Prog. 4) | 175U |
| N - 09 - 06 - 27 | Broj obrtaja ventilatora za izduvavanje u prostoriju u režimu 5 (Prog. 5) | 220U |
| N - 09 - 06 - 28 | Kada temperatura izduvnih gasova padne ispod ove temperature peć prestaje sa izduvavanjem koje se vrši prilikom isključivanja peći | 75  |
| N - 09 - 06 - 29 | Brzina ventilatora izduvnih gasova prilikom isključivanja peći i čišćenja posude u kojoj se vrši sagorevanje | 2800 |
| N - 09 - 06 - 30 | Vreme ubacivanja peleti prilikom čišćenja posude za sagorevanje (preporuka da bude kao u programu 3 - parametan N - 09 - 07 - 08) | 0,9 |
| N - 09 - 06 - 31 | Uključivanje Enkodera (uvek ON) | on |
| N - 09 - 06 - 32 | Vreme uključivanja dozatora posle isključenja - pošto dozator uvek ima neko kašnjenje prilikom isključenja potrebno je to kašnjenje korigovati sa nekom vrednosti kako bi se zadržao željeni interval punjenja | 0,0“ |
| N - 09 - 06 - 33 | Temperatura na kojoj se uključuje pumpa | 45  |
| N - 09 - 06 - 34 | Isključivanje sigurnosnog manometra-ako je otvoren sistem onda ON. | OFF |
| N - 09 - 06 - 35 | Pritisak na kome se isključuje kotao | 2,5 b |

# Text boxes

Parametri  Termo Pelet  18 kw