PODESAVANJA

Kada instalirate Girder, u instalacioni folder girder/plugins iskopirajte IgorPlug2.dll.

Zatim otvorite Girder i idete na  file > settings > plugins > Igor SFH-56 device.

Kada to označite, onda kliknete na Apply, pa na Igor SFH-56 device, pa na settings,

pa namestite com1 (ako je uredjaj na portu 1), pa input signal DSR, zatim OK.

Kada završite sa podešavanjem hardvera, možete da predjete na softver.

Otvorite disk i u folderu GML  naci cete gml. fajl  “Kompletna lista!!!”  koji  treba da iskopirate u  C:/Program Files/girder. Zatim otvorite Girder i idete na  File-Import Group- C:/Program Files/girder/Kompletna lista!!! i kliknete na OK.

MEMORISANJE  TIPKI  DALJINACA

1.Otvorite željenu funkciju {primer: Speaking Clock} I kliknete na Speak! {1}. Zatim kliknete na  Learn Event {2} I nakon toga pritisnete dugme na daljinskom upravljaču. Kada program primi signal kod ce se prikazati {3}. Memorisanje je završeno. Sledećim klikom na taster na daljinskom upravljaču izvrsice se funkcija koju ste odredili. Za svaki drugi program memorišete tipke na isti nacin.

OSTALA PODESAVANJA

Možete podesiti Girder da se pali sa windowsom i staviti mu da automatski učita GML. listu. Takodje možete prebaciti interfejs na srpski jezik.

Damir Jeremic