Većinu kutija zajedno sa stanarima možemo mirno zaboraviti. Dedne pamtimo po izgledu, druge po zvuku. Nekima je važno jedno drugima drugo.

Pa ipak, bas zvučnicima kutija uvijek znači isto: odvajanje prednje od stražnje strane emisije. Ako bismo zvučnik pustili da svira u zraku, teorijski, došlo bi do kratkog spoja (akustički) između prednje i stražnje stranice membrane. Zato se kutija i gradi, zato radi. I, što još tražimo od nje?

Svašta. Određen volumen. Određen. Ne bilo koji. To ovisi o zvučniku koji ugrađujemo. Prevelik volumen povećava vrijeme istitravanja membrane, dok mali prejako »drži« membranu vakuumom kad krene naprijed i tlakom kad krene natrag, pa ne dozvoljava velike ekskurzije, ali zato zvučnik u malim volumenima svira »tanko«. U malom je volumenu povišena rezonantna frekvencija i uništen efekt titraja u dubokim basovima. Zvučnik pati. Zove upomoć.

Kompresijske su kutije potpuno zatvorene, basrefleksne imaju neku rupu, transmisijske vode zvuk dugim putovima kao po kakvoj galeriji, prije nego što ga puste u dvorište.

Eksponencijalne transmisije su specijalan slučaj istog principa rada — kao kad se ljudi na izlazu iz kina, tiskaju i sporo vuku a kad prođu vrata, otvara im se prostor i kreću brže. Analogno je i sa zvukom na kraju eksponencijalne transmisije. Kako bi se postigla efikasnost zvučnika, zvuk se u cijevi komprimira, zatim se cijev širi, a u većem prostoru šire se i amplitude pa zvuk izlazi iz horna (rog) na slobodu trkom umjesto hodom.

Kako sve to sistematizirati? Možda treba krenuti od pitanja

# KOJI TIP KUTIJE IZABRATI?

Kompresijsku kutiju izabrat će oni kojima je najvažnija definicija basa, njegova kratkoća i minimalna sekundarna istitravanja membrane. Ovaj tip kutije u pluseve broji male dimenzije i jednostavniju gradnju. Kome je važnija efikasnost, izabrat će bas — refleksnu kutiju pod uvjetom da zna osnovna pravila o gradnji. Ako vam pak treba i efikasnost i dubina i definicija u nekoj kombinaciji ne najboljih, ali međusobno uravnoteženih odnosa ovih karakteristika, a vični ste radu s ivericom, gradite transmisijsku liniju.

Ako je pak na prvom    mjestu   efikasnost   treba   graditi eksponencijalni rog.

Kompresijska kutija je kavez koji glumi beskonačnost. Potpuno je zatvorena, ukrućena, dobro punjena apsorberima i ne pušta od sebe ni glasa, ma kako je potresali. U tom kavezu, membrana zvučnika hoda za isti odziv najdubljih tonova dvostruko od mrske joj neprijateljice u bas — refleksnoj kutiji, ali nema rada ispod rezonantne frekvencije.

Bas — refleksna kutija pak dozvoljava rad ispod rezonantne frekvencije i to pukom činjenicom da ima na prednjoj stranici jednu ili više rupa koje po mogućnosti nisu smještene tako da zaostajanje bude u kontrafazi, već, zna se  u fazi. Hod membrane je kraći, za isti signal (s pojačala), bas — refleks dat će dvostruko akustičke energije od kompresijske kutije, ali avaj — to nije sva prednost. Ova je kutija mnogo manje osjetljivija na vibracije stijenki. Njene su mane relativno velike dimenzije, pa treba više znanja da se fino ugodi bas — refleks, odredi dijametar rupe ili rupa, te dubina i smještaj tuljca.

Transmisija je još gori slučaj. Teško ju je graditi a još teže proračunati pa ih je malo koje doista dobro rade.

Eksponencijalni rog je kao knedla u grlu. Ako ne znate dovoljno, a želite siguran rezultat, obratite se nekom od desetorice ljudi u zemlji koji predstavljaju vrh ledenog brijega onih koji su pokušali — i prevarili se. Dobar eksponencijalni horn zaista je teško napraviti. Paul Klipsh je prije 30 godina konstruirao klipshhorn i naveo tisuće ljudi da ga kopiraju, ali nikome to još nije potpuno uspjelo, ponajmanje Japancima.