1. Фотометријски прорачун осветљења за највећу собу

Са цртежа основе стана су измерене димензије дневне собе и оне износе:         а= 4,75 m, b= 4,25m. Висина стана је дата као податак у пројектном задатку и износи hк= 2,6 m. Према препорукама из земаља западне Европе за средњу осветљеност радне равни се узима Ehsr= 100 lx.

Индекс просторије i рачунамо по следећој формули:

Средња хоризонтална осветљеност радне равни се рачуна по формули:

- укупни светлосни флукс свих нових извора светлости у просторији (uk

- површина радне равни S

- фактор корисности светиљке (

-фактор одржавања, који узима у обзир смањење хоризонталне осветљености радне равни  током рада услед запрљања и старења светлосног извора и прљања таванице и зидова просторије f

Усвојићемо светиљке типа А1, за које су подаци дати у прилозима уџбеника.

У пројектном задатку експлицитно није наведена боја плафона и зидова па је усвојено  за плафон да је беле или веома светле боје а за зидове светла боја. У складу са тим коефицијенти рефлексије плафона и зидова редом:

(t= 0,7 		(z= 0,5

k=V, средње запрашивање,па је (1=0,87    ;   Т=6 месеци  (( (2=0,92

Пошто је флукс једног извора светлости (((= 1350lm, потребан број светиљки је:

Усвајам пет светиљки, које су груписане на централном делу таванице.

Стварна средња хоризонтална осветљеност је:

У дневној соби усвајам серијски прекидач за 6А, који пали три и две сијалице.

За остале просторије усвојене су следеће светиљке:

-спаваћа соба: једна плафонска светиљка типа А1 са ужареном нити снаге 100W и за њено укључивање једнополни прекидач за 6А.

-кухиња: светиљка са стакленом куглом постављена на плафон са ужареном нити снаге 100W и једнополни прекидач за 6А.

-трпезарија: једна плафонска светиљка типа А1 са ужареном нити снаге 100W и за њено укључивање једнополни прекидач за 6А.

-купатило: зидна светиљка са сијалицом са ужареном нити снаге 60W,која се поставља изнад лавабоа, и која се укључује помоћу једнополног прекидача за 6А.

-претсобље: светиљка са стакленом куглом постављена на плафон са ужареном нити снаге 60W и једнополни прекидач за 6А.

-лођа: светиљка са стакленом куглом постављена на плафон са сијалицом са ужареном нити снаге 60W ,за чије се укључење користи једнополни прекидач за 6А,постављен у трпезарији,поред врата за лођу.